实验基本操作小结

一、实验基本操作

1、注意几点

①、不能用手接触药品，不要把鼻孔直接凑到容器口去闻药品的气味，不得品尝任何药品的味道；

②注意节约药品。如果实验没有说明用量，一般应按最少量取用：液体1~2ml，固体只需盖满试管底部；

③、实验剩余的药品既不能放回原瓶，也不要随意丢弃，更不要拿出实验室，要放入指定的容器中；

④、能配制溶液和用作较大量试剂反应的仪器是烧杯，作少量试剂反应的仪器是试管，量筒不能作反应容器，也不能加热，只能量液体体积。

2、固体药品的取用

①、固体药品通常保存在广口瓶中；

②、取用固体药品一般用药匙，块状药品可用镊子夹取，用过的药匙或镊子要立刻用干净的纸擦试干净；

③、把块状药品放入玻璃容器时，应该先把容器横放，把药品放入容器口以后，再把容器慢慢竖立起来，使药品缓缓地滑到容器的底部；

④、把固体粉末装入试管时，为避免药品沾在管口和管壁上，可先使试管倾斜，把盛有药品的药匙（或纸槽）小心送至试管底部，然后使试管直立起来；

⑤、固体药品可用托盘天平进行称量，称量时把药品放在左盘，砝码放在右盘，加砝码时先加大砝码，再加小砝码，最后移动游码。无腐蚀性的固体可放在纸上称量，有腐蚀性的固体要放在玻璃器皿（如烧杯）中称量。托盘天平只能称准到0.1克。

3、液体药品的取用

①、液体药品通常盛放在细口瓶里；

②、取用细口瓶中的药液时，瓶塞应倒放，防止污染试剂；

③、倾倒液体时，瓶口要紧挨着试管口；

④、拿细口瓶倒液时，瓶上的标签要向着手心，防止药液流下腐蚀标签；

⑤、倒完液体后，要立即盖紧瓶塞，把瓶子放回原处，标签向着实验者；

⑥、取用一定量的液体药品，常用量筒量出体积。量液时，量筒必须放平，

视线要与量筒内液体凹液面的最低处保持水平；

⑦、取用少量液体可用滴管。

取液后的滴管应保持橡胶胶帽在上，不要平放或倒置，防止液体倒流，沾污试剂或腐蚀橡胶胶帽。

不要把滴管放在实验台或其他地方，以免沾污滴管。

用过的滴管要立即用清水冲洗干净（滴瓶上的滴管不要用水冲洗）。

取液后的滴管应悬空在烧杯（或试管）上方进行滴液，不能伸入，更不能接触烧杯（或试管）内壁，以免沾污滴管。

4、酒精灯的使用方法

①、绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精；

②、绝对禁止用酒精灯引燃另一酒精灯；

③、用完酒精灯后，必须用灯帽盖灭，不可用嘴去吹；

④、万一洒出的酒精在桌上燃烧起来，应立刻用湿抹布扑盖；

⑤、酒精灯火焰分为外焰、内焰和焰心，其中外焰温度最高，给物质加热时要用外焰。

5、给物质加热

①、加热时液体量不能超过试管容积的1/3；

②、加热试管里的液体时，试管口不能对着自己或有人的方向；试管倾斜45º；

③、试管能直接加热，烧杯加热时要垫石棉网，以使烧杯受热均匀；

④、下列情况，由于试管受热不均匀，所以会破裂：

A、加热时试管接触了灯芯；          B、试管外壁有水未擦干；

C、加热后的试管，立即用冷水冲洗；  D、加热前未给试管预热。

6、玻璃仪器洗干净了的标志是：

玻璃仪器内壁附着的水既不聚成水滴，也不成股流下时，表示仪器已洗干净。

7、过滤：是除去液体中的固体杂质的一种方法。

①、所需仪器：铁架台、烧杯、玻璃棒、漏斗

②、一贴：滤纸要紧贴漏斗壁，中间不要有气泡；

二低：滤纸的边缘要低于漏斗的边缘；液面要低于滤纸的边缘；

三靠：烧杯嘴要紧靠在玻璃棒上；玻璃棒要紧靠在三层滤纸上；漏斗下端的管口要紧靠在烧杯内壁；

③、玻璃棒在过滤时的作用：引流液体；

④、某液体若过滤了两次仍然浑浊，原因可能有：

A、滤纸破损；    B、仪器不干净；    C、液面高于滤纸边缘；

8、检查装置气密性的方法：先把导管的一端浸在水中，再用两手紧握容器的外壁，若导管口有气泡产生，则装置不漏气。

# Text boxes

俯视读数

读数偏大

正确读法

仰视读数

读数偏小

滴管应悬空在烧杯上方