滑动变阻器的两种接法

1)要求回路中某部分电路电流或电压实现从零开始可连续调节时(如:测定导体的伏安特性,校对改装后的电表等电路),即大范围内测量时,必须采用分压接法. 
(2)当用电器的电阻RL远大于滑动变阻器的最大值R0,且实验要求的电压变化范围较大(或要求测量多组数据)时,必须采用分压接法 
(3)若采用限流接法,电路中实际电压(或电流)的最小值仍超过RL的额定值时,只能采用分压接法.

解释

如果限流接，用电器的分压分远大于滑变，用电器的电压就可能不能降到所需的程度，不仅不能完成实验要求，还可能烧坏用电器。（也就是(3)） 

即使电压不至于烧坏用电器，要求电压变化范围大（测多组数据就要求大变化幅度）时，用限流接法也不能达到大范围地调节的作用： 
事实上， 
I=E/(R0+Rl+r) 
Ul=I*Rl 
（其中E是电动势，r是内阻，可以调节的最只有R0） 
由于Rl>>R0，所以在一式中调节R0对分母影响不大，电流I的改变也不会很大，Ul也就不会有大的改变。此时电压变化范围很可能就不满足实验要求。 

（3）超压了，会烧坏用电器。这是出于安全的考虑，很明白。