物理：《9.7 磁生电》教案  （人教版八年级）

教学目标：

1.知道电磁感应现象，知道产生感应电流的条件。

2.知道发电机的原理，知道什么是交流电，知道发电机发电过程是能量转化过程。

3. 知道我国供生产和生活用的交流电频率是50赫兹，能区分直流电与交流电。

教学重难点：

1.电磁感应现象，感应电流。

2.发电机的基本构造与原理。

情感、态度、价值观

1.认识自然现象之间的联系，了解探索奥秘的方法。

2.认识创造发明的基础是科学探索，初步具有创造意识。

教学器材：

磁体、线圈、开关、发电机模型

教学过程：

一、前提测评：

1．丹麦物理学家___________证实电流的周围存在磁场，电流的磁场方向与___________有关。

2.电动机的工作原理：

电动机的实质是_________能转化为___________能。

3、直流电动机是由_______、_______、_______组成的。

二、引入课题

奥斯特发现电流的磁效应之后，许多科学家都在思索：既然电流能产生磁，那么磁能否产生电呢？英国物理学家法拉第经过10年的探索，在1831年取得突破，发现了利用磁场产生电流的条件和规律。法拉第的发现，进一步揭示了电现象和磁现象之间的联系。根据这个发现，后来发明了发电机，使人类大规模用电成为可能，开辟了电气化的时代。

现在，我们使用的电大多是由发电机提供的。那么发电机是如何发电的？

电流周围有磁场，哪能不能利用磁场产生电流？

三、进行新课：

探究：什么情况下磁可以生电？

实验（法拉第实验）：

| 次序 | 实 验 条 件 | 电流表指针反应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 置闭合电路的部分导体于磁场中，且保持导体与磁场相对静止。 |  |
| 2 | 更换强磁体，增强磁场，仍保持导体与磁场相对静止。 |  |
| 3 | 把单根导线换成匝树很多的线圈，仍保持导体与磁场相对静止。 |  |
| 4 | 维持上实验器材不变，使导线在磁场中沿磁感线的方向运动。 |  |
| 5 | 维持上实验器材不变，使导线在磁场中沿垂直切割磁感线的方向运动。 |  |
| 6 | 维持上实验器材不变，使导线在磁场中沿倾斜切割磁感线的方向运动。 |  |

1.电磁感应：

导体在磁场中运动而产生电流的现象，叫电磁感应现象。 产生的电流叫感应电流。

2.产生感应电流的条件？

（1）电路闭合

（2）导体在磁场中做切割磁感线运动

3.发电机：

在发电机中，用连续转动的线圈代替往复运动的导线。为了把线圈中产生的感应电流输送给用电器，还要用铜环和电刷把线圈和用电器连接起来。

(1)结构：转子、定子（大型发电机采用线圈转动的方式）

(2)原理：电磁感应

实质是机械能转化为电能

(3)交流电（AC）： 周期性改变方向的电流。

(4)频率：每秒内周期性变化的次数。

单位--赫兹（赫）符号：Hz

我国家庭电路的电流频率是50Hz，周期是0.02秒，电流每秒钟改变100次方向。

四、小结

法拉第发现了电磁感应现象，即磁生电，其发生的条件是：闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动时，电路中就会产生感应电流。发电机就是利用电磁感应的原理制成的。

五、 作业

课本P81练习1，2

六、板书设计

七  磁生电

1.电磁感应：

2.产生感应电流的条件？

3.发电机