第六节    串联电路

教学目的：使学生理解串联电路的特点，掌握总电阻概念以及串联电路中电流，电压和电功率分配关系及应用。

教学过程：

讲授新课：

串联电路：把导体一个接一个地依次连接起来，所组成的电路就为串联电路。

串联电路的基本特点：

① 电路中各处的电流相等；

I1=I2=I3=…=In

② 电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和；

U=U1+U2+U3+…+Un

串联电路的几个重要性质：

根据串联电路的基本特点和欧姆定律来推导：

① 串联电路的总电阻：（即用一个电阻代替电路中的几个电阻，而效果相同）

U=IR

U=U1+U2+U3+…+Un

IR =IR1+IR2+IR3+…+IRn

R=R1+R2+R3+…+Rn

故：串联电路的总电阻等于各段电路中电阻之和。

请学生从电阻定律的角度思考这一结论的正确性。

② 串联电路的电压分配：

I=U/R

U/R=U1/R1=U2/R2=U3/R3=…=Un/Rn

故：串联电路中各电阻两端的电压跟它的阻值成正比。

③ 串联电路的功率分配：

P=I2R

P1/R1=P2/R2=P3/R3=…=Pn/Rn

故：串联电路中各电阻消耗的功率跟它们的阻值成正比。

例：把阻值不同的灯泡串联接入照明电路中，会看到阻值大的灯泡亮，

表明它消耗的功率大；阻值小的灯泡暗，表明它消耗的功率小。

附：电路中消耗的总功率等于各个用电器消耗的电功率之和（学生自已证明）

例题分析

例1：（P38例题）有一盏弧光灯，额定电压为40V，正常工作时通过的电流为5.0A,应该怎样把它连入220V的照明电路中?

☆本例题说明：

串联电阻可以分担一部分电压，使额定电压低的用电器能连到电压高的线路上使用。串联电阻的这种作用叫分压作用，作这种用途的电阻又叫做分压电阻

例2：P39  （3）

作业：

- 高中物理课本P39（4）

- 《基础训练》第六节。

# Text boxes

☆根据串联电路的电压分配原则，可以将滑线变阻器接成如图的分压器。UPB=RPBU/R

当滑动片P从A滑到B的过程中RPB由R变到零，UPB由U变到零即能获得连续变化的电压，电学实验中经常要用到。