阳煤一中  王建辉

| 教学课题 | 电流表、电压表 | 时间分配 | 讲授 | 练习 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15 | 30 |
| 教学目标 | 了解电流表和电压表的工作原理，知道满偏电压、满偏电流等概念 理解电流表的改装原理 |
| 教学重点 | 分压、分流的作用 | 教学难点 | 扩大量程 |
| 教法 | 讨论+讲解+练习 | 教具 | 演示电流表 |
| 过程 | 教 师 活 动 内 容 | 学 生 活 动 内 容 | 时间 |
| 导: 入: 一、 | 上节课总结了串、并联电路的基本特点和一些具体规律，请大家思考练习1、2.（幻灯1） 总结：当用电器的额定电压<实际电压时串联电阻R分压,且R大UR 大.当用电器的额定电流<实际电流时并联电阻R分流，且R小IR大 . 我们常用的电流表、电压表就是利用上述原理由表头改装而成. 什么是表头呢? 表头的构造:线圈、磁铁、指针、刻度盘 2、工作原理:线圈中有电流通过时,受磁场的作用力而带动指针偏转,电流越大,指针偏转越大.实验表明, θ=KI.用刻度盘上的标值可读出I .因表头两端U=IR 故也可以量读电压值. 3、表头的电阻用Rg表示，指针偏到最大刻度时对应的电流为满偏电流Ig ,对应加表头电 压为满偏电压Ug. Ug=IgRg . 表头Ug、Ig 一般较小,所以测较大的电压和电流时,需要对表头改装. | 利用所学知识求解建立分压分流的概念. 出示标题 观察演示电流表 观看表头的表盘有U/A 标识并理解 思考如何改装？ | 6 6 |
| 二、 三、 四、 五、 | 改装伏特表 串联分压电阻,更换刻度盘，R多大呢？ 改装大量程的电流表 并联分流电阻,更换刻度盘，R多大呢? 我们常见的电流表、电压表原理是一样的,内部阻值不同表头对应的刻度不同而已. 练习3、4（幻灯2） 思考讨论:多量程的电流表和电压表如何改装? | 提问导出模式及R的表达式 R=（U-IgRg）/Ig 阅读20页例一 提问导出模式及R的表达式 R=IgRg/（I-Ig） 阅读20页例二 介绍演示电流表的两个插件,说明原理. 通过练习检验知识掌握情况 | 5 5 3 66 5 |
| 板 书 设 计 | 标题 二、 1构造 2、原理θ=KI. R=（U-IgRg）/Ig 3、Ig、Rg、Ug 三、 Ug=IgRg R=IgRg/（I-Ig） |
| 教学后记 | 随堂练习因幻灯效果差改油印发给学生 |

# Text boxes

Rg

R

U

Ig

Rg

R

Ig

I

R

Rg

U

Ig

Rg

Ig

R

练

习

区