第八节     分流在电流表中的应用

教学目的：在 “并联电路”的基础上

1.使学生清晰了解给电流表并联分流电阻就可把它改装为可以用测量较大电流的安培表，并了解多量程安培表内部分流电阻的连接情况。

教    具: 示教式大型电流表(附有分压电阻和分流电阻)

教学过程:

讲授新课:

引    入:常用的电压表和电流表都是由小量程的电流表改装而成的.电流表的主要部件:是一块永久磁铁和一个能在永久磁铁的磁场中转动的线圈.电流表的工作原理:当线圈中有电流通过时,线圈在磁场力的作用下带动指针一起偏转.线圈是由很细的导线绕成的,它的电阻Rg就是电流表的电阻,一般为几百到几千欧,这个线圈允许通过的最大电流Ig叫做电流表的满偏电流,一般只有几十微安到几毫安. 指针偏角θ∝I,(θ∝U=IRg)故可用偏角示数(刻度板上标出的读数)来反映了电路中电流(或电路两端电压)的大小.

一.分流作用和电流表(安培表):

设问: 因为Ig一般较小,不能直接电流表测量较大的电流.如何

利用电流表测量较大的电流呢?

说明: 并联电阻可以分担一部分电流,并联电阻的这种作用叫做

分流作用,作这种用途的电阻又叫做分流电阻.为了使

电流表能够测量几个安培甚至更大的电流,可能给它并联一

个分流电阻,分掉一部分电流,这样在测量大电流时,通过电

流表的电流也不致超过满偏电流Ig.

例如: 电阻Rg是1000欧,满偏电流Ig是100μA的电流表,要改装

成量程为1A的电流表,应该并联一个多大的分流电阻?

(   0.1欧   )

R并=IgRg/(I-Ig)

☆: 电流表的内阻Rg不是很大,也不是很小,解题时,一般要考虑电表的电阻；改装后的安培表的内阻很小，解题时往往忽略不计；改装后的电压表的内阻很大，解题时常常把它视为断路（∞）

巩固新课：

分析《高中物理》课本P48（3）

作    业：   P48（1）（2）（4）