实验七  把电流表改装为电压表

一、预习题（可由学生课前完成）

1、电流表中有电流通过时电流表的指针就会发生偏转。当通过的电流等于电流表内线圈所允许的最大电流时，电流表的指针偏转到最大刻度处，这时的电流叫做电流表的        ，用符号         表示。如果电流表的内阻rg，则电流表能够承受的最大电压Ug=      （满偏电流；Ig；Ig·rg）

2、利用课本图实-14所示的电路测定电流表的内电阻rg时，应先调节电位器 R，使其阻值        ，然后闭合电开关        ，调整         的阻值，使电流表的指针偏转到满刻度。再闭合开关       ，这时流过电流表的电流将          ，调整        的阻值，使电流表的指针偏转到正好是满刻度的一半，而另一半的电流必通过          。根据并联电路的特点可知，电流表的内阻rg=         。以上分析的前提条件是：接入电阻箱R＇后，干路电流            。而要做到这一点，只有当R比R＇       时才行，所以利用半偏法测电流表内阻时必须满足的条件是R         R＇（最大；S1；R；S2；小于满偏电流Ig；电流表；R＇；不变；大很多；远大于）

3、已知电流表的内阻rg ，满偏电流为Ig ，若把这个电流表改装成量程为U的电压表，则必须在电流表上      联一个阻值为R=       的电阻。（串；）

二、实验目的

用半偏法测定电流表的内阻；把电流表改装成电压表

三、实验器材

电源，导线，开关，电阻箱，电位器，滑动变阻器，电流表，标准电压表

四、实验步骤

1．半偏法测电流表内阻

（1）按图8-1所示连好电路，图中R用电位器，R＇用电阻箱。

（2）合上开关S1，调整R的阻值，使电流表指针偏转到满刻度Ig。

（3）合上开关S2，调整Rˊ的阻值，使电流表指针偏转到满刻度的一半。读出电阻箱的阻值，当R比Rˊ大得多时，        ，可认为rg= Rˊ。

2．改装

（4）算出电流表的满偏电压Ug=        。

（5）如果把电流表改装成量程为U=2V的电压表，计算应串联的电阻值R1。

（6）将电阻箱阻值调为R1，把电流表跟电阻箱串联起来。

3．核对

（7）按图8-2所示连好电路，并使变阻器R2的滑片在分压值最小的位置。

（8）改变变阻器R2的滑片位置，使标准电压表V的示数分别为0.5V、1.0V、1.5V、2.0V，并核对改装的电压表的示数是否正确。

4．计算百分误差

（9）将改装成的电压表调到满偏。

（10）读出标准电压表的示数。

（11）计算改装电压表满偏刻度的百分差。

五、实验记录和结果

电流表满偏电流Ig=

电流表内阻rg=

改装成量程为U=2V的电压表时应串联的分压电阻R=              （计算式）=   （代入数据）=

六、思考练习题

1．用半偏法测电流表内阻的实验中，将原并联在电流表两端的电阻箱改换成滑动变阻器是否可以？为什么？

2．图8-3是测电流表内阻的实验电路图，下列说法中正确的是

A．开关接通前，必须调节到高阻处

B．开关S2接通前，R2的阻值无需调节

C．当电流示数从满偏电流Ig调到半偏电流Ig/2时，R2中电流强度稍大于Ig/2

D．R1阻值的大小，对实验误差没有影响。

3、如果条件可以，为提高本实验的测量结果的准确性，电源的电动势是稍大一些好还是稍小一些好？为什么？

4．在测定电流表的内阻的实验中备有的器材有

- 电流表（量程0~10mA）.

- 标准电压表（量程0~5V）.

- 电阻箱（阻值范围0~9999Ω）.

- 电阻箱（阻值范围0~99999）.

- 电源（电动势2V，有内阻）.

- 电源（电动势6V，有内阻）.

- 滑动变阻器（组值范围0~50Ω，额定电流1.5A）

还有若干开关和导线.

(1)如果采用图8-3所示的电路测定电流表G的内阻，并且要想得到较高的精确度，那么从以上备用的器件中，可变电阻R1应选用      ，可变电阻R2应选用     ，电源E应选用         。（用字母代号填写）

（2）如果实验要进行的步骤有

A．合上S1

B．合上S2

C．观察R1的阻值是否最大，如果不是，将R1的阻值调至最大。

D．调节R1的阻值，使电流表指针偏转到满刻度。

E．调节R2的阻值，使电流表指针偏转到满刻度一半。

F．记下R2的阻值。

把以上步骤的字母代号按实验的合理顺序写在下面横线上：

（3）如果在步骤F中所得R2的阻值为600Ω，则被测电流表rg的内阻的测量值为   Ω。

（4）电流表内阻的测量值r测与其真实值r真的大小关系是r测                r真.（填“>”“<”“=”）

5．图8-4是把改装成的电压表跟标准电压表进行核对的电路图。它对从零至满刻度的所有刻度都能核对。图8-5是电流表改装和核对所需的器材。根据所给的电路图将所给器材连接成实验电路。

图8-4                                 图8-5

# Text boxes

图8-3

G

S1

S2

R＇

R

图8-1

G

V

R1

R2

S

图8-2