四、交直流电路  电磁感应

学校                   班         姓名            学号      成绩

一．选择题

1．如图5—1所示，滑动变阻器的滑动头置于正中央，闭合开关S后，M、N、P三灯的亮度相同，今将变阻器的滑动头缓慢向左移动，则三灯的亮度从亮到暗的排列顺序是（     ）

A．M、N、P     B．M、P、N

C．P、M、N     D．N、M、P

2．如图5—2所示，长直导线右侧的矩形线框abcd与直导线位于同一平面，当长直导线中的电流发生如图所示的变化时（图中所示电流方向为正方向），线框中的感应电流与线框受力情况为（     ）

A．t1到t2时间内，线框内电流的方向为abcda，线框受力向右

B．t1到t2时间内，线框内电流的方向为abcda，线框受力向左

C．在t2时刻，线框内电流的方向为abcda，线框受力向右

D．在t3时刻，线框内无电流，线框不受力

3．在如图5—3所示的电路中，R1=R2=R3，在a、c间和b、c间均接有用电器，且用电器均正常工作，设R1、R2、R3上消耗的功率分别为P1、P2、P3，则（     ）

A．P1＞P2＞P3    B．P1＞P3＞P2    C．P1＞P2=P3

D．因用电器的阻值未知，无法比较三个功率的大小

4．如图4-4所示为理想变压器原线圈所接交流电压的波形。原、副线圈匝数比n1∶n2=10：1，串联在原线圈电路中电流表的示数为1A，下列说法正确的是（     ）

A．变压器输出端所接电压表的示数为20V

B．变压器的输出功率为200W

C．变压器输出端的交流电的频率为50Hz

D．穿过变压器铁芯的磁通量变化率的最大值为Wb/s

5．如图4-5所示电路，R1、R2、R3为三个可变电阻，电容器C1、C2所带电量分别为Q1和Q2，下面判断正确的是  （     ）

A．仅将R1增大，Q1和Q2都将增大

B．仅将R2增大，Q1和Q2都将增大

C．仅将R3增大，Q1和Q2都将不变

D．突然断开开关S，通过R3的电量为Q1+Q2

6．如图4-6所示，A、B是两根互相平行的、固定的长直通电导线，二者电流大小和方向都相同。一个矩形闭合金属线圈与A、B在同一平面内，并且ab边保持与通电导线平行。线圈从图中的位置1匀速向左移动，经过位置2，最后到位置3，其中位置2恰在A、B的正中间。下面的说法中正确的是 （      ）

A．在位置2这一时刻，穿过线圈的磁通量为零

B．在位置2这一时刻，穿过线圈的磁通量的变化率为零

C．从位置1到位置3的整个过程中，线圈内感应电流的方向发生了变化

D．从位置1到位置3的整个过程中，线圈受到的磁场力的方向没有发生变化

二．论述、计算题

7．如图4-7甲所示，一线圈边长L=ab=40cm，L′=bc=20cm，匝数N=100，绕通过ad与bc的中点的轴OO′以角速度ω逆时针方向转动，设匀强磁场的磁感强度B=1.5T，转动轴OO′与磁感线垂直，矩形线圈的总电阻r=1Ω，外电阻R=1Ω。其它电阻不计。若已知线圈所受到磁场力的最大力矩为Mmax=7.2N·m，求：（1）感应电动势的最大值。（2）线圈转动的角速度。（3）线圈从图示位置转过90°时，感应电动势的平均值。（4）在线圈转动一周的过程中，电路所产生的热功率。（5）当线圈平面与磁感线夹角为60°时（如图4-7乙所示），所受的磁力矩。

8．如图4-8所示，两根竖直固定的金属导轨ad和bc相距l = 0.2m，另外两根水平金属杆MN和EF可沿导轨无摩擦地滑动，MN杆和EF杆的电阻分别为0.2Ω（竖直金属导轨的电阻不计），EF杆放置在水平绝缘平台上，回路NMEF置于匀强磁场内，磁场方向垂直于导轨平面向里，磁感应强度B=1T，试求：

（1）EF杆不动，MN杆以0.1m/s的速度向上运动时，杆MN两端哪端的电势高？MN两端电势差为多大？

（2）当MN杆和EF杆的质量均为m = 10-2kg。MN杆须有多大的速度向上运动时，EF杆将开始向上运动？此时拉力的功率为多大？

9．如图4-9所示。足够长U形导体框架的宽度l = 0.5m，电阻忽略不计，其所在平面与水平面成α=37°角，磁感应强度B=0.8T的匀强磁场方向垂直于导体框平面，一根质量为m = 0.2kg、有效电阻R=2Ω的导体棒MN垂直跨放在U形框架上，该导体棒与框架间的动摩擦因数μ= 0.5。导体棒由静止开始沿框架下滑到刚开始匀速运动时通过导体棒截面的电量为Q =2C。求：

（1）导体棒做匀速运动时的速度。

（2）导体棒从开始下滑到刚开始匀速运动时这一过程中，导体棒的有效电阻消耗的电功。（sin37o = 0.6，cos37o = 0.8）

专题四  交直流电路  电磁感应

1．C。   2. BD。   3. A。   4. BCD。   5. BCD。 6. AD。  7. （1）6V，（2）0.5rad/s，（3）3.8V，（4）1.8W，（5）1.8N•m。  8．（1）UM高，UN低。=0.01V。（2）= 1m/s，0.2W。  9．（1）5m/s。（2）1.5J。

# Text boxes

B

α

# N

# M

图4-9

图4-8

# B

d

c

b

a

l

# F

# E

# N

# M

乙

60°

v

v

F

F

B

d

c

b

a

R

O′

O

ω

S

N

甲

图4-7

B

A

图4-6

3

1

2

c

b

d

I

I

a

# S

# C2

# C1

# R3

# R2

# R1

# 图4-5

-200

200

0.02

t/s

0.01

0

u/V

图4-4

# c

# b

# a

# R3

# R2

# R1

# 图4-3

t

t3

t2

t1

o

i

d    c

a    b

图4-2

i

# S

# P

# N

# M

# r

# E

# 图4-1