物理：《6.2探究串、并联电路电压的规律》教案（人教版八年级）

教学目标：

探究串、并联电路中电压的规律；训练连接电路和使用电压表的技能。

教学重点：

教学目标。

教学器材：

学生电压表一只，不同规格的小灯泡两个，干电池两节，开关一个，导线若干。

教学过程：

一、复习

1．电压表的使用规则是什么？

2．你怎样知道一只电表是电流表，在使用前要观察了解哪些内容？

二、引入新课

家用电器都并联接在电路中，而家庭里用的节日小彩灯，常常是混联的，它们为什么不能像家用电器那样，各个并联起来呢？

要想了解其中的原因，我们需要探究串联电路和并联电路电压的规律。也就是说，如果两个用电器分别以串联和并联的形式连接在电路中，在相同的电源电压的情况下，每个用电器上的电压相同吗？

下面我们就来研究串联电路和并联电路电压的规律。

第二节 探究串、并联电路电压的规律

三、新课教学

（一）探究串联电路电压的规律

提出问题

串联电路中各部分电路的电压与总电压有什么关系？

猜想和假设

设计实验

进行实验

换用不定的电源电压做再次实验。

分析和论证

得出结论：串联电路的总电压等于各部分电路的电压之和。

评估

交流

（二）探究并联电路电压的规律

提出问题

串联电路中各部分电路的电压与总电压有什么关系？

猜想和假设

设计实验

进行实验

换用不定的电源电压做再次实验。

分析和论证

得出结论：并联电路的各支路两端电压相等。

评估

交流

四、思考

为什么家用电器在使用时，必须并联在家庭电路中？而装饰用的小彩灯则必须串联在家庭电路中？

练习课

1. 在下图所示的电路中,若电源电压是6V，总电流为1A，L1、L2为两只相同的灯泡。

⑴请将电路中的“○”处，填上适当的电表符号，并标出电表的正、负接线柱；

⑵图⑴中a表为________，b表的示数为_______。

⑶图⑵中的a表的示数为_______，b表的示数为_______，c表的示数为________。

2． 在下图所示的电路中，当开关闭合时，电压表V1的示数是2.4V，V2的示数是4V，那么L2两端电压是______V。

3．在下图所示的电路中，闭合开关S时，两灯都不亮，电流表指针几乎没动，而电压表指针有明显偏转，则该电路的故障可能是(  )

A.电流表坏了或未接好

B.从a到L1到b的电路中有短路

C. L1灯丝断了或灯座未接通

D.电流表、L1和L2都坏了

4．如图所示，当开关S2闭合，S1、S3断开时，电压表的示数为U1，当开关S2断开时，S1、S3闭合时，压表的示数为U2，则（  ）

A.U1=U2   B.U1<U2

C.U1>U2   D.U1和U2均为零

5．市场上有所谓的1号电池、2号电池、最小的为7号电池，那么电池越小其电压越小，这种说法对不对？每个干电池的电压为一体1.5V，若把四节干电池连接起来，其总电压为6V，这话对吗？为什么？

6．节日里的小彩灯由20只小灯泡串联组成，接在220V的电路中，使用时其中有一只灯泡烧坏了，使全部小灯都熄灭，由于彩灯有颜色，使得无法看清是哪一只灯泡的灯丝断了，现给你一只电压表，你如何查找故障所在的位置。