第二节   欧姆定律

教学目的：掌握电阻的概念，掌握欧姆定律。

教学仪器：滑线变阻器（１）定值电阻（１）电压表（１）电流表（１）电键（１）干电池（２）导线（若干）

教学过程：

复习引入：（1）导体中产生电流的条件是什么？

（2）既然导体两端有电压，导体中才有电流，那么导体中的电流强度跟导体两端的电压有什么关系呢——本节课我们就来复习这个问题（欧姆定律）

讲授新课：

- 导体中的电流与导体两端电压的关系

演示实验：（1）在如图所示的电路中，连接着一段导线AB，导线两端的电压可由电压表读出，导线中通过的电流可由电流表读出。改变滑动片P的位置，可以改变导线两端的电压。

测得一组数据如下表：

| 电压（V） | 0 | 2．0 | 4．0 | 6．0 | 8．0 | 10．0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流（A） | 0 | 0．20 | 0．40 | 0．60 | 0．78 | 0．98 |

数据处理：为了更明显，用直角坐标系表示出I—U的关系，

根据测得的数据画出I—U的关系图线，得到一

条直线（Ⅰ）

表    明：导线AB中的电流跟它两端的电压成正比，且对

AB这根导线来说，比值U/I=10是个定值，这个

比值不随U或I的改变而改变，是导线本身的一种性质。

（2）用一段更细的导线CD代替AB，重做实验。

| 电压（V） | 0 | 2．0 | 4．0 | 6．0 | 8．0 | 10．0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流（A） | 0 | 0．13 | 0．28 | 0．40 | 0．54 | 0．66 |

数据处理：根据数据作出I—U关系图线，得到一条直线（Ⅱ）

表    明：导线CD中的电流跟它两端的电压成正比，且对

CD来说，比值U/I=15是个定值，这个比值不随

U或I的改变而改变。

比较结论：（1）对同一导体，导体中的电流跟它两端的电压成正比。

（2）在相同电压下，U/I大的导体中电流小，U/I小的导体中电流大。所以U/I反映了导体阻碍电流的性质，叫做电阻（R）

（3）在相同电压下，对电阻不同的导体，导体的电流跟它的电阻成反比。

- 欧姆定律：

德国物理学家欧姆最先用实验研究了电流跟电压，电阻的关系，得出了如下的结论：

导体的电流强度跟它两端的电压成正比，跟它的电阻成反比——欧姆定律。

说明（1）欧姆定律的数学表达式：I=U/R。

（2）R的单位：

（3）欧姆定律适用于金属导体和通常壮态下的电解质溶液，对气态导体和其它一些导电原件（电子管，热敏电阻）不适用。对电路而言，它只对一段不含电源的导体成立。

课堂练习：P27（2）～（5）

作    业：《基础训练》欧姆定律