自感教案

一．教学目的：

- 掌握自感现象及其应用．

- 理解在感现象的原理并能灵活应用．

二．重点难点：

- 自感现象及其应用．

- 自感现象的原理，日光灯工作原理．

三．教学过程：

前面学习了电磁感应现象,下面介绍一种特殊的电磁感应现象—自感

通过演示课件引入课题．

如右图1所示，的实验中调节滑动电阻器，使两灯泡都正常发光且亮度相同．（提问学生两滑动电阻器的作用分别是什么？）

演示课件通电自感部分

会发现在接通电路的瞬间，跟滑动电阻器串联的灯泡立刻正常发光，而跟有铁心的线圈串联的灯泡却是逐渐亮起来．

让学生思考：为什么会出现这种现象？让学生讨论．提问学生．课堂效果非常活跃．演示通电自感原理，教师解释．

在接通电路的瞬间电路中的电流增大，穿过线圈的磁通量也随着增大，由楞次定律可知，线圈中必然会产生感应电动势，这个感应电动势阻碍线圈中电流的增大．所以流经与线圈串联的灯泡的电流只能逐渐增大，灯泡只能逐渐亮起来．

如右图2所示电路断开电路的瞬间会发生什么现象呢？（演示课件断电自感部分）

会发现电路断开瞬间，灯泡过一会才逐渐熄灭．

让学生思考：为什么会出现这种现象？让学生讨论．提问学生．课堂效果非常活跃．演示断电自感原理，教师解释．

在断开电路的瞬间电路中的电流突然减弱，穿过线圈的磁通量也随着很快减少，由楞次定律可知，线圈中必然会产生感应电动势，这个感应电动势阻碍线圈中电流的减少．虽然这时电路已经断开，但线圈和灯泡组成了闭合回路，在这个回路中有感应电流通过，所以灯泡只能逐渐熄灭．

这种由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象，叫做自感现象．自感现象中产生的感应电动势叫自感电动势．

对不同的线圈，在电流变化快慢相同的情况下，产生的自感电动势是不同的．用自感系数来表示线圈的这种特性，自感系数简称自感或电感．线圈的横截面积越大，线圈越长，单位长度内的匝数越多，它的自感系数越大．另外，有铁心的线圈的自感系数比没有铁心时大的多．自感系数的单位是亨力，符号是Ｈ．

自感现象与我们的生活联系很密切，在现代生产中有广泛的应用．如日光灯、涡流等．但也有不利的一面，这就要消除自感．精密仪器常采用双线绕法消除自感．

演示课件应用部分的日光灯

日光灯工作的电路图及相关元件如右图所示．

电源接通后,电压加在启动器两端,使氖气放电而发辉光.辉光产生热量使U形动触片膨胀,跟静触片接触使电路接通.镇流器线圈和灯管的灯丝中有电流通过.电路接通氖气停止发光,U形动触片冷却收缩,电路自动断开电路断开的瞬间,镇流器中的电流急剧减少,会产生与原电压同方向的、很高的自感电动势,灯管两端获得一个瞬时高电压,使灯管中的气体通电,于是日光灯管接通而正常发光.

演示课件应用部分的涡流．