表征交变电流的物理量

一.自主探究

(一)描述交流电大小的物理量

1.最大值(峰值)                                           .

2.有效值

(1)定义                                                    .

(2)正弦交流电的有效值和最大值的关系是                              .

(3)通常用电器所标的;电压表,电流表所测量的;没有特别说明的都为有效值.

(二)描述交流电变化快慢的物理量

1.周期(T)

2.频率(f)

(写出频率f,线圈旋转的角速度ω和转速n的关系                                  .)

二.尝试体验

1. 一台发电机产生的电动势的瞬时值表达式为：e = 311sin314t V，则此发电机产生的电动势的最大值为_______V，有效值为_______V，发电机转子的转速为_______转/秒，产生的交流电的频率为______Hz．

2.如图所示，a、b、c三种交流电，分别通过同一电阻，在0.8 s内，电阻产生的热量分别为Qa、Qb和Qc，则Qa：Qb：Qc为多少．

3.求下列两种情况的电流有效值

三.领悟整合

4．有一台使用交流电的电冰箱上标有额定电压为“220 V”的字样，这“220 V”是指 (   )

A．交流电电压的瞬时值       B．交流电电压的最大值

C．交流电电压的平均值       D．交流电电压的有效值

5．一交流电流的图象如图所示，由图可知(      )

A．用电流表测该电流其示数为10A 　B．该交流电流的频率为100Hz

C．该交流电流通过10Ω电阻时，电阻消耗的电功率为1000W

D．该交流电流即时值表达式为i＝10sin628t A

6．矩形线圈绕垂直磁力线的轴匀速转动，对于线圈中产生的交流电(    )

A．交流电的周期等于线圈转动周期         B．交流电的频率等于线圈的转速

C．线圈每次通过中性面，交流电改变一次方向

D．线圈每次通过与中性面垂直的位置，交流电达到最大值

7．一交流电压为u＝100sin100πt V，由此表达式可知(     )

A．用电压表测该电压其示数为100 V        　B．该交流电压的周期为0.02 s

C．将该电压加在100 Ω的电阻两端，电阻消耗的电功率为100 W

D．t＝1/400 s时，该交流电压的即时值为100 V

8．3 A直流电通过电阻R时，ts内产生的热量为Q．现让一交流电通过电阻R，若2ts内产生的热量为Q，则该交流电流的有效值和最大值分别为 (      )

A．I有=A，Im＝3 A　        B．I有＝3 A， A

C．I有＝ A， A　　     D． A，Im＝6 A

9．如图1所示，竖直直导线ab，左侧放有一个轻质闭合线圈．现向直导线中通入如图2所示的正弦交流电流，设电流由a流向b为正方向，则线圈运动方向相同的时间是 (       )

A．0—t1和t2—t3两段时间内

B．t1—t2和t3—t4两段时间内

C．0—t1和t3—t4两段时间内

D．t1—t2和t2—t3两段时间内

10．边长为l、匝数为n、总电阻为R的正方形闭合线圈，在磁感强度为B的水平匀强磁场中，绕垂直磁感线的转轴以角速度ω匀速转动．求：转动ts时间内，外界驱动线圈转动所做的功．

四、开放探究

11．旋转电枢式发电机的转子在正常运转时，产生的电动势瞬时值为e=220sin314t V．如果由于某种原因，它的转速变慢，用电压表测得此时发电机两端的电压为176 V，若此时发电机正在向一盏标有“220 V、100 W”的灯泡供电，在不计发电机内电阻的情况下，试求：（1）该灯泡的实际功率为多大？（2）这台发电机的转速比原来正常时转速慢了几分之一？

# Text boxes

t/s

0

2

-2

0.1

0.3

0.5

ia/A

t/s

0

2

-2

0.1

0.3

0.5

ib/A

t/s

0

2

-2

0.1

0.3

0.5

ic/A

a

b

c

t/s

i/A

2

-2

0    1     2    3

(1)

t/s

i/A

2

-2

0    1     2    3

(2)

t/s

i/A

0

10

—10

0.01

图2

t

i

t1

t2

t3

t4

0

b

a

图1