公开课教案

| 教 者 | 杨志新 | 班 级 | 0301 | 级 别 | 校 级 | 科 目 | 物 理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 题 | 变压器 | 课 型 | 新 授 课 | 日 期 |  |
| 教学指导思想 | 本节课以实验为主线，注重培养学生观察、分析、推理的能力。同时采用“层次教学法”，尽量满足不同层次同学的需要，力求拔尖优生，提高中等生，兼顾差生，促使层次间的递进。 |
| 教 学 目 标 | 1、认识变压器的作用及构造（A层） 2、理解变压器的工作原理，培养学生分析问题的能力（B层） 3、掌握理想变压器电压、电流与匝数的关系（A层），会分析、计算有关问题（B层） |
| 教 学 重 点 | 1、电压、匝数之间的关系；2、电流与匝数之间的关系。 |
| 教 学 难 点 | 1、变压器工作原理实质的理解；2、初次级电流间的关系 |
| 教 学 用 具 | 可拆变压器、演示电表、稳压电源、投影等 |
| 教 学 程 序 | 教 学 内 容 | 教 师 活 动 | 学 生 活 动 |
| 新课导入 了解结构 | 1、不同用电设备所需工作电压不一定相同 2、实际中需有改变电压的设备 变压器的结构 线圈 原（初级） 变压器 副（次级） 闭合铁芯 | 讲解，提问引入 演示变压器改变电压的情况 演示变压器的结构 投影说明闭合铁芯的作用，出示变压器示意图 | 听讲，举例（A层） 观察实验现象，形成感性认识 观察，识记 理解（B层） |
| 分析原理 培养能力 | 二、变压器工作原理： 次级电压的形成 原理：原线圈中变化的磁通引起副线圈产生感生电动势 实质：根据“电磁感应”原理工作 变压器不能改变直流电压 | 布置自学 分层提问启发引导 提问：变压器工作的实质用四个字概括？ 设计问题：若输入为直流电压，是否有输出电压呢？ 提问，启发 过渡 | 针对问题自学 B层回答，C层补充纠正 C层概括 B层分析回答，且归纳出变压器只能改变交流电压 |

| 教 学 程 序 | 教 学 内 容 | 教 师 活 动 | 学 生 活 动 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2、电压、匝数之间的关系 （正比） 降压 升压 | 设计实验 连接线路，演示，测量数据 启发，提问 和 两种情形 由学生自己分析，教师引导 在什么情况下我们既要用到升压变压器又要用到降压变压器？ | 理解 A层同学读数 C层同学 在老师启发下归纳出结论 B层同学分析，C层同学补充 C层回答 |
|  | 电流与匝数之间的关系 理论推导 （理想） 初级电流随次级电流变化而变化 初级的输入功率，随次级的输出功率变化而变化 | 1、讲解 2、启发学生推导 提问：电流与匝数的关系如何？ 过渡：负载变化而引起次级电流变化是否会导致初级电流的变化呢？ 投影实验图 演示，提问 由电流变化关系推导功率变化关系 | 阅读理解 B层学生在教师提示下推导 B层归纳回答 理解 观察回答（B层） 理解（B、C层） |
|  | 4、分层训练 | 发分层训练题，巡回指导 指出学生中出现的错误（A层的错误由B层纠正，B由C纠正，C由教师点拨） | 分层训练 层次纠错 |
| 三、小结内容 布置作业 | 定性认识工作原理 初、次级电压、电流关系 作业：P132 （2）（3）（4） | 教师总结 | 学生听讲 |