电路故障分析

电路故障分析是《恒定电流》的难点，学生在做题时往往无从下手。为解决这一问题应主要从以下两个方面入手：一、搞清电路元件的连接方法；二、出现短路或断路时，电路应有的现象是什么。 电路故障一般有两种情况：即短路和断路。当电路出现短路时，主要有以下的现象：a.电路中仍有电流，b.被短路的电器不工作，c.与之串联的电器工作电流增大，d.被短路部分电压为零。 当电路出现断路时，主要有以下的现象：a.被断路部分无电流，b.被断路部分有电压（如果电路较简单一般此电压会等于电源的输出电压）。 例１：如右图１所示，电源电压为6V，当S闭合后，电 灯L1,L2均不亮，电压表示数为6V，则此时电路故障 可能是__________ 分析：L2两端有电压6V,但L2不亮,说明L2断路.当然L2断 路后电路中几乎没有电流,所以L1是不亮的. 例2:(97高考14题)如右图所示电路的三根导线中,有一根是 断的,电源,电阻器及另外两根导线都是好的.为了查出断 导线,用多用表的红表笔接在电源的正极a点,再将黑表 笔分别连在电阻器R1的b端和R2的c端,并观察多用表示数 在下列选挡中,符合操作规程的是: A.直流10V挡 B.直流0.5A挡 C.直流2.5V挡 D.欧姆挡 分析:首先在确认在没有断开电路中的电源时,不能用欧姆表去检测电路,否则容易 损坏欧姆表。此题中的欧姆挡多用表还和电源构成回路，无法判断出哪根导 线是断的。故D错。在选用电压挡时由于电源电压为6V，而且断路处两端间的 电压等于电源电压，所以只能使用10V挡，而不能用2.5V挡。所以A正确，C不 正确。如果使用电流挡进行检测，不能使用0.5A挡，因为当黑表笔接c时，通 过电表的电流是1.2A，它超过了0.5A的量程，所以B也是错误的。 此题正确答案A 例3：如右图3所示电路，ad电路之间的电压为6V，目前灯L1 L2均不亮，测得Uab=0, Ubc=6V, Ucd=0，则可能出现的 的故障可能是_________________ 分析：因为Ubc电压和电路的总电压相等，而L1、L2两端的电压为0，可能出现的现 象是bc电路出现断路现象，也可能是ab段、cd段出现了短路，也可能以下两种 情况同时存在。