变压器习题课

一．自主学习

1.关于变压器物理量的三对重要关系

（原线圈：匝数n1，电压U1，功率P1，电流I1；副线圈：匝数n2、 n3，电压U2 、U3，功率P2、P3，电流I2、I3）

|  | 一个副级线圈（匝数 n2） | 二个副级线圈（ 匝数 n2、 n3） |
| --- | --- | --- |
| 电压关系 |  |  |
| 功率关系 |  |  |
| 电流关系 |  |  |

2．“变压器的动态分析”思路

二、尝试体验

1．如图所示，理想变压器两个线圈都接有负载正常工作时，如下关系正确的是(    )

A.U1：U3＝n1：n3，U2：U3＝n2：n3

B.I1：I2＝n2：n1，I1：I3＝n3：n1

C.I1n1＝I2n2 +I3n3

D.U1I1＝U2I2+U3I3

2．如图理想变压器有两个副线圈，原线圈1接220V，副线圈2的匝数为30匝，两端并有“12v、12W”的灯泡L正常发光，副线圈3的输出电压为110V,两端并有电阻R，通过R的电流为0.4A，求：

- 副线圈3的匝数n3

- 原线圈１的匝数n1和通过它的电流I1

3．如图所示，理想变压器的输入端接正弦交流电，副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2，输电线的等效电阻为R，开始时，电键K断开.当K接通时，以下说法中正确的是（    ）

A.副线圈的两端M、N的输出电压减小

B.副线圈输电线等效电阻R上的电压增大

C.通过灯泡L1的电流减小

D.原线圈中的电流增大

三、领悟整合

4．如图所示的理想变压器有两个副线圈，各自分别接有“6V，6W”和“12V，12W”的灯泡，在原线圈两端加上220V的交流电压时，两灯泡均正常发光，求：

（1）两副线圈的匝数比n1∶n2

（2）原线圈中的输入电流I

5．如图所示，已知n1∶n2=4∶3,R2=100 Ω,变压器没有功率损耗，在原线圈上加上交流电压U1=40sin100πtV,则R2上的发热功率是________W.若R3=25 Ω,发热功率与R2一样，则流过原线圈的电流I1和流过R3的电流I3之比为_______

6．如图所示为一理想变压器，K为单刀双掷开关，P为滑动变阻器的滑动触头，U 1为加在原线圈两端的电压，I1为原线圈中的电流强度，则：（    ）

A.保持U1及P的位置不变，K由a合到b时，I1将增大

B.保持P的位置及U1不变，K由b合到a时，R消耗的功率减小

C.保持U1不变，K合在a处，使P上滑，I1将增大

D.保持P的位置不变，K合在a处时，若U1增大，I1将增大

7． 如图所示为一理想变压器，原线圈的输入电压U1＝3300V，副线圈的输出电压U2＝220V，绕过铁芯的导线所接的电压表示数U0＝2V，则

（1）原线圈的匝数是多少？       （2）当s断开时，A2的示数I2＝5A，则A1的示数？

（3）当s闭合时，A2的示数将如何变化？A1的示数将如何变化？

四、开放探究

8．在下图中，理想变压器输入电压一定，两副线圈匝数分别为n2和n3，把一个电热器接在a、b间，让c、d空载时，电流表读数为I，把该电热器接在c、d间，让a、b空载时，电流表示数为I′，则I∶I′的值是______________。

# Text boxes

50

S

R

p

b

原电压U1

副电压U2

副电流I2

原电流I1

匝数比

U2=I2·R2

P2=P1

I1

a

U1

k

U2

n1

I1

I3

I2

n2

n3

U3

U2

U1

U1

V

A2

A1

n2

n1

a

b

c

d

~

1

2

3

L

R

n3

A

～

12V，12W

6V，6W

220V

~

n2

n1

n