第三单元  中国的国土整治

提纲挈领

1.中国的国土整治与区域发展

（1）我国进行的国土整治工s作

（2）区域发展的主要原则

（3）信息技术在国土整治中的应用

2.三类灾害的防治与三类农业区的开发

（1）水土流失、荒漠化产生的原因、危害及治理

（2）大型水利工程的建设及流域的综合治理

（3）山区开发面临的问题及综合开发途径

（4）农业中、低产区存在的原因及综合治理

（5）商品农业发展的条件、问题及发展趋势

3.交通建设、资源调配与海岛、城市新区开发

（1）交通建设对区域发展的意义，重大交通工程建设面临的困难及解决措施

（2）海域、海岛开发的意义、面临的问题及环境保护

（3）城市发展面临的问题，城市新区发展的模式

（4）资源的跨区域调配

第一节  国土整治与区域发展

巩固夯实基础

一、国土整治

1.概念

是为了全国或国内某个区域的国土资源拟定开发、利用、治理、保护规划，提出实施此规划的措施、步骤、制定相应的政策，并在实施过程中进行国土管理的工作。

2.我国国土整治的背景

（1）国土辽阔，地域差异显著。

（2）人口众多，人均资源占有量远低于世界平均水平。

（3）总体基础比较薄弱，科技水平较低。

因此，我们在国土整治中，要因地制宜，分层次、有步骤的进行。

3.我国的国土整治工作

（1）大江大河的治理：防洪是整治大江大河的首要任务。

（2）跨流域调水：主要工程有南水北调、北水南调（东北地区引嫩江、松花江到辽宁）、引黄工程等。

（3）防护林工程体系建设：中国生态建设的基本框架，“三北”防护林是世界最大的生态工程，还有长江中上游、沿海防护林、平原农田防护林体系正在建设中。

（4）海洋资源的综合开发。

二、区域发展

1.国土整治与区域发展的关系

国土整治是我国实施可持续发展战略的一个组成部分，对某一区域进行国土整治，其最终目的是促进区域的可持续发展。

2.我国区域发展的基本原则

要针对区域发展的资源优势和主要限制性因素，采取相应的措施加以开发和治理。

3.我国实施的区域发展战略

我国地域辽阔，各区域之间已有基础与发展水平差异显著，国家根据不同地区的具体条件制定并实施了一系列的区域发展战略，如：20世纪80年代初的东部沿海地区的对外开放战略；90年代初长江三角洲及沿江地区开发开放战略和浦东开发战略；90年代末的西部大开发战略等。

三、现代化技术在国土整治中的应用

1.遥感概念

人们利用一定的仪器，在航空器或航天器上对遥远的地物进行感知，是人的视力的延伸。

关键装置：传感器。

遥感技术：从传感器接收信息到遥感信息应用的过程。

2.地理信息技术及其应用

地理信息系统：专门处理地理空间数据的计算机系统，简称GIS，它能对地理空间数据进行输入、管理、分析和表达。

3.全球定位系统

概念：利用卫星，在全球范围内适时进行导航、定位系统，简称GPS。

组成：空间部分——GPS卫星基座；地面控制部分——地面监测系统；用户设备部分——GPS信号接收机。

作用：为各类用户提供精密的三维坐标、速度和时间。

特点：具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的特点。

理解要点诠释

考点一 我国进行的主要国土整治工作

| 类型 | 开展原因 | 代表性工程 | 成效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大江大河的治理 | 我国江河洪水灾害频繁，危害严重 | ①中上游兴修水库；②中下游整治河道、加固堤防 | 减轻和缓解了洪涝灾害 |
| 跨流域调水工程 | 我国河川径流量的地区分布很不平衡，水资源与耕地资源的空间配置不佳 | ①南水北调工程（东、中、西三线）；②北水南调工程（嫩江、松花江+辽河）；③引黄工程 | 解决地区间水资源严重不平衡的重要途径 |
| 防护林工程体系的建设 | 我国的水土流失、风沙危害、盐碱化、台风灾害严重 | ①“三北”防护林工程；②长江中上游防护林体系；③沿海防护林体系；④平原农田防护林体系 | 中国生态工程建设的基本框架，覆盖了我国主要水土流失区、风沙危害区、盐碱区和台风区 |
| 海洋资源的综合开发 | 海洋国土辽阔，海岸线绵长，海岛众多，海洋资源丰富 |  | 已列出国土整治总体规划，正在付诸行动 |

考点二  不同区域国土整治与区域开发的主要问题

| 区域 | 区域条件 | 国土整治措施与区域发展重点 |
| --- | --- | --- |
|  | 资源优势 | 主要限制性因素 |  |
| 东北地区 | 农林资源丰富，农业发展条件好 |  | 开发农林资源，大力发展商品农业 |
| 黄淮海平原 |  | 洪、涝、旱、盐碱、风沙 | 中、低产田的治理 |
| 南方低山丘陵区 | 农业资源丰富 | 生态环境脆弱 | 农业资源开发与生态建设 |
| 黄土高原 |  | 水土流失 | 水土流失的治理 |
| 西北地区 |  | 荒漠化 | 荒漠化防治 |
| 三峡地区 | 水力资源丰富 | 中下游多洪涝灾害 | 三峡工程建设 |
| 西南地区 |  | 交通落后 | 交通运输建设 |

考点三 南水北调工程

如下图：

南水北调工程是中国超大型跨流域调水工程，主要以解决京、津、冀用水为主要目的。

南水北调工程分为西线、东线、中线三条调水方案。其中，西线方案是以长江上游的通天河、雅砻江、大渡河，引水入黄河，以解决西北地区的缺水问题；东线方案是从长江下游扬州江都江面抽引长江水，沿着京杭大运河苏北段和沿途河湖北上，在山东东平附近穿过黄河进入河北、天津；中线方案由汉江上游的丹江口水库引水，跨长江、淮河、黄河、海河四大水系，经过河南、河北等城市一直流向北京、天津。与长江、淮河、黄河、海河相连构成我国水资源“四横三纵、南北调配、东西互济”的总体格局。

南水北调是我国长江流域、黄河流域水资源的一次带有全局性和战略性的结构调整。它可以有效缓解北方地区水资源紧张状况，对于恢复和改善生态环境，促进西部大开发具有重大意义，也将从根本上扭转中国水资源分布严重不均的被动局面。

难点 3S技术在国土整治中的应用

|  | 遥感技术（RS） | 地理信息技术（GIS） | 全球定位系统（GPS） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术装备 | 遥感平台、传感器、遥感信息的传输与处理 | 计算机软硬件 | GPS星座、地面监控系统、GPS信号接收机 |
| 技术环节 （工作流程） | 电磁波→收集→传输→处理分析→成果 | 信息源→数据处理→数据库→空间分析→表达 |  |
| 特征 | 范围大、速度快、周期短、限制少、应用广 |  | 全能性、全球性、全天候、连续性和实时性 |
| 应用 | 广泛应用于农业、林业、国土资源、地矿、军事、交通、测绘、水利、广播电视、通讯、电力、公安、社区管理、教育、能源等几乎所有的行业 |

诱思实例点拨

【例1】大型水电工程对环境的影响可能有（    ）

A.明显减少河流的年径流量

B.显著增加河流泥沙的下泄量

C.降低库区地下水位

D.改变径流量的季节分配

解析：该题与其说是选择正确选项，还不如说是要求排除错误选项更为恰当。大型水电工程的建造将改变径流量的季节分配。

答案：D

讲评：该题考查的是对大型水利工程的了解和认识，是相对容易的题目。

【例2】我国“十五”计划提出，要“加强南水北调工程的前期工作，尽早开工建设”。读“南水北调东线方案示意图”，完成下列问题。

（1）在水循环的各个环节中，南水北调工程体现人类活动对____________施加的影响。

（2）在东线方案工程中，可利用____________河主干线及周边平行水道作为输水渠道。

（3）东线方案主要能缓解我国水资源最缺水的地区（自北向南依次为）_____________河、____________河、____________河三大流域用水的紧张情况。

（4）在图中A、B、C、D各段输水渠道中，可依靠自流输水的是____________段。

（5）在南水北调工程的实施中，为合理开发利用与保护水资源，必须同时采取的措施是____________、____________与____________。

解析：这是一道时代特征鲜明的地理试题，考查我国四大重点工程之一的南水北调工程，该工程有三条输水路线，本题选择了东线方案。该路线从长江下游扬州江都段引水，利用京杭大运河及大致与其平行的河道作为主干线，通过13级抽水台阶，提水64米到东平湖，再采用隧道虹吸方式越黄河进入天津大港水库，年调水量150多亿立方米，可解决黄淮地区，山东、冀东和天津的缺水问题。该线过黄河后地势逐渐降低，可自流输水。

答案：（1）地表径流  （2）京杭大运  （3）海  黄  淮  （4）A

（5）节约用水  防治水污染  保护生态环境

讲评：此题难度不大，只要掌握南水北调的基础知识就可以解答，所以在讲评时，关键是要引导学生回忆有关南水北调的基础知识。