[高二物理教案16-7]

16.7涡流

一、教学目的：

1．知道涡流是如何产生的

2．知道涡流有利和不利的两个方面，以及如何利用和防止。

二、教学重点：

知道涡流产生的原因。

三、教学难点：

涡流产生的原因

四、教学方法：

启发式综合教学法

五、教学用具：

可拆教学变压器上的线圈一个，硅钢片叠加的铁芯以及外形与之相同的块状铁芯各一个。

六、教学过程：

（一）引入新课：

实验1：

如图线圈接入220V交变电源，块状铁芯插入线圈中，让一名学生感知铁芯的变化。

现象：几分钟后学生感到铁芯变热。

解释：原来把块状的金属放在变化的磁场中或让它在磁场中运动时，金属块内将产生感应电流，这种电流在金属块内自成闭合电路，很像水的漩涡，因此叫做涡电流，简称涡流。

（二）进行新课：

1、涡流：块状金属放在变化磁场中，或者让它在磁场中运动时，金属块内产生的感应电流。

引导学生解释：如图所示，当交变电流通过线圈时，穿过铁芯的磁通量不断变化，铁芯会产生图中所示的涡流，块状铁芯的电流很强会使铁芯大量发热，浪费大量电能。

2、涡流的防止和利用

（1）涡流的防止

实验2、

上面的实验中，把块状铁芯换成硅钢片铁芯，再接通电源，几分钟后，通过学生感知，温度没有明显变化。

引导学生解释：涂有绝缘的薄硅钢片叠加的铁芯，在变化的磁场中，产生的涡流被限制在狭窄的薄片之内，回路的电阻很大，涡流大为减弱，又因为硅钢片比普通的电阻大，可以进一步减小涡流损失，电动机和变压器的铁芯都不是整块金属。

（2）涡流的利用

冶炼金属的高频感应电炉就是利用高频交流电，通过线圈使装入冶炼炉内的金属中产生很强的涡流，从而产生大量的热使金属熔化。

使电学测量仪表指针尽快停下来的电磁阻尼。

练习：

电磁炉是根据涡流原理给锅加热的，试说明其原理，并说明为什么不能用陶瓷、玻璃制成的锅具？为什么用铝、铜制成的效果不好？

（三）小结

（四）布置作业

阅读教材209页阅读材料。

板书设计：

第七节 涡流

1、涡流：块状金属放在变化磁场中，或者让它在磁场中运动时，金属块内产生的感应电流。

2、涡流的防止和利用

（1）涡流的防止

（2）涡流的利用。