交变电流综合练习（一）

班级____________姓名_____________

1．一矩形线圈在匀强磁场中转动，当线圈平面跟中性面重合的瞬间，下列说法正确的是（      ）

A．电流方向改变                B．磁通量为零

C．圈中磁通量的变化率最大      D．线圈没有边切割磁感线

2．如图所示，线圈abcd绕ab和cd的中点的连线OO′转动，OO′与匀强磁场垂直，线圈的单位长度的电阻值为定值，为了使线圈中电流值增为原来的2倍，可采用的办法有（        ）

A．使线圈绕cd边转动

B．使线圈的面积增为原来的2倍

C．使磁感强度和转速增加为原来的2倍

D．使磁感强度减为原来的1/2，转速增为原来的4倍

3．某交变电源的电压瞬时值表达式为 V，则下列说法中正确的（    ）

A．交流电压表测电源电压，示数应为V

B．此电源给打点计时器供电，其打点时间间隔为0.02s

C．标有“6V，2W”的灯泡接在此电源上，小灯泡正常发光

D．标有“6V，10uF”的电容器接在此电源上，电容器将被击穿

4．下列说法正确的是（       ）

A．电感线圈对交流具有阻碍作用的主要原因是线圈具有电阻

B．电容器对交变电流具有阻碍作用的主要原因是两极板间的绝缘体电阻很大

C．在交变电路中，电阻、感抗和容抗可以同时存在

D．感抗、容抗和电阻一样，交流通过它们做功时都是电能转化为内能

5．通有交变电流i =Imsinωt的长直导线OO′与断开的圆形线圈在同一个平面内，如图所示，为使a端的电势高于b端的电势，且a、b两端的电势差Uab逐渐减小，交流电流必须处于每个周期的（规定由O到O′为电流正方向）（       ）

A．第一个1/4周期

B．第二个1/4周期

C．第三个1/4周期

D．第四个1/4周期

6．某交流电电压随时间的变化规律如图所示，则此交流电的频率为_________Hz，若将该电压加在一个电容器上，则此电容的耐压值不小于__________V，若将该电压加在一个阻值1kΩ的纯电阻用电器上，用电器恰能正常工作，为了避免以外事故的发生，该电路中保险丝的额定电流不低于__________A。

7．如图面积为0.02m2的矩形线圈在0.5T的匀强磁场中转动，转动的角速度为100rad/s，线框的电阻为2Ω，那么从图示的位置转过90°的过程中，感应电动势的平均值等于_________V。 从图示的位置转过180°时感应电动势即时值的大小等于_________V，转过60°时磁通量的变化率等于________Wb/s

8．单匝线圈在匀强磁场中匀速转动，当线圈所在平面与磁场垂直时磁通量为5wb，在转动过程中产生的最大感应电动势为5V，（1）线圈的转动周期为多大？（2）感应电动势的瞬时值为2.5V时，线圈中磁通量为多大？

9．一个线圈共有N匝，总电阻为r，两端通过滑环外界一个定值电阻R，位于线圈平面的转轴垂直于磁场方向，线圈绕轴以角速度ω匀速转动在转动过程中穿过线圈所围成面积的磁通量的最大值为φ，求：

（1）闭合电路中电流的有效值

（2）线圈从磁通量最大值转到磁通量最小位置的过程中，通过电阻R上的电量q

（3）外力的功率

10．如图所示矩形裸导线框长边的长度为2L，短边的长度为L。在两短边上均接有电阻R，其余部分电阻不计。导线框一长边与x轴重合，左边的坐标x＝0，线框内有一垂直于现框平面的磁场，磁感应强度满足关系。一光滑导体棒AB与短边平行且与长边接触良好，电阻也是R。开始时导体棒处于x＝0处，从t＝0时刻起，导体棒AB在沿x方向的力F作用下作速度为v的匀速运动，求：

（1）导体棒AB从x＝0到x＝2L的过程中力F随时间t的变化规律

（2）导体棒AB从x＝0到x＝2L的过程中回路产生的热量

# Text boxes

d

c

b

a

O

O′

T/4

T

O

i

t

0.02

0.01

0

200

－200

U/V

t/s

O

O′

a

b

i

a

b

c

d

O

O′

B

B

x

O

A

→

→

R

R

v

F

2L