四、探究串、并联电路中的电流

教学目标：

1、知识和技能

- 探究串、并联电路中电流的规律；训练连接电路和使用电流表的技能。

2、过程和方法

- 科学探究全过程的切身体验，领会科学研究的方法。

3、情感、态度、价值观

- 严谨的科学态度与协作精神。

重、难点：

- 连接串联、并联电路，作出电路图。

- 能用电流表测出各点的电流。

教学器材：

小灯泡、开关、电源、导线、电流表

教学课时：2时

教学过程：

一、前提测评：画出由两个灯泡组成的串、并联电路的电路图。

串联电路          并联电路

二、导学达标：

引入课题：1、 在串联电路中（如上图），A、B、C三点的电

流有什么关系？

2、 在串联电路中（如上图），A、B、C三点的电

流有什么关系？

进行新课：

1、探究：串联电路中各点电流关系

（1）、学生猜想：   IA=IB=IC

IA>IB>IC

…………

（2）、设计实验：把电流表分别接入A、B、C三点，测

量出通过的电流，就可以找出规律。

（3）、作出对应的电路图（共三个）

（4）、进行实验：把结果记录在下表

|  | A点的电流IA | B点的电流IIB | C点的电流IIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  |  |
| 第二次测量 |  |  |  |

（5）、分析实验结果，寻求规律：

教师总结：在串联电路中，电流处处相等

即IA=IB=IC

（6）、讨论结果，你还能得到什么结论？

2、探究：并联电路中各点电流关系

（1）、学生猜想：   IA=IB＋IC

IA>IB>IC

…………

（2）、设计实验：把电流表分别接入A、B、C三点，测

量出通过的电流，就可以找出规律。

（3）、作出对应的电路图（共三个）

（4）、进行实验：把结果记录在下表

|  | A点的电流IA | B点的电流IIB | C点的电流IIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  |  |
| 第二次测量 |  |  |  |

（5）、分析实验结果，寻求规律：

教师总结：在并联电路中，干路的电流等于各支

路的电流之和

即I总=I1＋I2

（6）、讨论结果，你还能得到什么结论？

3、利用水流说明上面电流的规律

计算串、并联电路中的电流……

3、达标练习：完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

- 课本后练习。

教学后记：如何连接电路，从课后操作看来似乎还有较大问

题，应该示范部分电路的连接，并要求一定要有

实验结果。

不会从实验结果中找规律，应加强分析

引导。