恒定电流

提高试题

- 选择题

1、在图15-8所示的电路中，电池的电动势为E，内阻为r，R1和R2是两个固定的电阻，当可变电阻的滑片向a端移动时，通过的电流I1和I2将发生如下的变化（   ）

- I1变大，I2变小

- I1变大，I2变大

- I1变小，I2变大

- I1变小，I2变小

2、有一横截面积为S的铜导线，流经其中的电流强度为I，设每单位体积的导线有n个自由电子电子的电量为q，此时电子的定向移动速度为u，在t时间内，通过导线横截面积的自由电子数目可表示为（    ）

A．nuSt

B．nut

C.It/q

D.It/Sq

3、一伏特计有电流表G与电阻R串联而成，如图15-9所示，若在使用中发现此伏特计的读数总比准确值稍小一些，采用下列哪种措施可能加以改进（    ）

- 在R上串联一比R小得多的电阻

- 在R上串联一比R大得多的电阻

- 在R上并联一比R小得多的电阻

- 在R上并联一比R大得多的电阻

4、两个定值电阻R1、R2串联后接在输出电压U稳定于12V的直流电源上，有人把一个内阻不是远大于R1、R2的电压表接在R1两端，如图15-10．电压表的示数为8伏，如果他把此电压表改接在R2两端，则电压表的示数将（    ）

- 小于4伏

- 等于4伏

- 大于4伏小于8伏

- 等于或大于8伏

5、在如图15-11电路中，电键K1 、K1 、K2 、K3、K4均闭合．C是极板水平放置的平行板电容器，板间悬浮着一油滴P．断开哪一个电键后P会向下运动（    ）

- K1

- K2

- K3

- K4

6、一太阳能电池板，测得它的开路电压为800mV，短路电流为40Mv，若将该

电池板与一阻值为20的电阻器连成一闭合电路，则它的路端电压是（   ）

A．0.10V

B.0.20V

C.0.30V

D.0.40V

- 填空题

7、如图15-12，三个电阻的阻值相等，电流表A1 A2 A3的内阻均可忽略，它们的读数分别为I1 I2 I3，则的比值_________.

8、某一直流电动机提升重物，重物的质量为50千克，电源电动势为110伏特，不计电源的内阻，及各处的摩擦，当电动机以90m/v恒定的速度向上提升重物时，电路中的电流强度为5安培，由此可知电动机线圈的电阻为_________．

9、氢原子中的电子绕原子核旋转，通过灯丝的电流是0.2A,则每秒钟通过灯丝横截面积的电子个数为_________．

10、甲乙两段导体，已知甲两端的电压是乙两端电压的2/5，通过甲的电流是通过乙的电流的5/4倍，则这两个电阻阻值之比为________．

- 计算题

11、一台小型电动机在3V电压下工作，通过它的电流是0.2A，用此电动机提升物重4N的物体，在30秒内可以使该物体匀速提升3m，若不计除电动机线圈生热之外的能量损失，求（1）电动机的输入电功率

（2）在提升重物的30秒内，电动机线圈所产生的热量．

12、在图15-13所示的电路中，电源和电流表的内阻均的不计，当两个电键K1K2都断开或都闭合时，电流表的读数是相同的，求电阻R的阻值．

# Text boxes

图15-13

K1

300

R

K2

600

100

A

图15-12

R

R

R

A3

A1

A2

图15-11

R2

K1

K3

P

K2

C

R3

K4

R1

图15-10

R2

V

U

R1

图15-9

G

R

b

图15-8

a

R

R1

R2