《家庭电路》教学设计（一）

| 课 题 | 第五节 家庭电路 | 课 型 |
| --- | --- | --- |
| 日 期 | 200 年 月 日午第 节 | 教 具 | 千瓦时计、闸刀开关、插座、灯泡、灯座、开关、测电笔、幻灯片等 |
| 教 学 目 标 | 了解家庭电路的组成，接受兴趣和探索精神 了解家庭电路的器件 了解火线和零线 理解保险丝的作用 |
| 重 点 难 点 | 家庭电路的组成、火线、零线的判断 |
| 教学过程： 复习：1、我国交流电的周期、频率 2、怎样测量电功 新课教学： 家庭电路的组成 演示：图3－32 进户线 千瓦时计 闸刀开关 熔断器 用电器 敷线口诀：火线零线并排走，零线直接进灯头 火线接到开关上，通过开关进灯头 开关与灯座要串联，插座与电灯要并联 熔断器与用电器要串联 进户线、火线和零线 火线和零线之间的电压为220V 辨别火线和零线可用测电笔 演示：测电笔的构造和使用 电能表 “220V，5（20）A”表示意义 用电器总功率不能超过电能表的最大允许值（电流） 3、闸刀开关：接通和切断电源，便于更换电器或维修设备 |
| 注意：电源线接在静触头上，静触头向上安装 4、熔断器：接保险丝 保险丝的作用：电流过大（过载或短路），保险丝会自动熔断 保险丝的规格：通常以额定电流来表示 保险丝的材料：电阻率大、熔点低的铅锑合金 保险丝的选择：保险丝的额定电流等于或稍大于电路中的正常工作电流 家用自动开关 介绍自动开关的作用 小结： 练习：教学大楼有三层，每层有四个教室，每个教室有“220V、40W”的日光灯6盏，每层有220V、25W的路灯2盏，计算这座教学楼照明用电的保险丝应选用哪种规格的保险丝。 P66 1、2 作业：P29一 |
| 板 书 设 计 |
| 第五节 家庭电路 家庭电路的组成 进户线、火线和零线 闸刀开关和熔断器 保险丝 作用 材料 规格 选择 |