| 课题 | 生活用电常识 | 课时 | 1课时 | 课型 | 新授课 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 了解家庭电路的组成和连接方式. 知道熔断器的特点和作用，了解三线插头和三线插座，知道家用电器接地的作用，了解测电笔的构造和使用. 通过实际探究，知道导致家庭电路中总电流过大的原因及其危害. 知道怎样保护家庭电路和如何防止触电. 了解安全用电常识，树立安全用电意识. |
| 重点难点 | 家庭电路的组成和连接方式、电路中电流过大的原因 |
| 教学方法 | 由对家庭电路示意图的分析引入课题，结合生活实际提出应关注的关于生活用电的问题，通过一些探究活动帮助学生了解熔丝熔断的原因、三线插头和三线插座、练习测电笔的使用，宣传安全用电的有关常识. |
| 教具 | 家庭电路组成的线路板、测电笔、熔丝熔断实验线路板、三线插头和三线插座、低压电源、保险丝、小灯座、开关、导线 |
| 教 学 程 序 设 计 | 学生活动 |
| 一 引 入 课 题 二 教 学 过 程 | ①一般家庭里都有哪些家用电器？这些家用电器之间又是如 何连接的？为什么？ ②家庭电路中除了这些家用电器还有那些电路元件？ ③这些电路元件是如何接在家庭电路中的？ ④家庭电路中除了上述家用电器和电路元件，还有没有其它 的东西？ 观察家庭电路组成的线路板，分析家庭电路由那几部分组成？ 进户线、电能表、闸刀开关、熔断器、开关、插座、用电器等. 了解家庭电路中各组成部分及其作用： 一、进户线：火线和零线 ①家庭电路有几根进户线？分别叫什么？ ②火线和零线各有什么特点？如何辨别？ 正常情况下零线和地之间的电压为零，火线和地之间的电压为220V. 二、电能表： ③电能表的作用是什么？ ④电能表安装在家庭电路的那一部分？ 三、闸刀开关： 观察并了解闸刀开关的构造 ⑤闸刀开关的作用？ ⑥闸刀开关安装在那里？如何安装？为什么？ 闸刀开关安装在干路，安装时应注意静触点在上，若安装在下面，切断电源时必须向上推进闸刀，若受震动，则闸刀开关有可能因重力作用而导致闸刀闭合，引起事故. 四、熔断器： ⑦熔断器的作用？ 原理：当电路中电流超过一定限度时，熔丝产生较多的热量， 温度升高达到熔点时，熔丝熔断，电路被自动切断. ⑧熔丝应有什么样的材料制成？ 材料：电阻率大熔点较低的铅锑合金 五、插头与插座 ⑨三脚插头和三线插座的接法？ 三线插头中间的插脚接金属外壳，三线插座中间的插孔接地，当把三线插头插入相应的插座时，使得用电器的金属外壳与大地相连. ⑩家用电器的金属外壳为什么要接地？ 若家用电器内部导线的绝缘皮破损或失去绝缘性能，会导致火线与外壳接通，人接触外壳时就会发生触电事故.党金属外壳接地后，外壳所带的电就会通过接地导线流走，人体接触外壳时就能避免发生触电事故. 怎样辨别火线和零线？ 六、测电笔 观察测电笔，了解其构造和使用方法. 构造：金属电极、氖管、弹簧、高电阻（阻值很大） 使用方法：笔尖接触电线，手接触笔尾的金属体（使人体、测电笔和火线与大地之间能构成一个回路）.若接触的是火线，则有微弱电流通过测电笔，使氖管发光；若接触的是零线，则氖管不发光. 由熔丝的工作特点可知，电路总电流过大时，熔丝就会熔断.那么，导致电路中电流过大的原因又是什么？ 七、电路电流过大的原因： （活动1）短路使保险丝熔断的实验 ①造成电路短路的常见情况有哪些？ （活动2）用电器的总功率过大导致保险丝熔断 短路 用电器的总功率过大 ②熔丝有不同的规格，如何选用合适的熔丝？ ③若熔丝熔断，能否临时用铁丝或铜丝代替？为什么？ 阅课本P21—P22，了解安全用电的有关常识. 八、安全用电 1．电路引起火灾的主要原因 电流过载（短路和用电器的总功率过大）、线路连接处接触不良 当线路连接处接触不良时，会使该处电阻过大，电流经过时产生的热量增多，造成局部过热.同时，接触处的电阻又将随温度的升高而增大，电阻越大，温度越高又造成电阻越大，从而形成电热的局部积累和恶性循环，以致引起火灾. 2．防止触电 ①什么是触电？ ②触电的两种形式？ 见课本P21图15—18，单线触电和双线触电. ③通过人体的电流与哪些因素有关？ 电压和人体自身电阻 一般情况下，人体的安全电压不高于36V. 家庭电路中各元件的连接 火线、零线并排走 火线接进保险盒 再过开关进灯座 零线直接进灯座 （课堂练习）课本P25“WWW” | 电灯、电冰箱…… 并联（能独立工作） 开关、插座…… 引导学生观察并分析讨论 火线和零线 用测电笔辨别 测量用户消耗电能的多少 干路 是家庭电路的总开关 保护电路 左零右火中接地，插头的接法与插座相对应 观察P23图15-21 利用实物投影 学生讨论 课本P20图15—16 铁丝、铜丝的熔点较高，在电流过大时不易熔断，起不到保护电路的作用. 一定强度的电流通过人体所引起的伤害事故 学生讨论 |
| 三、思考与作业 | 课时练（下发） |
| 四 教 学 后 记 |  |