第    周   星期      第    节                                             年   月   日

| 课题 | 第一节 电流跟电压、电阻的关系 | 执教 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 | 1知道研究电流跟电压关系的实验方法和实验电路图。 2知道研究电流跟电阻关系的实验方法和实验电路图。 3在R一定，导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比。 4在U一定，导体中的电流跟导体的电阻成反比。 |
| 重点 | 通过实验得出I与U的关系和I与R的关系。 |
| 难点 | 理解I、U、R的比例关系。 |
| 教具 | 演示 | 电池，小灯泡（2.5V 和3.8V），导线 |
|  | 学生 | 电流表，电压表各一个，电池组，定值电阻5欧、10欧、15欧各一个，开关等 |
| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 一．复习提问 二．演示实验，引入新课。 （1）用同一个小灯泡分别用二节干电池和一节供电，为什么用二节时较亮？当电阻一定，电流跟电压之间有怎样的定量关系呢？ （2）用同一节电池分别对2.5V和3.8V小灯泡供电，为什么2.5V小灯泡较亮，当电压一定，电流跟电阻之间有怎样的定量关系呢？ 用实验来研究U、I、R的关系。 三．新课讲授。 1．电路设计：（如右图） 2.实验研究（学生实验） （1）R一定（R=10Ω）I跟U的关系。记录，分析数据。 电压（V） 1 2 3 电流（A） 0.1 0.2 0.3 结论：在电阻一定的情况下，导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比。 （2）U一定（U=2V），I跟R的关系。记录，分析数据。 电阻（Ω） 5 10 15 电流（A） 0.4 0.2 0.13 结论：在电压不变的情况下，导体中的电流跟导体的电阻成反比。 3．小结。 4．练习 （1）一个电阻两端的电压为3V时通过的电流为0.3A，当电压增大到6V，那么它的电流为 ；如果要使电流为0.1A，那么电压为 。 （2）当电源电压不变的情况下，接上5Ω的电阻时通过的电流为0.6A，那么把电阻改为15Ω，则通过的电流为 。 5．布置作业 | 观察演示 学生实验 分析数据 得出结论 完成练习 |

第    周   星期      第    节                                             年   月   日

| 课题 | 第二节 欧姆定律 | 执教 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 | 1.掌握欧姆定律，能熟练地运用欧姆定律计算有关电压、电流和电阻的简单问题。 2.培养学生解答电学问题的良好习惯。 |
| 重点 | 理解掌握欧姆定律的内容和表达式。 |
| 难点 | 运用欧姆定律计算进行的简单计算。 |
| 教具 | 演示 | 书写有问题和例题的投影幻灯片 |
|  | 学生 |  |
| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 一．复习提问 表1： 表2： R（Ω） U（V） I（A） U（V） R（Ω） I(A) 5 1.5 0.3 1.5 5 0.3 0.6 10 4.5 0.1 二．引入新课： 由实验我们已知道了在电阻一定时，导体中的电流跟这段导体两端的电压成正比，在电压不变的情况下，导体中的电流跟导体的电阻成反比。把以上实验结果综合起来得出结论，即欧姆定律。 三．新课讲授。 1．欧姆定律 （1）内容：导体中的电流跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比 （2）公式： I = U/R。 公式中I、U、R的单位分别是安、伏和欧。 （3）公式的物理意义：当导体的电阻R一定时，导体两端的电压增加几倍，通过这段导体的电流就增加几倍。这反映导体的电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成正比例关系(I∝U)。当电压一定时，导体的电阻增加到原来的几倍，则导体中的电流就减小为原来的几分之一。反映了电压一定时，导体中的电流跟导体的电阻成反比例的关系(I∝U/R)。公式I=U/R完整地表达了欧姆定律的内容。 说明： 欧姆定律中的电流、电压和电阻这三个量是对同一段导体而言的。 2．应用欧姆定律计算有关电流、电压和电阻的简单问题。 课本中例题1、例题2、例题3 (使用投影片) 要求：画好电路图(如课本中的图8-2)。说明某导体两端所加电压的图示法。在图上标明已知量的符号、数值和未知量的符号。 组织全体学生讨论、分析正误。教师小结。 ①电路图及解题过程是否符合规范要求。 ②答题叙述要完整。本题答：要使小灯泡正常发光，在它两端应加2.8伏的电压。 ③解释R=U/I的意义：导体的电阻在数值上等于导体两端的电压跟通过导体电流的比值。不能认为"电阻跟电压成正比，跟电流成反比。“因为电阻的大小只与电阻的材料、长度、横截面积和温度有关，与电压和电流无关”。 ④介绍伏安法测电阻 3．布置作业：想想议议P106：2、3 | 完成表格 |

第    周   星期      第    节                                             年   月   日

| 课题 | 第三节 用电压表和电流表测电阻 | 执教 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 | 会用伏安法测电阻，理解伏安法测电阻的原理 培养学生严肃、认真、实事求是做好实验的科学态度。 |
| 重点 | 理解伏安法测电阻的原理 |
| 难点 | 按电路图连接实验电路。 |
| 教具 | 演示 |  |
|  | 学生 | 干电池2节，滑动变阻器、电流表、电压表各1只，定值电阻1个 |
| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 复习提问： 欧姆定律的内容及表达式？ 已知电压和电流怎样求电阻呢？ 引入新课：给你一个电阻，你怎样才能知道它的电阻有多大呢？----答：实验测量。 实验目的：学习用伏安法测电阻 实验原理：据欧姆定律公式I=U/R得R=U/I来测量。 实验电路（让学生自己设计，如右图） 实验器材：干电池2节，滑动变阻器、电流表、电压表各1只，定值电阻1个。 实验步骤： 启发：伏安法测电阻需测出哪些物理量？这些物理量用什么仪器测量？连接电路时应注意什么问题？ 归纳：（1）测Rx两端电压U和通过电流I， （2）I用电流表测，U用电压表测 （3）连接时开关是断开的，滑动变阻器滑片要移到阻值最大处，电流表和电压表的“+”“-”接线柱要连接正确，电压表用0~3V，电流表用0~0.6A量程。 （4）闭合开关，观察电压表，电流表读数，填入表中 （5）调节滑动变阻器，改变加在Rx两端的电压，再记下两组对应的电流值和电压值。 （6）利用公式：R=U/I求出RX的电阻，再取三次平均值 注意：改变加在电阻两端电压时，要考虑电表的量程是否恰当。 问题讨论：给你这个实验的器材中，如果没有电压表，但有一个已知阻值的电阻，你有办法测出这个未阻值电阻是多大吗？如果没有电流表又怎办？ 小结 | 回答问题 思考 设计电路 |

第    周   星期      第    节                                             年   月   日

| 课题 | 第四节 电阻的串联 | 执教 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 | 1.通过实验和推导使学生理解串联电路的等效电阻和计算公式。 2.复习巩固串联电路电流和电压的特点。 3.会利用串联电路特点的知识，解答和计算简单的电路问题。 |
| 重点 | 理解串联电路的等效电阻和计算公式。 |
| 难点 | 利用串联电路特点的知识，解答和计算简单的电路问题。 |
| 教具 | 每组配备干电池三节，电流表、电压表、滑动变阻器和开关各一只，定值电阻(2欧、4欧、5欧各一只)三个，导线若干 |
| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 1 进行新课 (1)实验：测R1和R2(R3)串联的总电阻。 问：实验的方法和原理是什么？ 答：用伏安法测电阻。只要用电压表测出R1和R2串联电阻两端的总电压放用电流表测出通过串联电阻的电流，就可以根据欧姆定律逄出R1和R2串联后的总电阻。 要求学生设计一个测两个定值电阻(R1 = 2欧、R2 = 4欧)串联总电阻的实验电路。如课本图8-5所示。 进行实验： ①按伏安法测电阻的要求进行实验。 ②测出R1 (2欧)和R2(4欧)串联后的总电阻R。 ③将R1和R3串联，测出串联后的总电阻R′。将实验结果填在课文中的结论处。 讨论实验数据，得出：R = R1 + R2, R′= R1 + R3。实验表明：串联电路的总电阻，等于各串联电阻之和。 (2)理论推导串联电路总电阻计算公式。 上述实验结论也可以利用欧姆定律和串联电路的特点，从理论上推导得出。 结合R1、R2的串联电路图(课本图8-6)讲解。 请学生叙述R = R1 + R2的物理意义。 解答本节课文前问号中提出的问题。 指出：把几个导体串联起来，相当于增加了导体的长度，所以总电阻比任何一个导体的电阻都大，总电阻也叫串联电路的等效电阻。 板书：〈3.串联电路的总电阻，等于各串联电阻之和。R = R1 + R2。〉 例题1： 出示课本中的例题1投影幻灯片(或小黑板)。学生读题并根据题意画出电路图(如课本图8-7)。标出已知量的符号和数值以及未知量的符号。请一名学生板演，教师讲评。 讨论解题思路，鼓励学生积极回答。 小结：注意审题，弄清已知和所求。明确电路特点，利用欧姆定律和串联电路的特点求解。本题R1、R2串联，所以I = I1 = I2。因U1、U2不知，故不能求出I1或I2。但串联电路的总电压知道，总电阻R可由R1+R2求出，根据欧姆定律I = U/R可求出电流I。 例题2： | 观察实验 分析数据 得出结论 |

| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| --- | --- |
| 教学过程设计 | 出示课本中例题2的投影片，学生读题，画电路图(要求同例题1)。 讨论解题思路，鼓励学生积极参与。 ①问：此题中要使小灯泡正常发光，串联一个适当电阻的意义是什么？ 答：小灯泡正常发光的电压是2.5伏，如果将其直接连到6伏的电源上，小灯泡中电流过大，灯丝将被烧毁。给小灯泡串联一个适当电阻R2，由于串联电路的总电压等于各部分电路电压之和，即U = U1 + U2。串联的电阻R2可分去一部分电压。R2阻值只要选取合适，就可使小灯泡两端的电压为2.5伏，正常发光。 ②串联的电阻R2，其阻值如何计算？ 教师引导，学生叙述，分步板书(参见课本例题2的解)。 本题另解： 板书：〈R1和R2串联，由于：I1 = I2， 所以根据欧姆定律得：U1/ R1 = U2/ R2， 整理为U1/ U2 = R1/ R2。〉 3.小结 串联电路中电流、电压和电阻的特点。 4.布置作业 本节后的练习：1、2、3。 |  |

第    周   星期      第    节                                             年   月   日

| 课题 | 第五节 电阻的并联 | 执教 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 | 1.使学生知道几个电阻并联后的总电阻比其中任何一个电阻的阻值都小。 2.复习巩固并联电路电流、电压的特点。 3.会利用并联电路的特点，解答和计算简单的电路问题 4．理解并联电路总电阻公式的推导过程 |
| 重点 | 用实验和推理得出1/R=1/R1+1/R2 |
| 难点 | 会利用并联电路的特点，解答和计算简单的电路问题 |
| 教具 | 每组配备干电池二节，电压表、电流表、滑动变阻器和开关各一只，定值电阻2只(5欧和10欧各一只)，导线若干条。 |
| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 1复习 进行新课 (1)实验： 明确如何测R1=5欧和R2=10欧并联后的总电阻，然后用伏安法测出R1、R2并联后的总电阻R，并将这个阻值与R1、R2进行比较。 学生实验，教师指导。实验完毕，整理好仪器。 报告实验结果，讨论实验结论：实验表明，几个电阻并联后的总电阻比其中任何一个电阻都小。 板书：〈3.几个电阻并联后的总电阻比其中任何一个电阻都小。〉 问：10欧和1欧的两个电阻并联的电阻小于多少欧？(答：小于1欧。) (2)推导并联电路总电阻跟各并联电阻的定量关系。(以下内容教师边讲边板书) 板书：〈设：支路电阻分别是R1、R2；R1、R2并联的总电阻是R。 根据欧姆定律：I1 = U1/ R1, I2 = U2/ R2, I = U/ R, 由于：I = I1 + I2, 因此：U/R = U1/ R1+ U2 / R2。 又因为并联电路各支路两端的电压相等，即：U = U1 = U2, 可得：1/R = 1/ R1 + 1 / R2。 表明：并联电路的总电阻的倒数，等于各并联电阻的倒数之和。〉 练习：计算本节实验中的两个电阻(R1 = 5欧，R2 =10欧)并联后的总电阻。 学生演练，一名学生板演，教师讲评，指出理论计算与实验结果一致。 几个电阻并联起来，总电阻比任何一个电阻都小，这是因为把导体并联起来，相当于增加了导体横截面积。 例题1：请学生回答本节课文前问号中提出的问题。(回答略) 简介：当n个相同阻值的电阻并联时总电阻的计算式：R = R'/n。例题1中：R′=10千欧，n = 2，所以：R = 10千欧/2 = 5千欧。 例题2.在图8-1所示电路中，电源的电压是36伏，灯泡L1的电阻是20欧，L2的电阻是60欧，求两个灯泡同时工作时，电路的总电阻和干路里的电流。(出示投影幻灯片或小黑板) 学生读题，讨论此题解法，教师板书： |  |

| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| --- | --- |
| 教学过程设计 | 认请此题中灯泡L1和L2是并联的。(解答电路问题，首先要认清电路的连接情况)。在电路图中标明已知量的符号和数值以及未知量的符号。解题要写出已知、求、解和答。 问：串联电路有分压作用，且U1/ U2 = R1 / R2。在并联电路中，干路中电流在分流点分成两部分，电流的分配跟电阻的关系是什么？此题中，L1、L2中电流之比是多少？ 板书：〈在并联电路中，电流的分配跟电阻成反比，即：I1/ I2 =R2 / R1。〉 4.小结 并联电跟中电流、电压、电阻的特点。 几个电阻并联起来，总电阻比任何一个电阻都小。 5.布置作业 课本本节末练习1、2；本章末习题9、10。 参看课本本章的"学到了什么？，根据知识结构图写出方框内的知识内容。 |  |

# Text boxes

A

V

R=10Ω

Rx

V

A