四、电和热

教学目标：

1、知识和技能

- 知道在电流相同的条件下，电能转化成热能时的功率跟导体的电阻成正比。

- 知道利用和防止电热的场合和方法。

2、过程和方法

- 通过试验探究电流的热效应跟电阻大小的关系。

3、情感、态度、价值观

- 通过电热的利用和防止知识的学习，认识科学是有用的。

重、难点：

- 电流的热效应：电能……热能

- 热效应的计算公式：P=I2R  P=U2/R的使用。

教学器材：

电脑平台、电阻丝、开关、电源、导线

教学课时：1时

教学过程：

一、前提测评：

连接一个使电炉丝发热的电路。

二、导学达标：

引入课题：电炉丝、电饭煲发热的能量是哪里来的呢？

（课本38页如图示）

进行新课：

1、电流的热效应：

电能转化成热能的现象。

讨论：为什么电流相同的情况下，电炉丝热的发红，

而导线基本不发热？电流的热效应跟什么有关系？

学生猜想……教师分析……结论：

跟电阻的大小有一定的关系

（学生阅读39页试验）

2、影响热效应的因素：

P=IU=I2R          P=IU=U2/R

即：

| P=I2R |  | P=U2/R |
| --- | --- | --- |

讨论：热效应与电阻成正比？反比？

例：把阻值为6欧、8欧的电阻串联起来接在12V的

电路中，它们的实际功率各是多少？

解：R1=6欧   R2=8欧   U=12V

I=U/R=U/(R1+R2)=12V/14欧=6/7A

P1=IU= I2R1=

P2=IU= I2R2=

例：把阻值为6欧、8欧的电阻并联起来接在12V的

电路中，它们的实际功率各是多少？

结论：两公式都成立，一个是电流相同时使用（串联）

一个是电压相同时使用（并联）

3、电热的利用和防止：

学生阅读即可

3、达标练习：课本后40页“动手动脑学物理”

完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

教学后记：1、重点是热效应的影响因素。

2、通过练习让学生学会公式的使用。