一、电流和电路

教学目标：

1、知识和技能

- 初步认识电流、电路及电路图。

- 知道电源和用电器。

- 能从能量转化的角度认识电源和用电器的作用。

3、情感、态度、价值观

- 通过连接电路的活动，激发学生的学习兴趣，使学生乐于动脑筋找出新的连接电路的方法。

重、难点：

- 知道电流、电路的基本概念。

- 能认识、使用电路图。

教学器材：

电脑平台、小灯泡、门铃、电源、导线

教学课时：2时

教学过程：

一、前提测评：

无……前面无相关内容

二、导学达标：

引入课题：给出小灯泡、小电动机、电源、开关导线，分先

后两次连接电路，使小灯泡亮、小电动机转，看

谁最快最好！

任何情况都不能把电源的两端直接连在一起！！！！

问题：你在实验中有什么收获和体会？由有什么疑问？

教师：刚才我们实际上安装了一个简单的电路，其实收

音机、电视机、冰箱、照明……这些看是复杂的

东西都是由最简单的电路组成的，让我们走进神

秘的电的世界吧！

进行新课：

1、电流与电路

刚才的灯泡会亮、电机会转，是因为有电流流过它们。

电流是怎样形成的？……录像(电子运动)

（1）、电流：电荷的定向移动形成了电流。

从录像可知，要出现电流，还需要：

电池、发电机这样的电源；灯泡、电动机这样的

用电器；导线的连接；开关的控制。

（2）、电路：电源、用电器、开关、导线按照一定的顺

序连接起来，就组成了电路。

画图时……画实物麻烦又不清楚……

2、电路图：利用规定的符号代替实物，把电路表示出来的

就是电路图。

学生观察“几种常用的元件及其符号”

学生动手：对照刚才的电路，画出电路图

教师更正、规范如下：

3、电源和用电器：

要产生不断的电流，就需要一定的装置提供能量来维

持                         ……录像（电源）

（1）、电源：提供电能的装置。如电池、发电机

电源提供的电能哪去了：     ……录像（用电器）

（2）、用电器：消耗电能的装置。如电灯、风扇把电能

转化成我们所需的能量。

4、导体和绝缘体：

（1）、导体：善于导电的物体叫导体。

（2）、绝缘体：不善于导电的物体叫绝缘体。

讨论：为什么导体容易导电？

常见的导体有哪些？绝缘体有哪些？

结论：观看录像（导体），总结结论。

5、电流的方向：

观看录像（电流的方向），得到结论：

电流方向：正极→用电器→负极

简介电灯、二极管的电流方向。

3、达标练习：完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

- 课本后练习。

教学后记：这节课真失败！对学生的思维估计不足，仓促间

没能引导学生向教学目标靠拢，自己都觉得是比较生

硬的去改变学生思路。

应该说是准备不足，以后不能在出现这种情况！！！！！！

二、并联和串联

教学目标：

1、知识和技能

- 会读、会画简单的电路图。

- 能连接简单的串联和并联电路。

2、过程和方法

- 通过探究，用实验的方法了解串、并联电路的区别。

3、情感、态度、价值观

- 能说生活、生产中采用简单串联、并联电路的实例，发展观察能力。

- 认识科学技术对于社会发展和人类生活的影响。

重、难点：

- 知道串联、并联电路的区别。

- 会画简单的串、并联电路及连实物图。

教学器材：

电脑平台、小灯泡、开关、电源、导线

教学课时：1时

教学过程：

一、前提测评：

无……通过讲解上一节课的练习纸复习前面所学知识。

二、导学达标：

引入课题：课本p95“想想议议”：一个电源和两个灯泡，要

使两个灯泡同时发光，有几种接发？

↓

思考并讨论

↓

画出电路图

↓

根据电路图连接电路，并分析规律、结论

任何情况都不能把电源的两端直接连在一起！！！！

进行新课：

总结上探究：

1、串联和并联

（1）、串联：电源、用电器、开关等元件

按照一定的顺序首尾相连。    电路图

如图所示：

特点：电路中没有分支，电流沿一条路径从正极到负

极；电路某处出现问题，影响整个电路。

（2）、并联：用电器、开关等元件并列

相连，连在电路中。        电路图

如图所示：

干路：所有电流流经的线路       如图所示

支路：部分电流流经的电路

特点：电路中有分支，电流沿不同分支从正极到负

极；各支路互不影响。

2、简介日常生活中常见的简单的串、并联电路：

（1）、日常生活中的电路及电路图

（2）、给简单的串、并联电路增加开关等元件进行连接、

画电路图，熟悉所学知识。

3、练习：课本97页“动手动脑学物理”

3、达标练习：完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

- 课本后练习。

教学后记：如何判断是串联还是并联电路，从课后练习看来

似乎还有较大问题，应该总结好串、并联电路的特点，

并进行一定的练习、操作。

三、电流的强弱

教学目标：

1、知识和技能

- 会连接电流表，会读电流表上的读数。

2、过程和方法

- 通过灯泡的明亮程度，间接地分析电路中电流的强弱。

3、情感、态度、价值观

- 严谨的科学态度与协作精神。

重、难点：

- 会连接电流表。

- 能正确读出电流表的示数。

教学器材：

电脑平台、小灯泡、开关、电源、导线、电流表

教学课时：1时

教学过程：

一、前提测评：

通过讲解上一节课的练习纸复习前面所学知识。

二、导学达标：

引入课题：实验：一个电池和一个灯泡，使灯泡发光；然后

↓  两个电池串联使它发光。

思考：亮度不同，说明什么？

↓

结论：电流大小不同……如何判断、测量？

进行新课：

1、电流的强弱

电流：表示电流强弱的物理量，符号I

单位：安培，符号A，还有毫安(mA)、微安（µA）

1A＝1000mA     1mA＝1000µA

例：12mA＝      A=       µA

2、电流的测量：用电流表，符号A

（1）、电流表的结构：接线柱、量程、示数、分度值

(2)、电流表的使用：

电流表必须和用电器串联（等于一条导线）

电流必须从正极流进，从负极流出

选择合适的量程（如不知道量程，应该选较大的

量程，并进行试触。）

边讲边演示一遍

（3）、读数：    确定量程……选择示数

确定分度值……

读数，写上单位

例：投影图片……让学生读数

练：给出图片……让学生读数

3、动手做：

（1）、让学生连一串联电路，并连上电流表测电流

（2）、读出电流的大小。

3、达标练习：课本后100页“动手动脑学物理”

完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

- 课本后练习。

教学后记：1、重点是电路的连接，部分学生还是连错电路，

可以教师示范一遍或让学生先化出电路图。

2、读数应多练习几遍，学生使用的电流表量程有所不同，

最好要提示一下。

四、探究串、并联电路中的电流

教学目标：

1、知识和技能

- 探究串、并联电路中电流的规律；训练连接电路和使用电流表的技能。

2、过程和方法

- 科学探究全过程的切身体验，领会科学研究的方法。

3、情感、态度、价值观

- 严谨的科学态度与协作精神。

重、难点：

- 连接串联、并联电路，作出电路图。

- 能用电流表测出各点的电流。

教学器材：

小灯泡、开关、电源、导线、电流表

教学课时：2时

教学过程：

一、前提测评：画出由两个灯泡组成的串、并联电路的电路图。

串联电路          并联电路

二、导学达标：

引入课题：1、 在串联电路中（如上图），A、B、C三点的电

流有什么关系？

2、 在串联电路中（如上图），A、B、C三点的电

流有什么关系？

进行新课：

1、探究：串联电路中各点电流关系

（1）、学生猜想：   IA=IB=IC

IA>IB>IC

…………

（2）、设计实验：把电流表分别接入A、B、C三点，测

量出通过的电流，就可以找出规律。

（3）、作出对应的电路图（共三个）

（4）、进行实验：把结果记录在下表

|  | A点的电流IA | B点的电流IIB | C点的电流IIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  |  |
| 第二次测量 |  |  |  |

（5）、分析实验结果，寻求规律：

教师总结：在串联电路中，电流处处相等

即IA=IB=IC

（6）、讨论结果，你还能得到什么结论？

2、探究：并联电路中各点电流关系

（1）、学生猜想：   IA=IB＋IC

IA>IB>IC

…………

（2）、设计实验：把电流表分别接入A、B、C三点，测

量出通过的电流，就可以找出规律。

（3）、作出对应的电路图（共三个）

（4）、进行实验：把结果记录在下表

|  | A点的电流IA | B点的电流IIB | C点的电流IIC |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测量 |  |  |  |
| 第二次测量 |  |  |  |

（5）、分析实验结果，寻求规律：

教师总结：在并联电路中，干路的电流等于各支

路的电流之和

即I总=I1＋I2

（6）、讨论结果，你还能得到什么结论？

3、利用水流说明上面电流的规律

计算串、并联电路中的电流……

3、达标练习：完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

- 课本后练习。

教学后记：如何连接电路，从课后操作看来似乎还有较大问

题，应该示范部分电路的连接，并要求一定要有

实验结果。

部分学生不会从实验结果中找规律，应加强分析

引导。

五、家庭电路

教学目标：

1、知识和技能

- 了解家庭电路的组成，了解安全用电常识。

2、过程与方法

- 观察家庭和教室的实际电路，能简单描述家庭电路的主要特征。

3、情感、态度、价值观

- 提高安全用电的意识。

重、难点：

- 知道家庭电路的组成。

- 能分析家庭电路的各组成部分。

教学器材：

电脑平台、家庭电路的样板、电源、试电笔、保险丝

教学课时：1时

教学过程：

一、前提测评：

1根据电路作出电路图或根据电路图连接电路（电流小于0.5A）

2、根据电路画电路图

二、导学达标：

引入课题：同学们，你们知道家庭电路与我们前面所学的电

路有什么区别和联系吗？让我们一起去探索吧！

进行新课：

1、家庭电路的组成

问题：① 保险丝有什么作用？

② 什么是空气开关？

③ 用电器如何安装？

      - 按照顺序逐一分析电路中的各部分，并让学生讨论

如何连接用电器？同时作出相应的电路图。

2、火线和零线

①火线：

②零线：与地面相连

③试电笔：

结构：说明流经试电笔的电流很小

使用方法：通过演示说明

3、两种类型的触电及急救

触电：一定要形成通路

观看106页图形……

急救：①断电源  ②隔离带电物

4、三线插头和漏电保护

三线：火线、零线、地线

思考：什么是地线？有什么作用？

讨论地线如何起保护作用的？

漏电保护开关：原理、使用

3、达标练习：完成物理套餐中的本节内容。

小    结：根据板书，总结本节内容，明确重、难点。

课后活动：

- 完成物理套餐中课堂未完成的内容。

- 课本后练习。

教学后记：多观察、多思考、多实践