第    周   星期      第    节                                             年   月   日

| 课题 | 第一节 电压 | 执教 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 | 1知道电压的作用，知道电源是提供电压的装置。 2知道电压的单位。能对电压的不同单位进行变换。 3记住干电池、家庭电路等的电压值。 |
| 重点 | 使学生形成电压概念，理解电压作用。 |
| 难点 | 理解电流的形成。 |
| 教具 | 演示 | 电源(或干电池)，一只学生电压表，小灯泡，一个开关，导线若干，幻灯片。 |
|  | 学生 |  |
| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 一．复习 二．引入新课。 演示：闭合示教板上电路中的开关，灯泡亮了，说明电路中产生了电流。 提问：电流是怎样形成的？ 取下电路中的干电池，闭合开关，灯泡不发光。 提出问题：在这种情况下，为什么电路中不能形成电流，电源的作用是什么？ 三．新课讲授。 1．电压使电路中形成了电流。 用水压形成水流来类比电压形成电流。电源的正极聚集有大量的上电荷，负极聚集有大量的负电荷，在电源的正、负极之间就产生了电压。这个电压使电路中电荷发生定向流动，就形成了电流。 2．电源是提供电压的装置。 电路中要有持续电流的条件：电源，电路应是通路。 3．电压（U）的单位。 国际单位：伏特（伏）V 常用单位：千伏（kV），毫伏（mV），微伏（uV）。 4．常见的电压值。 （1）一节干电池：1.5V。 （2）一节铅蓄电池：2V。 （3）安全电压：不高于36V。（4）家庭照明电压：220V。（5）工业电压380V 5．练习： （1）电压使 产生定向移动形成 的原因， 是提供电压的装置。 （2）220伏= 千伏= 毫伏。 6．小结 这节课讲授的电压是电学中又一个重要的物理量，由于知识所限，我们用水流作比喻讲述“电压使电路中形成电流。电源是提供电压的装置。要知道电压的单位，会进行单位变换。此个，还要记住干电池和家庭电路电压值。 | 观察回答 完成练习 |

第    周   星期      第    节                                             年   月   日

| 课题 | 第二节 电压表 | 执教 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 | 1知道电压表是测量电路两端电压的仪表和电压表在电路中的符号。 2能正确读出电压表的示数。 3知道正确使用电压表的规则，会将电压表接到被测电路的两端测电压。 |
| 重点 | 正确使用电压表的规则。 |
| 难点 | 会用电压表测出被测电压。 |
| 教具 | 演示 | 干电池，一只学生电压表，小灯泡，一个开关，导线若干，幻灯片。 |
|  | 学生 |  |
| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 一．复习提问。 （1）电流表的使用规则是什么？ （2）你怎样知道一只电表是电流表，在使用电流表前，要观察了解哪些内容？ 二．引入新课。 这堂课我们来学习测量电压的仪器。它叫电压表。（出示几种电压表） 三．新课讲授。 1．电压表的结构： 电压表的外形，符号，接线柱，量程：0－3V，0－15V。 2．读数： （1）认清所接量程。 （2）认清最小电压值。0－3V每小格0.1V，0－15V每小格0.5V。 （3）检查写单位。 3．练习读数。（幻灯显示） 4．电压表的使用：（实物讲解） （1）电压表要并联在电路中。 （2）“＋”“－”接线柱的接法要正确。 （3）被测电压不要超过电压表的量程。 5．学生上讲台演示电压表的正确使用规则。 6．讨论想想议议 7．练习：（1）把一个灯泡接人电源的电路中，用电压表测出小灯炮两端的电压，画出电路图，并标出电压表的“＋”、“一”接线柱。 （2）在两个灯泡L、L串联的电路中，用电压表测小灯泡L两端的1 电压，画出电路图，并标出电压表的“＋”、“一”接线柱。 （3）在图右所示的电路中，电压表测量的是哪个 灯泡两端的电压，并在电压表两端标出它的“＋”、 “一”接线柱。 8．小结（学生归纳）。 利用表格的方法对比电压表和电流表的异同。 | 回答问题 观察电压表 读数 讨论 完成练习 |

第    周   星期      第    节                                             年   月   日

| 课题 | 第三节 实验：用电压表测电压 | 执教 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 | 1.会按照电压表使用规则正确使用电压表，会选择电压表的量程和试触，会正确读出电压表的示数。 2.会用电压表测量电池的电压。通过实验研究串联电池组和并联电池组的电压跟每节电压的关系。 3.通过实验研究串联电路、并联电路中的电压关系。 |
| 重点 |  |
| 难点 |  |
| 教具 | 演示 | 学生实验：每组一个学生电源(或三节干电池)，一只学生电压表，两个阻值不同的小灯泡，一个开关，导线若干。 |
|  | 学生 |  |
| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 进行新课 ，实验的目的是： (1)练习用电压表测干电池电压和一段电路两端的电压。 (2)研究干电池串联和并联时的电压关系；串联电路、并联电路中的电压关系。这次实验分两个部分进行。 一、先取三节干电池，分别测出每节电池的电压。再将这三节干电池按图6-7串联成电池组，测出串联电池组的电压，将测得的数据记到表1内。分析串联电池组的电压跟各节干电池电压之间的关系，写出结论。 二、将两节相同的干电池按图6-8并联组成电池组，用电压表测这个并联电池组的电压，将测量数据填入表2内。分析并联电池组的电压跟每节电池的电压之间的关系，写出结论。 表1：串联电池组的电压 干电池Ⅰ的电压(V) 干电池Ⅱ的电压(V) 干电池Ⅲ的电压(V) 串联电池组的电压(V) 结论： 。 表2：并联电池组的电压 干电池Ⅰ的电压(V) 干电池Ⅱ的电压(V) 并串联电池组的电压(V) 结论： 。 |  |
| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 第二部分：研究串联电路和并联电路的电压关系 一、按图6-9将L1、L2组成串联电路，用电压表分别测出：灯泡L1两端的电压U1，灯泡L2两端的电压U2，灯泡L1与L2串联的总电压U。要求： 先在作业本上画出将电压表接入电路的三幅电路图，并标出电压表的"＋""－"接线柱。学生自己设计记录表格，做好记录后，分析实验结果，写出结论。 图6-10 二、按图6-10，将L1、L2组成并联电路，用电压表分别测出灯泡L1两端的电压U1，灯泡L2两端的电压U2，A、B两点之间的总电压U。要求： 先在作业本上画出将电压表接入电路的三幅电路图，并标出电压表的"＋"、"－"接线柱。学生自己设计记录表格；做好记录后，分析实验结果，写出结论。 实验完毕，断开电源，整理仪器，进行讲评。 4.小结 由学生汇报实验数据和所得到的结论。 (1)串联电池组的电压等于各节电池的电压之和。并联电池组的电压等于每节电池的电压。 (2)串联电路的总电压等于各部分电路两端电压之和。在并联电路里，各支路两端的电压相等，并且总电压等于各支路两端的电压。 练习题：(1)一个小电动机工作时，要求电源电压是6伏，要用几节电池，怎样连接? |  |