第    周   星期      第    节                                             年   月   日

| 课题 | 第一节 家庭电路 | 执教 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 | 1.理解家庭电路的组成和电路的连接方法知道什么是火线和零线。 2.理解保险丝的作用及其安装方法。 3.知道电能表、插座、家用电器接地的作用。 4知道测电笔的构造及其使用方法。 |
| 重点 | 家庭电路的组成和保险丝的作用。 |
| 难点 | 理解保险丝的作用和家用电器接地的作用。 |
| 教具 | 演示 | 家庭电路示教板一块，电笔，三孔插座和插头各一个。 |
|  | 学生 |  |
| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 一．复习提问引入新课。 最简单的电路是由哪几部分组成？ 在电路中开关与用电器应如何连接？（串联） 那么家庭电路又由哪几部分组成呢？它们又如何连接的呢？ 二．新课讲授。 1认识家庭电路的组成。 出示家庭电路板，让学生观察认识电路的组成及连接方法，思考回答问题。 （1）组成：进户线（零线，火线）、电能表、总开关、保险盒、插座、开关、用电器。 （2）开关与电灯串联 （3）插座与电灯及各用电器之间是并联 （3）电表表串联在干路，保险丝也是串联的。 2认识火线和零线及它们之间的电压（220V）。 3电能表的作用，认识讨论“220V 5A”表示的意思。 220V表是额定电压，5A表示允许通过的最大电流， 这个电能表最多可以接入总功率是P=UI=220V×5A=1100W的用电器。 4保险丝的材料特点、作用。 （1）材料特点：保险丝是用电阻率大、熔点高的铅锑合金做成。 （2）作用：当电路中电流增大而超过线路设计的允许电流值时，能自动切断电路，起到保护电路作用。 （3）讨论为什么不能用铁丝或铜丝代替保险丝？ 5介绍二脚和三脚插座和插头，解释接地的作用。 6测电笔的结构、正确作用方法、作用。 作用：判别零线和火线。 7分层练习评析。 8小结。 | 回答问题 观察 |

第    周   星期      第    节                                             年   月   日

| 课题 | 第二节 家庭电路中电流过大的原因 | 执教 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 | 1.理解短路是造成家庭电路电流过大的原因之一。 2.理解电路中的总电流随用电器总功率的增大而增大，用电器总功率过大是造成家庭电路电流过大的另一原因。 3.培养学生动用物理知识分析实际问题的能力。 |
| 重点 | 理解短路、用电器总功率过大是造成家庭电路电流过大的原因。 |
| 难点 | 用物理知识分析实际问题的能力 |
| 教具 | 家庭电路示教板一块，交流电流表一只，60瓦台灯一盏，500瓦电炉一只，不同规格的保险丝几根，写有例题的小黑板一块。 |
| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 一复习提问，引入新课。 （1）家庭电路由哪几部分成？保险丝由什么材料制成的？ （2）你们家中有无保险丝烧断的情况？是在什么情况下烧断的？ 二．新课讲授。 1．演示实验（装置：P138图10-8） （1）短路电流很大，从而保险丝烧断。 （2）短路是电路中电流过大的一个原因。 学生讨论为什么是电流过大的原因。 R总=R1R2/(R1+R2) 据I=U/R总可知R总很小，电流很大。 2．用电器的总功率过大也是电路电流过大的一个原因。 分析：通过各支路的电流分别是 I1=P1/U；I2=P2/U；I3=P3/U I=I1+I2+I3 = P1/U+ P2/U+ P3/U =(P1+ P2+ P3)/U =P总/U U不变，P总变大，I就变大，所以总功率过大，干路中电流增大。 保险丝安在干路中通过保险丝的电流： 从上述分析可知总功率越大，干路中的电流就越大。 3小结。 4 讨论议论题。 5分层练习评析。 | 回答问题 观察实验 |

第    周   星期      第    节                                             年   月   日

| 课题 | 第三节 安全用电 | 执教 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学 目标 | 1记住安全电压的数值。 2知道触电的原因和触电的几种形式。 3知道安全用电的常识。 |
| 重点 | 知道触电的原因和触电的几种形式 |
| 难点 | 知道触电的原因和触电的几种形式 |
| 教具 | 演示 | 录像带 |
|  | 学生 |  |
| 主 要 教 学 过 程 | 学生活动 |
| 教学过程设计 | 一复习提问。 二演示实验，引入新课。 三新课讲授。 1学生阅书,解决课本上提出的问题。 2学生对问题进行讨论。 3学生归纳触电的原因和触电的几种形式及安全电压值。 4观看教学录像带。 5学生归纳安全用电的常识。 原则是不接触低压带电体，不靠近高压带电体。 6教师小结，对学生进行安全教育。 7分层练习评析。 |  |

# Text boxes

接零线

接火线

接地

2

3

1

2

1

3