专题训练十二     欧姆定律

考点指津

本专题为欧姆定律，知识掌握基本要求：

知道用控制变量法研究电流与电压、电阻关系；掌握欧姆定律的内容、公式；会运用欧姆定律求解电流、电压、电阻．

中考命题热点：

结合串、并联电路中电流、电压、电阻特点，运用欧姆定律求相关物理量，“伏安法”测电阻．

练习测试

一、填空题

．如图12-1所示，每个导体的电阻均为R，在A、B、C、D四个接线柱中任选二个接入电路，可得到       种不同的电阻值．

．如图12-2所示电路，闭合开关S后，两灯都正常发光，两电表指针都有偏转，示数稳定．已知电源电压为8V，灯L1的电阻为16Ω，灯L2的电阻为12Ω，则甲电表的示数为      ，乙电表的示数为       ．

．图12-3所示的电路中，电源电压恒定，当滑动变阻器的滑动触头P向D端移动时，电流表的示数          ，电压表的示数           （填“变大”、“变小”或“不变”）.

．如图12-4所示的电路中，电源电压为2V保持不变，电阻R1＝5Ω，R2＝10Ω．当开关S断开时，电流表A1的示数是      A；当开关S闭合时，电流表A2的示数是        A．

．在“研究电流跟电压的关系”实验中，被控制的物理量是            ，实验结论是                          ；在“研究电流跟电阻的关系”实验中，被控制的物理量是            ，实验结论是                             .这两个实验所用的科学方法是控制变量法.

．如图12-5是R1和R2两个电阻中的电流随它们两端电压变化的I—U图象．从图象可知，电阻R1      R2（选填“＜”、“＞”或“＝”）．

．如图12-6所示的电路中，当S闭合后，电压表V1的示数为4V，电压表V2的示数为6V，电流表A的示数为1A，且将R2和R3对换位置后，电流表、电压表示数均不变，则电源电压为          V．

二、选择题

．探究物理规律和解决实际问题常用运用到许多重要的物理思想和方法. 下列过程中运用了“等效替代”方法的是                                   （     ）

A．测量一张白纸的厚度               B．研究电流与电压、电阻的关系

C．曹冲称象                         D．牛顿总结出惯性定律

．关于公式R=，下列说法正确的是                          （     ）

A．导体的电阻与导体两端的电压成正比

B．导体的电阻与通过导体的电流成反比

C．导体的电阻与导体两端的电压成正比，与通过导体的电流成反比

D．导体的电阻与导体两端的电压和通过导体的电流都无关

．在“伏安法测电阻”的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是       （    ）

A．改变电路中的电流                B．改变被测电阻两端的电压

C．改变被测电阻的阻值              D．保护电路

．如图12-7所示，当开关S闭合，甲、乙两表是电压表时，示数之比U甲：U乙=3：2，当开关S断开，甲、乙两表都是电流表时，则两表的示数之比I甲：I乙为  （    ）

A.  2：1        B. 3：1        C. 2：3        D. 1：3

．如图12-8所示， 电路中的电源电压保持不变，当滑动变阻器的滑片由图中位置向a点移动时，电表V1、V2、A的示数变化正确的是                        （    ）

A．V1减小，V2减小，A增大             B．V1增大，V2减小，A增大

C．V1增大，V2减小，A减小             D．V1减小，V2增大，A减小

．如图12-9所示的电路，电源电压不变，当开关S闭合后，移动滑片P，改变滑动变阻器接入电路的阻值，使电压表的示数从6V变化到2V，同时观察到电流表的示数从0.5A变化到1A．定值电阻R0阻值和电源电压分别为                          （    ）

A．4Ω  8V　   　 B．6Ω  12V　  　 C．8Ω  10V　　  D．16Ω   10V

．某同学在探究“电流跟电压、电阻的关系”时，根据收集到的数据画出了如图所示的一个图像，下列结论与图像相符的是（　　）

A．电阻一定时，电流随着电压的增大而增大

B．电阻一定时，电压随着电流的增大而增大

C．电压一定时，电流随着电阻的增大而减小

D．电压一定时，电阻随着电流的增大而减小

．小明同学在物理实践活动中，设计了下图所示的四种用电流表或电压表示数反映弹簧所受压力大小的电路，其中R’是滑动变阻器，R是定值电阻，电源电压恒定．四个电路中有一个电路能实现压力增大，电表示数增大，这个电路是（    ）

三、实验与探究题

| 次数 | A1示数A | A2示数A | V1示数（V） | V2示数（V） | V示数（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4 | 0.4 | 4 | 8 | 12 |
| 2 | 0.6 | 0.6 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | 0.8 | 0.8 | 8 | 4 | 12 |

．小明按图12-11所示的电路图连接电路进行探究性实验，实验时电阻R1保持不变，滑动变阻器R2的最大阻值是20Ω，三次改变滑动变阻器的滑片P的位置，得到下表中的实验数据：

请回答：（1）图12-11电路是        电路，电压表V测        的电压．

（2）比较电流表A1和A2的示数，可得结论：                           ．

（3）比较三只电压表示数，可得结论：                            ．

（4）比较电流表A1（或A2）和电压表V1示数，可得结论：                     ．

（5）定值电阻R1=          ，第三次实验中R2接入电路的电阻为            ．

（6）当滑动变阻器的滑片P向右移动时，电流表A1示数将       ，电压表V1示数将      ，电压表V2示数将              ．（填变大、变小或不变）

．某校课外物理兴趣小组利用图12-12所示电路进行了一次物理实验探究活动．此实验中使用了如下器材：6V蓄电池组一个；学生用电流表和电压表各一个；5Ω定值电阻一个；0～10Ω滑动变阻器一个；开关一个；导线若干．

（1）探究步骤：

①先使滑片在滑动变阻器最右端，闭合开关，读出并记录此时电压表示数V1和电流表示数I1；

②调节滑片的位置，使它移动到滑动变阻器中点(假设可精确调节)，读出并记录此时电压表示数V2；

③调节滑片的位置，使它移动到滑动变阻器最左端，读出并记录此时电压表示数V3和电流表示数I3．请你根据所学知识和以上的探究步骤，填出该小组读出的电压表的三次示数．

（2）滑片在滑动变阻器最右端时的电流表示数I1和滑片在滑动变阻器最左端时电流表示数I3的比值是           ．

（3）该小组进行的实验是探究在串联电路中              一定的情况下，

关系．在实验成功的基础上，探究出的结论应该是：

．

四、计算与应用题

．在图12-13所示的电路中，电阻R1的阻值为10Ω．闭合电键S，电流表Al的示数为0.3A，电流表A的示数为0.5A．求：（1）通过电阻R2的电流． （2）电源电压．

（3）电阻R2的阻值．

19．如图12-14所示的电路，电源电压为12V且保持不变．

R1＝6Ω，R3＝4Ω，当S1、S2均断开时，电流表的示数为1.2A．求：（1）R2的阻值； （2）当S1、S2均合上时，电流表和电压表的示数；  （3）仅合上S1时，电流表、电压表的示数．

专题训练十二    欧姆定律

一、填空题

1．3   2．0.5A   8V    3．变小   不变   4．0.4   0.6   5．电阻   电流跟电压成正比   电压   电流跟电阻成反比   6．＜   7．7

二、选择题

8．C    9．D    10．C    11．D    12．C    13．C    14．C   15．B

三、实验与探究题

16．（1）串联   电源   （2）串联电路电流处处相等   （3）串联电路电源电压等于各用电器两端电压之和   （4） 当电阻一定时，电流与电压成正比   （5）10   5

（6）变小   变小   变大

17．（1）2V	3V	6V    （2）1:3    （3）电阻     电压与电阻之间    串联电路中，导体两端的电压与导体的电阻成正比

四、计算与应用题

18．（1）0.2A    （2）3V    （3）15Ω    19．（1）RL=6Ω    （2）电压表V1读数为12V，电压表V2读数为0V，电流表A读数为4A     （3）电压表V1读数为12V，电压表V2读数为0V，电流表A读数为2A

# Text boxes

甲

乙

L1

L2

S

图12-2

图12-1

图12-3

图12-5

A1

A2

R1

R2

S

图12-4

图12-6

图12-8

图12-9

图12-7

图12-10

图12-11

## R

A

V

R＇

图12-12

| 探究步骤 | ① | ② | ③ |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压表示数单位(V) | V1 | V2 | V3 |

图12-13

图12-14