2009年中考物理试题分类汇编： 简单机械和功（四）

（09烟台）8．用四只完全相同的滑轮和两根相同的绳子组成如图5所示的甲、乙两个滑轮组，不计绳子与滑轮的摩擦

A．甲较省力且机械效率较高

B．乙较省力且机械效率较高

C．两个滑轮组省力程度不同，机械效率相同

D．两个滑轮组省力程度相同，机械效率不同

答案：C

（09广州）10．甲升降机比乙升降机的机械效率高，它们分别把相同质量的物体匀速提升相同的高度。两者相比，甲升降机

A．电动机做的总功较少

B．电动机做的总功较多

C．提升重物做的有用功较少

D．提升重物做的有用功较多

答案：A

（09成都）.如图5所示，工人利用动滑轮在10 s内将重为100 N的重物（包括桶）沿竖直方向匀速向上提升了Sm。若该动滑轮重10 N，忽略绳与滑轮之间的摩擦，不计空气阻力，则下列说法正确的是

A．提升过程中，绳的拉力F做了500 J的功

B．提升过程中，绳的拉力F做了550 J的功

C．提升过程中，绳的拉力F做功的功率是50 W

D．该滑轮装置的机械效率是100%

答案：B

（09福州市）19．用滑轮组将一个重为5N的物体匀速提升10cm，由图9可知，绳端受到的拉力F为        N，绳端移动的距离s为        cm，滑轮组的机械效率η为  　     。

答案：2  30  83.33%（或83.3%）

（09杭州）35.杭州市政府投巨资于民生工程，对背街小巷实施景观改造。施工中，一建筑工人用滑轮组提升重为220N的泥桶，动滑轮重为20N，不计摩擦及绳重（如右图所示）。若工人在5s内将泥桶匀速提高2m.求：

(1)工人使用滑轮组时做的有用功为          焦。

(2）工人拉绳子的力为        牛；拉力的功率为         瓦。

(3)滑轮组的机械效率为

答案：（1）440      （2） 80   96    （3） 91.7%

（09广州）21．甲、乙两人分别用不同的方法把重100N的物体A从地面匀速提到三楼

（1）甲用图17所示的方法，直接用绳把物体提到三楼，判断该过程绳对物体A的拉力F是否做功时，有两种分析如下表，若分析正确，在表中同一行的空格画“√”

| 分析一 |  | 物体在力F的方向上移动了距离，所以拉力F对物体做了功 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析二 | 物体匀速上升，其动能不变，重力势能增加 | 能量的转化可以通过做功的过程来实现．因为物体的机械能增加了，所以拉力F对物体做了功 |  |

（2）甲用20s把物体由M提到N，他对物体做功的功率多大？

（3）乙用图18所示的方法，通过滑轮把物体捉到二楼，滑轮重10N，人对绳的拉力60N。有人计算乙做的总功过程如下

W=F乙S								①

②

S=6m								③

联立①②③求出W，

请改正②、③中错误之处

答案：

（1）分析一  （√ ）；分析二  （√ ）

（2）对物体所做的功为　　　W= Gh = 100N×6m = 600 J

功率为                P= W/t = 600 J /20 s = 30W

（3） F 乙 =  60N           S = nh =2 × 6m =12m

.如图19所示,是2008北京残奥会开幕式最后一棒火炬手侯斌，靠自己双手的力量，攀爬到火炬台底部并最终点燃圣火的照片，该点火仪式充分体现了残疾人自强自立、拼搏向上的勇气和精神.已知他和轮椅总质量为80kg，攀爬高度39m，历时约3min20s.

（1）如果不计机械装置的额外功，求他的平均功率多大？

（2）小明同学看到火炬手攀爬很费劲，想到物理课上学过利用滑轮组可以省力.小明同学如果站在地面上,用如图20所示的哪个滑轮组拉起火炬手侯斌最合适,理由是什么?如果该滑轮组机械效率为80％，求小明同学的

拉力至少要多大？（g取10N/kg）

答案：解：（1）P＝W/t＝Gh/t＝mgh/t＝80kg×10N/kg×39m/200s＝156W

（2）D滑轮组. 拉力方向向下且更省力

∵η＝W有用/W总＝Gh/Fs＝Gh/4Fh＝G/4F

∴F＝G/4η＝（80kg×10N/kg）/（4×0.8）＝250N

（09河南）5月12日，四川汶川发生8级大地震，震后立即开展了紧急救援。在救援过程中，常看到救援工作者使用的这种起重机械，利用这种机械吊起坍塌的混凝土结构的吊板。如所示是这种起重机吊臂上的滑轮组，它在50s内将重为2.4×104N的吊板匀速提高10m。已知拉力F为104N。则这个过程中：

（1）拉力F做了多少功？拉力F的功率多大？

（2）滑轮组的机械效率多大？

答案：（1）3×105J    6×103W     （2）80℅

（09兰州）．如图所示，重物A是体积为10dm3，密度为7.9 ×103 kg/m3的实心金属块，将它完全浸没在水中，始终未提出水面。若不计摩擦和动滑轮重，要保持平衡，求：

（1）作用于绳端的拉力F是多少？

（2）若缓慢将重物A提升2m，拉力做的功是多少？

（3）若实际所用拉力为400N，此时该滑轮的效率是多少？

（g=10N／kg）

答案：

# Text boxes

F

F

F

F

A       B         C         D

图20

图19