2009年中考物理试题分类汇编：欧姆定律（四）

（09烟台）25．在用“伏安法测导体电阻”的实验中．

(1)小明连接的实物电路为图18．其中有几处是错误的，请在错误之处打“×”并改正．

(2)下表是小明同学拟出的实验报告．请将上述报告中的三处空白补充完整．

| 实验名称 | 用“伏安法”测电阻 |
| --- | --- |
| 实验目的 | 测定未知电阻R的阻值 |
| 实验原理 | 欧姆定律 | 实验电路图 |  |
| 实验步骤 | ①按照电路图连接电路，调节滑动变阻器滑片P在_________，使连入电路中的电阻最大。 ②闭合开关，调节滑片P，读出电压表和电流表的示数。 ③根据测量的电压值和电流值，求出R的阻值。 |
| 实验记录 | 电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω |
|  | 2.0 | 0.20 |  |
| 实验结论 | 略 |

(3)从“实验步骤”看，存在的主要缺陷是什么．

答案：

(1)见图3．(电压表、电流表改接正确各得1分)    (2)电路图见图4(2分)．B端或右端(1分)  l0(1分)

(3)没有多次测量．(2分)

（09广州）23．用图20所示的仪器测电阻R的电阻值

（1）将图20的电路，连成正确的测量电路

（2）电路中的滑动变阻器对电路起保护作用．因此开关闭合前，其滑片应移到最_______端（填“左”或“右”）；实验过程中，滑动变阻器还有另一个作用是_______

（3）如果电路中电流表、电压表的读数如图21，电流表的读数为_______，电压表的读数为_______。

答案：（1） 如图                  (2) 左    改变电阻两端的电压大小和通过电流的大小，从而多次测量取平均值减小误差

（3）   0.4 A      2.4 V

（09威海）．某同学在“测量小灯泡电阻”的实验中，设计了如图22甲所示的电路图。小灯泡上标有“3.8V1.5W”字样，请完成和解答下列问题。

（1）在图22甲中a．b分别是　　　．　　　　　表。

（2）根据实验电路图，在图22乙中用笔画线代替导线，补充完成实物图连接。

（3）连接电路时，应将开关　　　　；闭合开关前，滑动变阻器的滑片P应滑在　　　端。

（4）连接完电路后，闭合开关，无论怎样移动滑片P灯泡都不发光，电流表示数为零，电压表的示数为电源电压，这可能是由于　　　　　　　　　　　　　　造成的。

答案：（1）电流表；电压表

（2）右图

（3）断开；最右（或B．D端）

（4）灯丝断路（或灯泡接线柱接触不良）

（09山东平原县）人体安全电压不高于36V，当通过人体的电流接近 30 mA时就会有生命危险。据此可以推断，人体是        （填“导体”或“绝缘体”），人体电阻约        Ω。

（09江苏）22．某照明灯额定电压是36V，正常发光时灯丝电阻为24Ω，则照明灯的额定电流是        A．如果电源电压是48V，为使照明灯正常发光，可以在电路中串联一个阻值为        Ω的电阻．

答案：1.5    8