2009年中考物理试题分类汇编：电功和电热（三）

电功和电热

09河北）．如图所示电路，电源电压不变。闭合开关S，当滑

片P置于变阻器的中点时，电压表的示数为4V；当滑片

P置于变阻器的b端时，电压表的示数变化了2V，在15s内

定值电阻R1产生的热量为60J。则下列结果正确的是（     ）

A.电源电压为10V

B. R1的阻值为18Ω

C.滑动变阻器R的最大阻值为9Ω

D. R1先后两次消耗的电功率之比为4﹕3

答案：C

【解析】本题为计算类选择题，可以直接求解，也可利用“代入法”逐一排除。

解：当滑片P置于变阻器的b端时电压表示数应是增大2V即此时为6V，设滑动变阻器最大阻值为R，可得即

因为电源电压不变，故

15s内定值电阻R1产生的热量为60J即

解得：滑动变阻器最大阻值R=9Ω；定值电阻阻值R1=9Ω；电源电压为12V；R1先后两次电流之比为4﹕3，故消耗的电功率之比为16﹕9。

（09泰安）23．右图是某品牌家用电饭锅的工作原理图，已知R2 的阻值为44Ω；单独闭合开关S1时，电饭锅处于保温状态，此时的保温功率为40W。求：

（1）R1阻值是多少？

（2）同时闭合开关S1、S2，电饭锅工作1min消耗多少电能？

答案：

解：（1）R1的电阻值:R1＝＝＝1210Ω……………………………2分

(2) 同时闭合开关S1、S2时，两电阻并联，工作1min

R1消耗的电能:W1＝P保温t＝40W×60s ＝2.4×103J ………………………………………1分

R2消耗的电能:W2＝t＝×60s＝6.6×104J ……………………………………1分

电路消耗的电能:W＝W1＋W2＝2.4×103J＋6.6×104J＝6.84×104J ………………………1分

（09嘉兴）38．5月20日是“中国学生营养日”，学生的膳食结构越来越受到学校、家庭和社会的重视。妈妈为了改善小红的早餐营养，买了一台全自动豆浆机，豆浆机的工作原理示意图和铭牌如下：

(1)计算豆浆机正常工作时的最大电流。    ．

(2)豆浆机做一次豆浆，若电动机累计工作3分钟，电阻丝累汁加热12分钟，则总共消耗多少电能?

答案： （1）由P=UI得：I＝＝＝3．64A(公式、过程、结果各一分) ……(3分)

（2）由P＝得：W＝Pt

加热时消耗的电能：W1＝P1t1＝800W×l2× 60s＝576000 J

电动机工作时消耗的电能：W2＝P2t2＝150 W×3×60s＝27000J　　　　……(3分)

总共消耗的电能：Ws＝W1+ W2＝576000 J +27000J＝603000J　　　　……(1分)

答：正常工作时，通过豆浆机的最大电流3．64A，做一次豆浆总共消耗603000J电能。

（09四川绵阳）26.现代生物医学研究使用的细菌培养箱内的温度需要精确测控，测控的方法之一是用热敏电阻来探测温度。如图甲所示的电路，将热敏电阻Ro置于细菌培养箱内，其余都置于箱外。这样既可以通过电流表的示数来表示箱内温度，又可以通过电压表的示数来表示箱内温度。已知该电路中电源电压是l2 V，定值电阻R的阻值是200 Ω。热敏电阻Ro的阻值随温度变化的关系如图乙所示。求：

(1)当培养箱内的温度降低时，电流表的示数如何变化？

(2)当培养箱．内的温度为40℃时，电压表的示数是多大？

(3)已知电流表的量程是0 ~30 mA，电压表的量程是0~8 V，则此电路能够测量的最

高温度是多大？此时热敏电阻Ro消耗的电功率是多大？

（09山东平原县）微波炉是一种清洁卫生无污染，效率较高的家用电器。某微波炉的铭牌如下表所示。将体积为275ml、初温是20℃的水放入该微波炉中用最大功率加热1min，取出后测得水温是40℃。若水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)。求：

| 防触电保护类型I类 | 额定容积20L |
| --- | --- |
| 型号NN-S313WF | 电源频率50Hz |
| 额定电压220V | 质量12kg |
| 最大功率1100W |  |

（1）微波炉加热时，电路中的电流是多少？

（2）加热过程中消耗的电能是多少？

（3）加热过程中，水吸收的热量是多少？

解：（1）根据P=UI得，1100w/220V=5A                           (2分)

（2）方法一：根据W=Pt得，微波炉消耗的电能是：W=Pt=1100W×60s=6.6×104J （2分）

方法二：根据W=Pt得，微波炉消耗的电能：

W=Pt=1.1×h≈0.0183kWh(0.0183∽0.02kWh都给满分)

方法三：W=UIt=220V×5A×60s=6.6×104J

（3）根据  得：1.0×103kg/m3×275×10-6m3=0.275kg        （1分）

Q=cm(t-t0)得，水吸收的热量：

Q吸=c水m水（t-t0）=4.2×103J/(kg·℃) ×0.275kg×(40℃-20℃)=2.31×104J （2分）

（09宁波）36．发光二极管(LED)具有高亮度、低能耗等优点，将在我市推广使用。如图甲所示是LED的实物图和元件符号。

把一个额定电压为3V的LED接入电源电压恒为4.5V的电路，如图乙所示。

(1)闭合开关S，LED发光；断开S，改变电源的正负极后闭合S，LED却不发光，可见，LED具有

(填“单向”或“双向”)导电性；

(2)移动滑片P，测得电流表与电压表的示数变化关系如图丙所示。当该LED正常工作时，消耗的电功率多大?此时变阻器R’接人电路的阻值多大?

答案：

（09威海）．电磁炉是一种新型灶具，炉子的内部有一个金属线圈，当电流通过线圈时会产生磁场，这个变化的磁场又会引起电磁炉上面的铁质锅底产生感应电流（即涡流），涡流使锅体及食物的温度升高，所以电磁炉煮食的热源来自于锅具本身。小明在探究“家用电器”的综合实践活动中，以家里的电磁炉为观察研究对象，在表中记录了有关数据。

| 观察对象 | 有关记录和相关活动 |
| --- | --- |
| 观察电磁炉铭牌 | U额＝220V P额＝2KW |
| 观察电能表铭牌 | 220V 10(40)A 50Hz 2000r/(kw·h) |
| 用电磁炉加热m=1kg．初温t=25℃的水 | 关闭家里其它用电器，只将电磁炉接入电路中工作，观察电能表，表盘在2.5min内转了150r，此时用温度计测得的水温为85℃ |

请你解答下列问题：

（1）加热2.5min水所吸收的热量是多少？[水的比热容为4.2×103J/(kg·℃)]

（2）电磁炉工作2.5min消耗的电能是多少？比较（1）（2）两问的结果，说明了什么问题？

（3）电磁炉的实际功率是多少？请你将求解结果与表中的额定功率进行比较，发现了什么问题？并解释原因。

答案：（1）水吸收的热量2.52×105J（2）消耗的电能2.75×105J　电磁炉消耗的电能大于水吸收的热量，说明电磁炉产生的热量有一部分被锅体吸收（水吸收的热量小于电磁炉消耗的电能，有电能消耗在锅体上）（3）电磁炉的实际功率1800W。P实<P额，电磁炉两端的实际电压小于额定电压。

（09河南）新型炊具，它具有加热快，效率高，节能环保，使用方便等特点，其工作原理是利用感应线圈通以交流电产生交变磁场，在其烹饪锅体内产生涡流，使运动电子与金属正离子发生频繁碰撞，从而产生大量的热，这种热直接发生于锅体本身，故热能损耗小，热效率高达80％且加热均匀，烹调迅速，节能省电。小华在一次课外活动中，对家用电磁炉进行了相关的观察和研究，并记录了有关数据，如下表：

| 观察对象 | 有关记录和相关活动 |
| --- | --- |
| 观察电磁炉铭牌 | U额=220V P额=1kW |
| 观察电能表的铭牌 | 220V 10(40)A 50Hz 2000r／kW·h |
| 用电磁炉加热一壶水（水的质量m=2kg,初温t=30℃） | 关闭家里其他用电器，只将电磁炉接入电路烧水观察电能表，表盘在5min内转了150r，此时用温度计测得的水温为50℃。 |

请你就他在活动中获得的有关资料，求解或提出有关问题：

（1）加热5min，水所吸收的热量；（2）电磁炉工作5min消耗的电能；（3）电磁炉的功率；

（4）请你将（3）的结果与他在活动中的有关数据进行比较，发现了什么新问题？并解释原因。

答案：（1）1.68×105J      (2)2.7×105J      (3)900W

(4) 电磁炉的实际功率小于额定功率。这说明电磁炉两端的电压比额定电压要低，电磁炉没有正常工作。

（09山东潍坊）．随着生活水平的提高，很多家庭都使用了电热水器(如图甲所示)。下表是某品牌家用电热水器的主要参数。

| 安装方式 | 加热方式 | 产品容量 | 内胆材质 | 水温调节 | 额定功率 | 电源性能 | 产品重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挂式 | 金圭特护加热棒 | 60L | 金圭特护内胆 | (35-75)±5℃ | 3000W | 220V/50Hz | 24kg |

(1)求该热水器正常工作时的电流；从安全方面考虑，电热水器的插座应选用图乙还是图丙？

(2)求装满水的该热水器正常工作时，水温升高50℃所用的时间。不计热量损失。［ρ水=1．0×103Kg/m3，c水=4．2×103J/(Kg·℃］。

答案：

(1)由P=UI得：， 应选用乙种插座。

(2)60L水的质量：m=ρV=1．0×103Kg/m3×60×10-3m3=60Kg

Q吸=cmΔt=4．2×103J/(Kg·℃)×60Kg×50℃=1．26×107J

Q吸=W

W=Pt

水温升高50℃所用的时间

（09兰州）．某同学发现深夜家里的台灯比傍晚时要亮，学习了电功率的知识后，他知道这与电灯两端的电压有关系。但家中没有电压表，他借助家中的电能表测得，傍晚只亮这盏台灯时，在4min10s内电能表的转盘转了2转，电能表的铭牌如图23所示，电灯的铭牌上标有“220V 25W”的字样。请你帮他估算出此时：

（1）台灯两端的实际电压和实际功率；

（2）说明在此估算过程中用到了哪些近似？

答案：

(2)计算时没有考虑灯丝温度对电阻的影响，近似认为灯丝电阻不变；没有考虑电路电压对电能表工作的影响。

（09四川自贡）.如下图所示，标有“6V.3W”字样的小灯泡与最大阻值为10Ω的滑动变阻器串联在电路中。当变阻器连入电路中的电阻为6Ω时灯正常发光。（不考虑灯泡电阻受温度影响，电源电压不变）求：

（1）灯泡电阻.电源电压；

（2）灯泡正常发光1min，变阻器产生的热量。

答案：

（1）灯正常发光时的电流  I===0.5A

灯泡电阻为RL===12Ω

电源电压U=UL+IR=6V+0.5A×6Ω=9v

(2)变阻器产生的热量Q=W=URIt=I2Rt =(0.5A)2×6Ω×60s=90J