2009年中考物理试题分类汇编：电功和电热（四）

（09山东平原县）在测2.5V小灯泡（电阻大约为 10Ω左右）额定功率的实验时，刘星连接了如图甲所示的电路。其中电源电压为6V。

(1)请用笔画线将甲图中的电路连接完整；

(2)在连接电路时，有甲“10Ω 1A”和乙“20Ω 1A”两个滑动变阻器可供选择，则应该选择变阻器________连入电路，才能保证实验的顺利进行；

(3)在连接电路时，开关应_________（选填“断开”或“闭合”），滑片应移到_______（选填“A”或“B”）处，闭合上开关之后，小明发现电压表、电流表均有示数，但小灯泡不亮，经检查，电路连接无误，各元件完好，那么可能的原因是_________ ，为了能使小灯泡发光，下一步应进行的操作是_________；

(4)刘星调节滑片P的位置，使电压表的示数为2.5V，这时电流表的示数如图乙所示，为__________A，则该灯泡的额定功率是___________W。

参考答案：（1）略（2）乙（3）断开，B，电流太小，滑片向左移动（4）0.3，0.75。

（09福州市）30．在测定“小灯泡电功率”的实验中，电源电压为4.5V，小灯泡额定电压为2.5V、电阻约为10Ω。

(1)连接电路时开关应         ，电流表的量程应选0~     A。

(2)请你用笔画线代替导线，将图23中的实物电路连接完整。

(3)闭合开关前，图23中滑动变阻器的滑片P应位于      （选填“A”或“B”）端。

(4) 小叶同学闭合开关，移动滑片P到某一点时，电压表示数（如图24所示）为

V，若他想测量小灯泡的额定功率，应将图23中滑片P向   　  （选填“A”或“B”）端移动，使电压表的示数为2.5V。

(5)小向同学移动滑片P，记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘制成图25所示的I－U图像，根据图像信息，可计算出小灯泡的额定功率是        W。

(6)小勇同学在实验中连接好电路，闭合开关，移动变阻器滑片P，发现小灯泡始终不亮，电压表有示数，电流表无示数，原因可能是                    （写出一种即可）。

答案：．（1）断开  0.6 （2）如答图4所示  （3）A  （4）2.2   B （5）0.5

（6）（6）小灯泡开路（或小灯泡灯丝断了或小灯泡灯座接触不良或小灯泡接线柱接触不良）（本题是开放性试题，答案科学、合理即可得分）

（09杭州）33.小明在进行“测量小灯泡的功率”的实验时，实验台上提供的器材有：6V蓄电池、电流表（0—0.6A，0-3A）、电压表(0-3V，0-15V）、滑动变阻器（50Ω  1.5A）、额定电压为2. 5V的小电灯（正常发光时的电阻约为7Ω)、开关各一个，导线若干。

(1)小明在实验中电流表应该选择    的量程，电压表应该选择    的量程；

(2)、他实验的电路图如图所示，请你在虚线框内根据该电路图画出实物连接图。

(3)、若闭合开关后，发现灯泡不发光，电流表的示数为零，电压表的示数为6V,产生此故障的原因可能是下列情况中的     和    （填写序号）

A.小电灯短路   B.小电灯的灯丝断了

C.小电灯的灯座接触不良

D.电压表的正、负接线柱反接

E.变阻器滑片接触不良

(4)、排除故障后，调节滑动变阻器测得如表中所示的三组数据，则小电灯的额定功率

为       W。

答案：（1）0—0.6A   0-3V  （2）图略,主要是正负不要反 量程别弄错 变阻器接左下

（3） B  C     (4) 0.9W

（09江苏）26．下表为一台电烤箱的铭牌，其内部简化电路如图所示，R1和R2均为电热丝．

| ××牌电烤箱 |
| --- |
| 额定电压 | 220V |
| 额定 功率 | 高温挡 | 1100W |
|  | 低温挡 | 440W |
| 电源频率 | 50Hz |

求：（1）电烤箱在高温挡正常工作10min所消耗的电能；

（2）电路中R1的阻值；

（3）电烤箱在低温挡正常工作时，电路中的电流和R1的功率．

答案：

（09丽水）. 小明家住农村，他家的厕所离房子有一段距离，家人上厕所前都要带上手电筒，很不方便，若灯整夜开着又很浪费电。他想利用所学的知识对厕所的照明电路进行适当改装，将“220V  40W”的灯泡、阻值为990Ω的电阻和开关S、S1连成如图所示的电路。天黒后，S处于闭合状态，当无人入厕时，开关S1断开，此时灯较暗，但能起到指示作用；当有人入厕时，闭合开关S1，灯泡正常发光，起到照明作用。

（1）当S、S1都闭合时，电阻R处于     状态（填“短路”、“断路”或“通路”）；

（2）当灯起指示作用时，通过电阻R的电流是多少安？

（3）通过计算说明无人入厕时和有人入厕时，电路消耗的功率哪个大？

答案：

（1）短路

（2）当灯起指示作用时，R与L串联

RL=UL2/PL=(220V)2/40W=1210Ω

R总=R+RL=990Ω+1210Ω=2200Ω

I=U/R总=220V/2200Ω=0.1A

（3）无人入厕时，R与L串联，电路中消耗的总功率为

P1=UI=0.1A×220V=22W

有人入厕时，L正常发光，电路中消耗的总功率为

P2=PL=40W                    ∵P1＜P2

∴有人入厕时，电路中消耗的功率大

答:略

（09贵阳）．如图甲所示，当开关S接a时，移动滑动变阻器的滑片P，根据测出的电流．电压值，画出了定值电阻R0的U—I图像；当开关S接b时，同样根据测出的电流、电压值，画出了灯泡L的U—I图像，如图乙所示。

（1）求定值电阻R0的阻值；

（2）将R0与灯L串联接在6V的电源两端时，求灯丝的实际电阻值；

（3）将R0与灯L并联接入电路并调节电源电压，当 R0消耗的电功率为4.9W时，灯L恰好正常发光，求灯L的额定电功率。

答案：解：⑴由图像可知：当U0 =2V 时，      I0=0.2Ａ（利用其它数据也可）

∴==10Ω

（2）分析图像可知：此时UL=2V         IL =0.4Ａ

∴==5Ω

（3）∵   ∴U0′===7V

∵R0与RL并联  且灯正常发光  ∴UL额=U0′=7V

由图像可知此时：IL额=0.75A

故：PL额= UL额IL额=7V×0.75A=5.25W

（09四川绵阳）4．我们知道，电炉通电后，电炉丝热得发红，而与电炉丝相连的导线却不怎么发热。其原因是

A．导线的电阻小              B．电炉丝的电阻小

C．通过导线的电流大          D．通过电炉丝的电流大

答案：A

（09泰安）8．将规格都是“220V  200W”的一台电风扇、一台电视机和一把电烙铁，分别接入家庭电路中，通电时间相同，下列有关电流通过它们产生热量的说法中，正确的是

A．电风扇产生的热量最多              B．电视机产生的热量最多

C．电烙铁产生的热量最多              D．三者产生的热量一样多

答案：C

（09成都）．  下列用电器在工作过程中，电能几乎全部转化为内能的是

A．电脑    B．电风扇    C．洗衣机    D．电炉

答案：D

（09兰州）. 电炉丝断了，去掉后，仍然接在原来的电源两端，则在相同时间内产生的热量与原来产生的热量之比为

A. 5 ：4         B.  1 ：5          C. 5 ：1         D.  4 ：5

答案：A

（09威海）．图16是“探究电流通过导体产生热量与导体电阻关系”的实验装置，两阻值分别为R和2R的电阻丝浸在相同质量和相同初温的煤油中，每一烧瓶里各插一支温度计，则闭合开关，经过一段时间，两电阻丝产生热量的多少是通过　　　　　反映出来的；采用这种连接方式的目的是　　　　　　　。

答案：温度计的示数变化　　　控制电流相同

# Text boxes

图23

图25

图24

图23

答图4