2008-2009学年广东清远市田家炳实验中学物理招优生（答案）

考试时间：100分钟   满分：100 分

一、选择题（每小题3分，共24分，每小题只有一个正确的答案，将所选的答案填入下面对应的空格内）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | C | B | C | A | C | C | B | B |

二、填空题（每空1分，共26分）

9 、      5                     0.6

10、______5_______              10

11、      a

12、      0.1- 0.3A

13、      12                     24                   6

14、      变小                   变大

15、 电流表的“+”“-”接线柱接反了           电流表所选量程太小

16、      s2,s3

17、      电流表              电流表               电压表

18、       变小                 40Ω

19、 电流表应选用0 – 0.6A的量程

电路中的电流小于0.6A，使测量结果更准确

20、        亮                 变小              变大

21、   读数时读错了量程                       2V

三、实验与作图题（共12分，22题4分，23题8分）

22、在图18中画出甲盒内的电路图，并标出电阻的阻值，答案见图18

23、（1）（2分）图（a）是林馨在一次测电阻的实验中未完成连接的电路，请完成电路连接，答案如图19所示（其它正确的接线均得分）

（2）(4分)

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压（V） | 2.5 | 3 | 4.0 | 6 |
| 电流（A） | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.59 |
| 电阻（Ω） | 10 | 9.3 | 10 | 10.2 |

（3）15Ω  1A（2分）

四、综合能力题（共24分，24题6分，25题9分，26题9分）

24、（1）    35              5              增大

（2）    3.0              20             6

25、

（1）在图21的方框内画出你设计的实验电路图（3分）

（2）将下面的实验步骤补充完整，并用字母表示需要测出的物理量；（ 4分）

第一步：开关断开，并按设计的电路图连接电路；

第二步：先用电流表测出通过Rx的电流，记下电流表指针所指的刻度盘的位置及电流值I1

第三步：再用同一电流表相同量程测出通过变阻箱RO的电流，调节变阻箱电阻的大小，使得电流表指针所指的位置与第一次测Rx的电流时电流表指针所指的位置相同及电流值I2，并记下变阻箱电阻的大小RO

（3）写出RX的表达式（2分）： Rx=  RO

26、（1）请在图22的方框中画出你设计的电路图（3分）

（2）方法（3分）： 选用电压表测出定值电阻R0两端的电压U0，记下电压表的示数，算出通过R0的电流  I0 = U0 / R0 ，断开开关，取下电压表，再把电压表接在Rx两端，测出Rx两端的电压Ux。

（3）写出Rx的表达式（3分）： Rx= Ux R0 / U0

五、计算题（共14分，27题7分，28题7分）

27、

解：电路中R1与R2串联，电压表测量R2两端的电压.

（1）当滑片P向左端移动时，R2减小，电路中电流增大，R2两端的电压减小，电流表的量程为0～0.6A，即电路中的电流最大值为0.6A，那么此时R2接入电路中的值为最小值R2min ，U1＝I1R1＝3V   U2=4.5V-3V＝1.5V   所以R2min＝U2/I2＝2.5Ω（3分）

（2）当滑片向右端移动时，R2增大，R2两端的电压增大，电压表的量程为0～3V，即R2两端的最大值为3V，此时R2接入电路中的阻值为最大值R2max＝10Ω（3分）

综上所述R2的取值范围为2.5Ω≤R2≤10Ω（1分）

28、

解：（1）、当m = 100g = 0.1kg时，弹簧所受的压力为

F = G = mg = 0.1kgX10N/kg = 1N

由图2可知，这时弹簧压缩长度为2cm,连入电路中的电阻为

R1 = 2Ω   总电阻R = R1 + R0 = 2Ω+10Ω = 12Ω

电路中的总电流I = U/R = 6V/12Ω = 0.5A

此时电压表的示数为

U1 = I1R1 = 0.5A X 2Ω = 1V（4分）

(2)当滑动变阻器的滑片P滑到最下端时，弹簧被压缩12cm,由图2可知，弹簧的伸长与拉力的大小成正比，这时弹簧所受压力为6N  即  Fmax = Gmax = 6N

所以 mmax = Gmax/g = 6N/10N/kg = 0.6kg = 600g（3分）

# Text boxes

装

图18

学校_____________电话____________ 姓名____________ 序号____________

订

线

－

＋

图a

图19

x

图24

0

图22

R0

Rx

A

图21