第14章   欧姆定律  课时练

第1课时    电阻

课堂巩固

1．由镍铬合金制成的A、B两根导线，长度均为1m，A的横截面积是0．5cm2，B的横截面积是3mm2，它们中电阻较小的是     导线．

2．由镍铬合金制成的A、B两根导线，横截面积相同，A长1．2m，B长150mm，它们中电阻较大的是      导线．

3．长度、横截面积相同的铜线与铁丝，它们中电阻较大的是       ．

4．导体的电阻是导体本身的        ．它的大小决定于导体的       、

和        ，还与       有关．

5．一根均匀的导线，若从中间剪成两段后，再将两段并在一起当一根使用，则它的电阻将比原来         ．

6．下列关于电阻的几种说法中正确的是（   ）．

A．长导线的电阻比短导线的电阻大

B．粗导线的电阻比细导线的电阻大

C．铁导线的电阻比铜导线的电阻大

D．电阻是导体对电流的阻碍作用，是导体本身的一种属性

7．某导线长5m，它的电阻为2Ω，将它对折后，并起来使用，则它的电阻（   ）．

A．大于2Ω            B．等于2Ω

C．小于2Ω            D．不能确定是否变化

8．某导线长5m，它的电阻是10Ω，现用拉丝机将它均匀地拉长1倍，则它的电阻将                                            （   ）．

A．大于10Ω          B．等于10Ω

C．小于10Ω          D．不能确定是否变化

9．关于导体电阻的大小，下列说法中正确的是（   ）．

A．粗细相同的两条导线，长的电阻大

B．长度相同的两条导线，细的电阻大

C．同种材料制成的长度相同的两条导线，粗导线的电阻大

D．对于大多数导体来说，当温度升高时，它的电阻就会增大

10．为了研究电阻跟哪些因素有关，实验中必须（    ）．

A．保持一个因素不变，改变其它因素，比较电阻中电流的大小

B．同时变化多个因素，保持其它因素不变，比较每次电阻中电流的大小

C．一次只改变某一因素，保持其它因素不变，比较每次电阻中的电流大小

D．保持电阻两端的电压不变，同时改变某一个或几个因素，比较电阻中的电流大小

课后提升

11．电阻R1与R2并联，若通过R1的电流小于通过R2的电流，则R1、R2对电流的阻碍作用是                            （   ）．

A．R1对电流的阻碍作用大               B．R2对电流的阻碍作用大

C．R1和R2对电流的阻碍作用一样大      D．大小关系无法判断

12．甲、乙、丙三根用相同材料制成的均匀合金丝，甲、乙的粗细相同，但甲较长；乙、丙的长度相同，但丙较粗，则这三根电阻丝的电阻值最大的是_______，最小的是___________．

13．某同学在温度一定的条件下，做“探究影响导体电阻大小的因素”的活动，采用了控制变量的方法，下表给出了实验中所用到的导体情况．

| 导线代号 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度/m | 1．0 | 0．5 | 1．5 | 1．0 | 1．5 | 1．5 |
| 横戴面积/mm2 | 1．2 | 0．8 | 1．0 | 0．6 | 0．8 | 1．0 |
| 材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 |

（1）选择B、E导体进行对比，是为了探究导体电阻大小与__________的关系；

（2）为了探究导体电阻与横截面积的关系，应选择的两根导体是D和______(选填导体的代号)．

（3）以上方法在研究物理问题时经常用到，被称为控制变量法．试根据学过的物理知识再列出一例用这种方法研究的问题：__________________．

（4）一般说来，所有物体都有电阻．探究过程中，有同学提出猜想：电阻还可能跟温度有关．请用一个废灯泡的灯芯（图1）设计一个实验来研究这个问题，

要求：①说出方法．

②画出电路图．

第2课时      变阻器

课堂巩固

1．如图1所示的电路，AB是一段电阻丝，当导线夹由A向B移动的过程中，接入电路的电灯亮度将                       （    ）．

A．变亮                  B．变暗

C．不变                  D．无法判断是否变化

2．如图2是连入电路的两只相同的电阻箱，甲图连入电路的阻值为      Ω；乙图连入电路的阻值是     Ω，这种电阻箱连入电路的最大阻值是       Ω．

3．下列用电器中，不需要变阻器的是       （   ）

A．普通家用的白炽电灯            B．电视机或收音机

C．无级调光书写台                D．调温电熨斗

4．在图3所示的滑动变阻器的四种接法中，当滑片P向左滑动时，电阻变大的是                                                    （   ）．

5．一个滑动变阻器铭牌上标有“50Ω  1．5A”的字样它的意义是（   ）．

A．电阻的最小值是50Ω，允许通过的最大电流是1．5A

B．电阻的最小值是50Ω，允许通过的最小电流是1．5A

C．电阻的最大值是50Ω，允许通过的最小电流是1．5A

D．电阻的最大值是50Ω，允许通过的最大电流是1．5A

6．某班同学做“用滑动变阻器改变电流”的实验，电路如图4所示．

（1）连接实物时，开关应当         ，滑片P应移动最    端（选填“左”或“右”）；

（2）开始实验后，甲同学发现无论怎样移动滑片P，灯的亮度都不发生变化，而且一直很暗，这可能是          ；乙同学发现无论怎样移动滑片P，灯一直很亮，这可能是                  ；丙同学缓慢移动滑片P时，看到灯忽然亮又忽然不亮，这可能是                 ．

课后提升

7．若将如图5所示的滑动变阻器连入电路，要求当滑动变阻器的滑片P向D端移动时，电路中的电阻变大，则滑动变阻器连入电路的接线柱应是（    ）

A．A和D

B．C和B

C．B和D

D．A和B

8．关于滑动变阻器和电阻箱的下列说法中，正确的是         （   ）

A．它们都能任意连续改变接入电路的电阻大小

B．它们都能显示接入电路的电阻大小

C．它们都是靠改变导线的粗细来改变电阻的

D．它们都能逐渐改变所在电路的电流大小

9．变阻器在生产技术上有广泛的应用，调节电视机和收录机音量大小的电位器就是一种              ．剧场里的照明灯是利用改变接入电路中的______________来改变通过灯泡的____________，从而达到逐渐改变灯泡亮度的目的，接入电路中的电阻越大，灯泡两端的电压就越____________________．

10．一只灯泡的灯丝断了，灯丝接好后仍能使用，但灯泡的亮度要比原来____________，这是因为灯丝的电阻比原来____________，通过灯丝的电流比原来____________．

11．如图6所示是一种自动测定油箱内油面高度的装置．

（1）图中虚线框内的装置相当于简单机械中的_____________；

（2）图中R是电学中的什么元件_         ___；

（3）油量表是用______________表改装的；

（4）当油箱中的浮标向上运动时，R的电阻值将

，对电流的阻碍作用将      ，此时电路中的电流将        ．(选填“增大”或“减小”)．

第3课时      欧姆定律（一）

课堂巩固

1．我们利用下列器材研究电流跟电压、电阻之间的关系．按电路图（图1）用笔线连接电路（图2）．

在研究电流跟电压的关系时，应保持      不变，移动变阻器的滑片，改变电阻R两端的      ，测出相应的         ．在研究电流跟电阻的关系时，应保持      不变，改变        ，测出相应的       ．

2．下面的表格是“研究电流跟电压、电阻关系”的实验数据记录：

表1电阻R＝15Ω

| 电压U（V） | 1．5 | 3 | 4．5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I（A） | 0．1 | 0．2 | 0．3 |

表2  电压U=2V

| 电阻R（Ω） | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I（A） | 0．4 | 0．2 | 0．1 |

分析表1数据，可得出结论                                      ；

分析表2数据，可得出结论                                      ．

3．下列说法中正确的是（   ）．

A．电流跟电压成正比

B．电流跟电阻成反比

C．在导体的电阻一定时，导体中的电流跟导体两端的电压成正比

D．在导体两端电压一定时，导体中的电流跟导体的电阻成正比

4．由欧姆定律 推得，下列说法中正确的是（   ）．

A．导体的电阻与导体两端电压成正比

B．导体的电阻与通过导体的电流成反比

C．导体的电阻是导体本身的属性，等于电压与电流的比值

D．以上说法都不对

5．一个灯泡的灯丝的电阻是4Ω，当它两端的电压是2．8V时，求通过灯泡的电流是多少？

6．通过一个电阻器的电流是0．4A，电阻器的电阻是90Ω，求它们两端的电压是多大？

课后提升

7．有甲、乙两个导体，当通过相同的电流时，甲两端的电压比乙两端的电压高，则两者的电阻相比（   ）．

A．R甲>R乙           B．R甲=R乙

C．R甲<R乙           D．无法判定

8．当导体两端电压为10V时，通过导体的电流为500mA，那么导体两端电压为2V时，导体的电阻是（   ）．

A．0．004Ω          B．0．02Ω

C．4Ω              D．20Ω

9．在研究“电流跟电压、电阻的关系”的实验时，可以用变阻箱和滑动变阻器配合实验，如图3所示．我们先使电阻箱R的电阻取某一值，多次改变滑动变阻器的阻值，记录每一次的       和相应的电流值，得到当电阻不变时，电流跟     成正比的关系；然后多次改变电阻箱R的电阻，调节滑动变阻器的滑片，使每次     保持不变，记录每次电阻箱R的阻值和相应的     值，得到电流跟      成反比的关系．

10．一段导体两端的电压是2V时，导体中的电流是0．2A，如果电压增大到9V时，导体中的电流变为多大？

11．一只电阻器两端的电压从3V增加到3．8V时，通过该电阻器的电流增加了0．2A，则该电阻是多少？

第4课时    欧姆定律的应用（一）--伏安法测电阻

课堂巩固

1．将6V的电压加在用电器两端时，通过的电流是0．2A，该用电器的电阻是     Ω；将3V的电压加在同一用电器两端时，通过电路的电流是    A，用电器的电阻是       Ω；如果用电器两端的电压为零，该电阻的阻值是

Ω．

2．在图1的方框内画出伏安法测电阻的电路图，并根据电路图连接电路．

在连接电路图时开关应处于        状态，滑动变阻器的滑片应位于

（填A或B）端，这主要是为了避免电路中的      过大，而烧坏电路中的有关元件．在伏安法测电阻的实验中，利用R＝U／I计算出各次的电阻值．但算出的结果往往是不同的，这属于实验中的        ，是不可避免的，采取多次测量取平均值的办法可以             ．

3．某同学用伏安法测一只小灯泡的电阻，请你回答该同学在实验中遇到的问题：

(1)灯泡的亮度在他看来是正常时，他停止了对滑动变阻器的调节，并细心地观察电流表，发现电流表的示数在缓慢地变小，你认为出现这种现象的原因是                                          ．

(2)后来他又调节滑动变阻器，一不留神灯泡熄灭了(灯丝烧断了)．这时他观察到两电表的示数情况将是(    )．

A．两电表示数都为零

B．电流表有示数，电压表示数为零

C．两电表的示数都不为零

D．电流表示数为零，电压表有示数且比原来大

4．某同学做伏安法测电阻的实验时，无论怎样移动变阻器的滑片，发现电压表的示数均为零，而电流表的指针指在满量程之外，这时（   ）．

A．一定是电压表已损坏，应立即断开关

B．一定是电流表与电源两极直接相连，应立即断开开关

C．可能是电压表发生了故障，而电流表既未接错也未损坏

D．可能是电流表与电压表接成了串联电路

课后提升

5．在图2所示的电路中，当开关S闭合后，电压表V1和V2示数相同，发生的故障是                             （   ）．

A．灯L1的灯丝断了          B．灯L2的灯丝断了

C．开关S处断路            D．L1两接线柱短路

6．如图3所示的电路中，电源电压不变，当开关闭合，滑动变阻器的滑片向左移动时（   ）．

A．电流表示数减小，电压表示数不变

B．电流表示数增大，电压表示数增大

C．电流表示数减小，电压表示数减小

D．电流表示数增大，电压表示数减小

7．如图4所示的电路，电源电压为6V，电灯L1上的电压为1．5V，则电压表的示数                                  （   ）．

A．1．5V                 B．4．5V

C．6V                   D．7．5V

8．设计电路．要求：L1和L2串联，电流表测L1的电流，电压表测L2两端的电压，滑动变阻器控制电路中的电流不超过0．5A．在虚框内画出电路图，并用铅笔线代替导线将图5中的元件连接起来．

第5课时    欧姆定律的应用（二）--电阻的串联（一）

课堂巩固

1．串联电路的总电阻等于                               ，写成数学表达式是           ；串联电路中的电流               ，写成数学表达式是          ；串联电路的总电压等于                           ，写成数学表达式是          ．

2．几个导体串联起来总电阻比其中任何一个导体的电阻都    ，因为导体的串联相当于增加了导体的        ．

3．阻值为10Ω的电阻R1与阻值为25Ω的电阻R2串联后的总电阻是      ．若通过R1的电流为0．2A，则通过电阻R2的电流是      ，R2两端的电压是     ．

4．R1与R2串联后的总电阻为350Ω，已知电阻R1=170Ω，则电阻R2=      Ω．

5．电阻R1、R2串联在电路中，已知R1∶R2=3∶2，则通过两电阻的电流之比I1∶I2=      ，电阻两端的电压之比U1∶U2=         ．

6．R1=5Ω，R2=10Ω，串联后接到6V的电源上，则R1两端的电U1为       ，R2两端的电压U2为        ，U1∶U2=       ．

7．电阻R1=30Ω，与电阻R2串联后总电阻为90Ω，则电阻R2为      Ω．

8．粗细相同的两根铝导线，长度关系是L1＞L2，串联接入电路后，其电流和两端电压的关系是（   ）．

A．I1＞I2，U1＜U2            B．I1＜I2，U1＞U2

C．I1=I2，U1＞U2             D．I1=I2，U1＜U2

9．串联电路随着用电器的个数增加，其总电阻（   ）．

A．变大                    B．变小

C．不变                    D．无法判断

10．如图1，R1=6Ω，U2=3V，总电压为7V，求：R2为多大？

11．如图2，R1=2Ω，R2=3Ω，电压表的示数为1V．

求：R2两端的电压和电源电压．

课后提升

12．如图3所示的电路，电压U为24V，电流表的示数为1．2A，电压表的示数为6V，则电阻R1阻值为    Ω．

13．电阻R1和R2串联后的总电阻是1．5kΩ，接入电路后，R1两端的电压为6V，R2两端的电压为3V，则R1的阻值是     Ω．

14．如图4所示，已知R1=6Ω，U∶U2=4∶1，则R2的阻值是    Ω，

U1∶U2=       ．

15．如图5所示的电路，R1的阻值为10Ω，电流表的示数为0．4A，电压表的示数为3．2V．求：R1两端的电压，R2的阻值及电源电压．

16．如图6，U1=6V，U=10V，通过R1的电流是0．4A，求：R1、R2的阻值．

17．如图7所示的电路，电源电压为20V，R1=25Ω，电流表的示数为0．25A，求R2的阻值和电压表的示数．

第6课时    欧姆定律的应用（三）--电阻的串联（二）

课堂巩固

1．如图1所示，小灯泡正常发光时灯丝的电阻是7．5Ω，电压是1．5V．如果电源电压为4V，要使小灯泡正常发光，应串联一个变阻器分去电压    V，并控制电路中的电流为     A，调节滑动变阻器的阻值为     Ω．

2．如图2所示，电流表的示数是0．3A，灯泡L的电阻为3Ω，整个电路的电阻为30Ω，那么，灯泡两端的电压为     V，电压表的示数是     V．

3．将电阻R1、R2串联在电路中，已知：R1=3R2，总电压为4V，则R1两端的电压为                                              （   ）．

A．4V        B．3V        C．2V          D．1V

4．两根长度相同，粗细不同的锰铜丝，把它们串联在电路中，则（   ）．

A．粗的电流大，且电压也大

B．细的电流大，且电压也大

C．粗的、细的电流一样大，但细的电压大

D．粗的、细的电流一样大，但粗的电压大

5．一段导体的电阻增加3Ω后，接在原电源上，发现通过该导体的电流是原来的4/5，则该导体原来的阻值是多少？

6．如图3所示的电路，R1=20Ω，变阻器R2的阻值范围为0～40Ω，当变阻器滑片P移至变阻器的中点时，电流表的示数为0．5A，那么当变阻器滑片P移至阻值最大位置时，电流表的示数多大？

课后提升

7．如图4所示的电路中，当变阻器的滑片在向右移动过程中，变阻器连接入电路的阻值将       ，电路中的电流将       ，电阻R1两端的电压将      ．（填“变大”、“变小”或“不变”）

8．如图5所示当滑动变阻器的滑片自左向右移动的过程中，电路的总电阻、电流表示数和电压表示数的变化情况分别是（   ）．

A．变小、变大、不变       B．不变、变大、变小

C．变大、变小、变小       D．变大、变大、变大

9．如图6所示的电路，移动滑片P，使电压表的示数由U1变化到U2，已知U1∶U2=5∶2，则滑动变阻器滑片移动前后，通过电阻R的电流之比为（   ）．

A．5∶2                   B．2∶5

C．1∶1                   D．无法判断

10．将电阻R1和R2组成串联电阻，R1∶R2=3∶1，如果电路两端的总电压是12V，那么R1两端的电压是                               （   ）．

A．4V       B．3V        C．8V       D．9V

11．某用电器R1上标有“10Ω  3A”，另一用电器R2上标有“50Ω  1．5A”，串联后接到电源上，为了使其中一个用电器正常工作，电源电压应不超过何值？

12．如图7，R1=10Ω，R2是阻值为0～40Ω的变阻器，电源电压为12V．当P在B端时，电压表的示数多大？当P在AB中点时，电流表、电压表的示数各多大？

第7课时    欧姆定律的应用（四）--电阻的并联（一）

课堂巩固

1．导体串联后相当于增加了导体的       ，因此导体串联后总电阻       ；导体并联后相当于增加导体的           ，导体并联后总电阻      ．

2．一根粗细均匀的电阻线，阻值为R，将其用拉丝机均匀拉长为原来的2倍，再将其对折，则它的电阻值     R．（填“＞”，“＜”或“=”）

3．现有20Ω的电阻若干，实验时需要用5Ω的电阻一只，应用       只20Ω的电阻       联；若需要80Ω的电阻一只，应用      只20Ω的电阻    联．

4．电阻R1=1Ω，R2=24Ω，把它们并联后的总电阻（   ）．

A．一定大于24Ω，          B．大于1Ω，小于24Ω

C．一定小于1Ω             D．可能等于1Ω

5．并联电路，随着并联支路数目增加，其总电阻将（   ）．

A．变大                    B．变小

C．不变                    D．无法判断

6．串联后的总电阻为10Ω的两个电阻，并联后可能的最大总电阻是（   ）．

A．2．4Ω                   B．2．5Ω

C．5Ω                     D．1．25Ω

7．n个阻值相同的电阻，串联的总电阻与并联后的总电阻之比（   ）．

A．n:1         B．n2:1       C．1:n         D．1:n2

8．如图1，R1=5Ω，R2=20Ω，已知干路中的电流是0．5A，

求电路两端的电压和通过电阻R1的电流．

9．仍然看图1，若电路两端的电压是9V，I=0．2A，I1=0．15A．

求：R1、R2的阻值．

课后提升

10．现有阻值分别是2Ω，5Ω，8Ω和20Ω的电阻各一个，要获得4Ω的电阻可以将           的电阻     联；如果要获得10Ω的电阻，则应将            的电阻     联．

11．如图2所示的电路中，电流表的读数：A1为0．12A，A2为0．08A，A3为0．1A，电压表的示数为2．8V．由此可知干路中的电流是      A；灯L1两端的电压为     V，灯L2两端的电压为      V．

12．如图3所示的电路，滑动变阻器的滑片P向右移动时，各电表示数变化情况是                                      （   ）．

A．V1增大，V2减小，A减小

B．V1增大，V2减小，A增大

C．V1减小，V2增大，A增大

D．V1减小，V2增大  A减小

13．如图4所示，R1=R2=10Ω，则A、B间的总电阻是  （   ）．

A．5Ω       B．10Ω       C．20Ω       D．0Ω

14．如图5，电源电压是18V，R1=60Ω，R2=10Ω，I1=0．2A．

求：I2和I分别是多大？

15．一段电阻两端的电压是4V时，通过它的电流是0．2A，如果在它两端再并联上阻值为R的电阻时，干路中的电流增加了0．4A，那么电路的总电阻R总和R的阻值各是多大？

第8课时    欧姆定律的应用（五）--电阻的并联（二）

课堂巩固

1．把R1与R2并联后接在电源上，当R1减小时，其总电阻（   ）．

A．一定减小         B．一定增大

C．可能会增大       D．可能会减小

2．把两根长度相同粗细不同的镍铬合金线连接在电路中，若通过它们的电流相等，则它们的连接方式是                   （   ）．

A．一定是串联                    B．一定是并联

C．可能是串联，也可能是并联       D．无法判断

3．如图1所示的电路，R1=2R2，电流表在A、B两处测得的电流分别为IA和IB，则                                        （   ）．

A．IA=IB      B．IA=IB     C．IA=IB       D．IA=IB

4．如图2：R1=10Ω，R2=20Ω，S断开时，电流表的示数为0．6A．求S闭合时电流表的示数．

5．如图3，电源电压4V，R1=R2=4Ω，R3=2Ω．电流表A1、A2、A3的示数分别是多少？

6．如图4所示的电路，R1=2Ω，R2=6Ω，开关闭合后，电流表的示数为4．8A，求：（1）电路的总电阻；（2）电阻R1、R2两端的电压之比；（3）通过R1、R2的电流之比；（4）电源电压

课后提升

7．如图5所示的电路，电流表A1与电流表A2的读数之比是5:2，则两个电阻R1与R2之比是                            （   ）．

A．2:5       B．5:2      C．3:2      D．2:3

8．如图6所示的电路，当开关S断开时，电流表的示数是1A，开关闭合时，电流表的示数将                                    （   ）．

A．不变                     B．增加到2A

C．减少到1/2A              D．增加到4A

9．将电阻R1、R2并联后接到某电源上，干路中的电流为I，则（   ）．

A．R1中的电流为       B．电源电压为（）I

C．R2上的电压为IR2           D．R1、R2上的电压之比为R2:R1

10．如图7所示，R1为0～200Ω的变阻器，R2=50Ω，电源电压为20V，电流表的量程A1是0～0．6A，电流表A2的量程是0～3A．合上S，当滑动变阻器的滑片位于R1的中点时，

（1）通过R1的电流是多少？

（2）为了使两表都不损坏，R1连入电路的电阻只能在什么范围内变化？

11．如图8，当S闭合时，电流表的示数1．5A，电压表的示数为9V．求（1）求电源电压和R1的阻值；（2）当S断开时，电压表的示数为6V，电流表的示数为1A，R2的阻值是多大？

第9课时      创新习题课

课堂巩固

．如图1所示电路，巳知电流表的量程为0～0．6A，电压表的量程为0～3V，定值电阻R1阻值为10Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω，电源电压为6V．开关S闭合后，在滑动变阻器滑片滑动过程中，保证电流表、电压表不被烧坏的情况下，下列说法中错误的是         (    )

A．滑动变阻器滑片不允许滑到最左端

B．电压表最小示数是1V

C．电路中允许通过的最大电流是0．6A

D．滑动变阻器滑片移动过程中，电流表先达到最大量程

．在图2所示的电路中，电源电压保持不变．闭合电键S，电路正常工作．过了—会儿，一个电表的示数变大，另一个电表的示数变小，则下列判断中正确的是                                         (     )

A．电阻R一定断路．           B．电阻R一定短路．

C．灯L的亮度可能不变．       D．灯L可能变亮．

．如图3所示，R为定值电阻，电源电压不变，当滑动变阻器R’的滑片向右滑动时，电压表V1的示数      ；电压表V2的示数       ；电流表A的示数      ．(填“变大”，“不变”或“变小”)

4．如图4所示的电路，R1＝9Ω，R2＝6Ω，R3＝4Ω．开关S1、S2均断开时，电压表的示数为5．4V．求：

（1）开关S1、S2均闭合时，电流表、电压表的示数．

（2）仅合上开关S2时，电流表、电压表的示数．

课后提升

5．如图5所示的电路，电源电压不变，当开关S闭合后，移动滑片P，改变滑动变阻器接入电路的阻值，使电压表的示数从6V变化到2V，同时观察到电流表的示数从0．5A变化到1A．定值电阻阻值和电源电压分别为（   ）

A．4Ω、8V　　　B．6Ω、12V　　C．8Ω、10V　　D．16Ω、10V

6．如图6所示的电路中，电源电压为2V保持不变，电阻R1＝5Ω，R2＝10Ω．当开关S断开时，电流表A1的示数是     A；当开关S闭合时，电流表A2的示数是     A．

7．在科技小组活动中亮亮同学受图7所示电子秤的启发，自行设计了一个电子秤，其原理如图8所示，他试图用电压表（图中暂没画出）的示数来反应物体质量的大小． 设电源的电压为恒定U，定值电阻的阻值为R0，滑动变阻器的总电阻为为R，总长度为L，滑动触头固定在安放托盘的轻质弹簧上，并能随轻质弹簧一起自由滑动，已知对托盘每施加1N的压力时，弹簧的长度就会缩短a． 当托盘中不放物体时，滑动触头指在最上端，此时电压表的示数为零；当在托盘中放一物体时，滑动触头随弹簧向下移动到某一位置，于是电压表就指示出相应的示数．

（1）若在托盘上放一质量为m的物体，则滑动触头向下移动多大的距离？

（2）请在原理图的适当位置接上符合要求的电压表；

（3）求出电压表的示数U表与待测物体质量m之间的关系式（用已知量的符号表示）．

欧姆定律  单元练A卷

一、 选择题（每题3分，共30分）

1． 甲、乙两个电阻之比为3∶5，将他们串联在电路中，则甲、乙电阻两端电压之比为（　　）

A． 5∶3        B． 3∶5         C． 1∶1          D． 无法比较

2．上题中，若将两个电阻并联在同一电源上，则通过甲、乙电阻的电流之比为（　　）

A． 5∶3        B． 3∶5         C． 1∶1         D． 无法比较

3． 两盏电灯L1、L2并联接入电压为12V的电路中, 干路中的电流为0．8A, 通过L1的电流为0．6A，则这两盏灯的电阻分别是                                  （　　）

A． 60Ω, 20Ω     B． 20Ω，60Ω      C． 20Ω，30Ω      D． 80Ω，20Ω

4．如图1所示的电路中，闭合S, 当开关 S1从断开到闭合的过程中，下列说法中正确的是                                                              （ 　　）

A． S1 闭合后电流表 A1、A2示数相等

B． S1 闭合后电流表 A1的示数比 A2大

C． S1 闭合后电流表 A1、A2示数大小无法判断

D． S1 闭合后电流表 A1的示数比A2小

5． 如图2是一种自动测定油箱内油面高度的装置示意图，R是一种特制的滑动变阻器，它的金属滑片是杠杆的一端，从油量表（即电流表）指针所指的刻度知道油面高度，则它的工作过程是                                                    （    ）

A． 油面升高，R变大，油量表指针示数变小

B． 油面降低，R变大，油量表指针示数变大

C． 油面升高，R变小，油量表指针示数变大

D． 油面降低，R变小，油量表指针示数变大

6． 某同学选好电压表和电流表的量程，按照图3所示的电路图连接好电路，闭合开关S，发现电流表指针几乎未动，而电压表指针有明显偏转根据上述情况分析，该电路的故障可能是                                                            （　　）

A． 电流表、灯L1、L2都坏了     　 B． aL1b部分某处出现了断路

C． 电流表坏了                     D． 灯L2灯丝烧断，或与灯座未接通

7． 如图4所示的电路中，A、B两点间电压U保持不变，当滑动变阻器的滑片P向a 端移动时, 电流表示数将会                                      （　　）

A． 不变　　     B． 变小      C． 变大      D． 无法判断

8． 如图5所示，当变阻器的滑片P置于某一位置时，R1、R2两端的电压分别为U1、U2，当滑片P置于另一位置时，R1、R2两端的电压分别为U’1、U’2．若ΔU1=| U1- U’1|，

ΔU2=| U2- U’2|，则                                            （　　）

A． ΔU1<ΔU2         B． ΔU1>ΔU2         C． ΔU1=ΔU2           D． 无法判断

9． 如图6所示电路，电源电压保持不变，闭合开关，滑动变阻器滑片向左移动，电流表的示数将                                              （　　）

A． 甲表示数变大，乙表示数变大

B． 甲表示数不变，乙表示数变小

C． 甲表示数不变，乙表示数变大

D． 甲表示数变小，乙表示数不变

10． 如图7所示电路中，电源电压为10V，且保持不变，电阻R1=20Ω，滑动变阻器R2的最大阻值是30Ω，则当滑片P在滑动变阻器上滑动时，电流表、电压表上示数变化的范围分别是（    ）

A． 0．2A～0．5A，6V～0V

B． 0．2A～0．3A，6V～0V

C． 0．2A～0．5A，4V～10V

D． 0．2A～0．5A，4～6V

二、填空题（每空1．5分，共26分）

11． 一个电阻两端加10V的电压时，通过导体的电流是0．4A，如果将它两端的电压升高到15V，则通过它的电流为     A，这个电阻的阻值为     Ω．

12． 两电阻R1和R2串联后接在电路中，R1：R2=1：3，若R1两端电压为1．5V，则R2两端电压为        V．

13． 已知定值电阻R1=3Ω， R2=5Ω，把它们串联后接入电路，那么，串联后它们的总电阻R =       Ω，通过R1与R2的电流之比I1：I2=        ．

14． 三个电阻并联后接到电源上，R1：R2：R3=1：2：3，它们两端的电压之比U1：U2：U3=      ，通过它们的电流之比I1 ：I2：I3=       ．

15． 在如图8所示的电路中，电源电压为12V，定值电阻R=4Ω，滑动变阻器R0的最大阻值为6Ω，移动滑片P的位置使电流增加，电流表最大的示数可达        A．

16． 如图9所示电路中的电源电压不变，电阻R=10Ω，闭合开关S后，电流表的读数为I，当将一个阻值为     Ω的电阻与电阻R       联时，电流表的读数将变为2 I．

17． 如图10所示的电路，电压表V1示数为3V，V2示数为4V．若把电阻R2与R3位置对调，其余元件位置不变，此时有一只电压表示数变为5V，则电源电压U=      V．

18． 如图11，电源电压保持不变，E为标有“3．8V”字样的小灯泡，通电后，灯泡正常发光S闭合前后的电流表的示数分别为0．2A和0．5A，小灯泡的灯丝电阻为         Ω．S闭合后，通过R的电流为          A．

19． 电阻R1=10Ω、R2=15Ω，在使用时，R1两端电压不超过5V，R2两端电压不超过6 V如果将它们并联在同一电路中，则干路中电流不能超过       A；如果将它们串联在电路中，则电路的总电压不得超过       V．

20． 有关资料表明：人体出汗或潮湿时的电阻为200～800Ω；人体中电流超过30mA时将会造成生命危险．若某人身体潮湿时的电阻为500Ω，则当他接触电压为220V的照明电路时，通过他的电流为________mA．请根据计算结果为图12配上解说词：

_________                                                          _（3分）．

三．实验探究题：（共28分）

21． 学校要举办科普知识竞赛，请你设计一个抢答器，要求不论哪一组按开关，主持台上的电铃要响，而且用不同颜色灯泡告诉主持人是第几组按开关，按上述要求先在方框内完成电路图，再将右图所给的器件连成实物图．（6分）

22． 在做“决定电阻大小的因素”实验时，每次需挑选下表中两根合适的导线，测出通过它们的电流强度，然后进行比较，最后得出结论：（10分）

| 导线号码 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(m) | 1．0 | 0．5 | 1．5 | 1．0 | 1．2 | 1．5 | 0．5 |
| 横截面积（mm2） | 3．2 | 0．8 | 1．2 | 0．8 | 1．2 | 1．2 | 1．2 |
| 材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 | 镍铬 |

(1)为了研究电阻与导体材料有关，应选用的两根导线是（填号码）_________；

(2)为了研究电阻与导体的长度有关，应选用的两根导线是________________；

(3)为了研究电阻与_________________的关系，应选用的两根导线是_____________

(4)本实验所采用的方法是_______________________

23．伏安特性曲线能够直观地描述物体的导电能力，如图14是气体导电时的伏安特性曲线，由图可知气体的电阻随电流的变化情况是：                         ．（4分）

24． 某同学按图15所示的电路，研究通过导体的电流跟导体电阻的关系．电源电压保持不变，他不断改变R的阻值，测得相应的电流如右表．分析表中数据可知：

电流与电阻       反比（填“成”或“不成”），这与欧姆定律          （填“相符”或“不符”），其原因是          在研究电流与导体电阻的关系实验中，滑动变阻器的作用是                              ．（8分）

四． 计算与应用题（每题8分，共16分）

25．如图16，当电路中开关S接1时，R1和R3两端的电压之比U1：U2=1：3，当S接1时和S接2时，两种情况下电路中电流之比I1：I2=1：2（电源电压不变），求：

（1）当S接2时，R1和R2两端的电压之比；

（2）当S接1时，R3两端的电压与S接2时R2两端的电压之比．

26．实际使用中，电流表的阻值虽然很小但并不为零，因此串联在电路中有分压作用；电压表的阻值虽然很大但不是无穷大，因此并联在电路中有分流作用。当我们用伏安法测电阻的阻值时可以有两种连接方法，如图17（甲）、（乙）所示。请分析说明为了提高测量的精确度，待测电阻的阻值在什么情况下用（甲）图所示的电路，什么情况下用（乙）图所示的电路？说说为什么？

欧姆定律  单元练B卷

一、选择题（每题3分，共30分）

1．不考虑温度对电阻的影响，下列说法正确的是            （    ）

A．铜导线的电阻比铝导线的电阻小   B．短导线的电阻比长导线的电阻小

C．粗导线的电阻比细导线的电阻大   D．长度相同的铜导线，粗的电阻比细的电阻小

2．如图1所示电路中，电源电压和灯泡电阻保持不变，闭合开关S，将滑动变阻器的滑片P向右移动，则                             （   ）

A．电流表示数增大，电压表示数减小    B．电流表示数减小，电压表示数增大

C．电流表示数增大，电压表示数增大    D．电流表示数减小，电压表示数减小

3．如图2所示，V1、V2是两个完全相同的电压表，都有0～3V和0～15V的两个量程，闭合开关后，发现两个电压表指针偏转相同，则                  （   ）

A． R1：R2=1：4     B． R1：R2=4：1     C． R1：R2=1：5     D． R1：R2=5：1

4．如图3所示，为接入闭合电路中阻值不同的两个电阻的电流随电压变化的I-U图像，从图中可知　　　　　　　　　　　　      　　　（　　）

A．R1＞R2

B．R1、R2串联后，总电阻I-U图线在区域Ⅱ内

C．R1、R2并联后，总电阻I-U图线在区域Ⅲ内

D．R1、R2并联后，总电阻I—U图线在区域Ⅰ内

5．研究电流与电压的关系，如图4所示，分“保持电阻不变”和“保持电压不变”两步进行．在“保持电阻不变”这一步实验时应                    （   ）

A．保持R2滑片的位置不动                        B．保持R2两端的电压不变

C．保持R1不变，调节R2滑片到不同的适当位置      D．保持电路中电流不变

6．如图5，电源电压不变，闭合开关S，电压表V1与V2的示数之比为3：5，电流表示数为1A，若将电压表V1换成电流表A，则A示数为2A，那么， L1和L3的阻值之比为（   ）

A．3：5        B． 5：3       C． 3：1        D． 1：3

7．如图6所示，滑动变阻器R1最大值为300Ω，电阻R2的阻值是200Ω，电源电压为20V保持不变．当滑动变阻器的滑片P由a向b移动时，电压表的示数变化范围是        （   ）

A．0～20V       B．8～20V       C．0～8V         D．6～20V

8．如图7所示，电流表读数为I，电压表的读数为U，则          （   ）

A．U=0，R=0                B． U变大时，变大

C．I变大时，变小          D．U变大时，不变

9．在如图8所示的电路中，设电源电压不变，灯L电阻不变。闭合开关S，在变阻器滑片P移动过程中，电流表的最小示数为0.2A，电压表V的最大示数为4V，电压表V1的最大示数ULmax与最小示数ULmin之比为3：2。则下列判断中正确的是        （   ）

A．电源电压为6V

B．L的阻值为20Ω

C．滑动变阻器的最大电阻为40Ω

D．电路中的最大电流为0.3A

10． 如图9所示，一个白炽灯泡，当其两端电压增加时，以下是它的电流随电压变化的图像，正确的是                                     （    ）

二、填空题（每空1．5分，共15分）

11．如图10，电源电压为6V，闭合开关S后，发现两灯均不亮，仔细检查发现灯泡L2的灯丝断了，其它部分均正常．这时若用电压表测a、b两点间的电压，示数为________V，测b、c两点间的电压，示数为________V。

12．如图12的电路中，标有“6V  12Ω”的小灯泡恰能正常发光，若电阻R的阻值为6Ω，则电压表的示数为__    __V，电流表的示数为______A。

13．王明同学在修理电子玩具时，需要用一个75Ω的电阻，现手边有阻值为300Ω、100Ω、60Ω、40Ω、35Ω的电阻各一个，他可以选择其中       Ω和       Ω两个电阻      联来获得。

14．如图12，电源电压不变，开关S1、S2都闭合时电压表的示数为6V；只闭合S1时，电压表的示数为2V，则两电阻的阻值之比R1：R2=          。

15．如图13，开关S闭合，电流表A1的示数是0．6A，电流表A2的示数为1A，电阻R2=15Ω，则电源电压为      V，电阻R1的阻值为     Ω。

三、实验探究题

16．如图14中所示，是“研究电阻的大小与哪些因素有关”的实验示教板，a为锰铜线，b、c、d为三根镍铬合金线。它们的长度、横截面积的关系分别为la=lb=lc＞ld,Sa=Sb＜Sc=Sd，在实验中要研究导体的电阻与长度的关系，应选择     （选填字母代号）；若选择a、b，可研究导体的电阻与       关系；在其他物理问题的学习中我们也常用到上述类似的研究方法，例如“研究物体吸收热量多少与哪些因素有关”，请你再列举1例：              。

17．如图15所示，电学黑箱中有两个阻值均为R的电阻，它们和盒外的接线柱相连。现测得A、B间电阻为R，B、C间的电阻为2R；若用导线连接C、D，测得A、B间的电阻为0．5R。请在黑箱中画出这两个电阻的连接图。

18．为了用实验验证串联电路总电阻与各串联导体电阻的关系，现提供器材：刻度尺、5Ω、10Ω、15Ω定值电阻、电源、电压表、电流表、开关、滑动变阻器、秒表各1个，导线若干，请回答下列问题，并完成设计。

（1）串联电路的总电阻和分电阻的关系为                                     ；

（2）根据你设计的方案，从上述器材中选择所需的器材，它们是                     ；

（3）画出实验电路图，并简要写出实验过程．

19．某中学初三年级课外兴趣小组的同学，按照图17甲所示的实物连接图做“测定小灯泡的电阻”实验（小灯泡标有2．5V字样），在实验过程中得到了如下表所示的一组U和I的数据：

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯泡两端的电压U/V | 0．5 | 1．0 | 1．5 | 2．0 | 2．5 | 3．0 |
| 通过灯泡的电流I/A | 0．18 | 0．22 | 0．26 | 0．30 |  | 0．34 |
| 灯泡发光情况 | 微亮→逐渐变亮 |

- 根据实物图，在右边方框内，画出对应的电路图

- 灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，请将读数填入表格中的空格处，此时小灯泡的电阻是     Ω。（保留小数点后一位数字）

- 分析表格中的数据可以看出，在灯丝中电流逐渐增大的过程中，灯丝的电阻

四、计算与应用题

20．如图18所示电路，定值电阻R1=10Ω，R2最大电阻值为10Ω, 电源电压U=6V，则在移动滑动变阻器得滑片P时，电压表和电流表的示数变化范围是多少？

21．某物理课外活动小组按图19所示电路图连接电路，进行实验，电源电压保持不变，R1为定值电阻，滑动变阻器R2的最大值为25Ω，三次改变滑动变阻器滑片P的位置，得到下表的实验数据，

| 次数 | A1表示数（A） | A2表示数 （A） | V1表示数（V） | V2表示数 （V） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0．4 | 0．4 | 6 | 6 |
| 2 | 0．5 | 0．5 | 7．5 | 4．5 |
| 3 | 0．6 | 0．6 | 9 | 3 |

求：（1）V表三次的示数各为多大？ （2）R1的阻值多大？

（3）滑片P怎样移动可使R1的电压最小？R1的两端电压最小为多少？

# Text boxes

R2

R1

A

V

图1

R

D

B

A

C

P

_

+

-  3     15

V

-  0  .6      3

A

图3

R’

V

A

## R

图2

图1

# R

# D

# B

# A

# C

# P

_

+

-  3     15

V

-  0  .6      3

A

R＇

V

A

## R

图6

图5

图1

图4

图3

图2

图1

## S

图3

图2

图5

V

L1

L2

图4

图1

图2

图4

图5

图3

图6

图7

图2

图1

图3

图4

图6

图5

图7

图1

图15-42

图15-41

图2

图4

图3

图5

图4

图2

图1

图3

图6

图5

图7

图8

图3

图2

图1

图4

A1

A2

R1

R2

S

图6

图5

图7

图8

图3

图2

图1

图1

图1

图1

图4

图5

图6

图7

图8

图9

图10

图11

图12

图13

图14

图15

图16

图17

图1

图2

图3

图4

图5

图6

图7

V1

P

L

S

V

A

图8

图9

图10

图11

图13

图12

图15

图14

图16

图17

图18

图19