第15章  3—4节电热和家庭安全用电

（一）电热器：

1. 电热器――利用电流做功将电能转化为内能的装置叫做电热器。

2. 原理――电热器是利用电流的热效应现象制成的加热设备。

3. 日常生活中常见的有：电炉、电热水器、电暖器和“热得快”等。

（二）焦耳定律：

1. 电流通过电热器所产生的热量多少与通过它的电流、电阻和通电的时间有关。

（1）在电阻、通电时间相等的情况下，电流越大，电流产生的热量越多。

（2）在电流、通电时间相等的情况下，电阻越大，电流产生的热量越多。

（3）在电流、电阻相等的情况下，通电时间越多，电流产生的热量越多。

2. 英国物理学家焦耳通过实验研究发现：电流流过导体时产生的热量，跟电流的平方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电的时间成正比，这就是焦耳定律。

3. 公式：Q＝I2Rt。

4. 电流通过导体时，如果电功全部用来产生热量，则：Q＝W。上述所有电功公式，此时也适用于电热。

（三）家庭电路的基本组成：

1. 家庭电路的组成――家庭电路是由进户线、电能表、闸刀开关、熔断器、插座、电灯和开关等组成。

2. 进户线有火线和零线之分。其中：

（1）火线――火线跟零线之间有220V的电压。

（2）零线――零线跟大地是相通的，正常情况下零线跟大地之间的电压是0。

另：地线――在家庭里直接与大地相连通的导线，这是为了安全起见另外加接的。火线与地线之间的电压是220V，零线和地线之间的电压是0V。

3. 辨别火线和零线的工具――测电笔。

（1）构造――主要由两个金属电极（笔尖和笔尾）、氖管、弹簧、和一个高值电阻等组成。

（2）原理――当笔尖与笔尾之间存在电压时，就会有很小的电流通过测电笔中的氖管，氖管就发光；没有电压时，氖管就不发光。

（3）用法――用手接触笔尾，再将笔尖与待测电线接触或插入插座的插孔中，如果笔尖接触的是火线，氖管就发光；反之，则不发光。

（四）家庭电路中的设备：

1. 电能表：是用来测量和记录家庭消耗电能的仪器。使用时，4个接线柱的接法是：“1（火）、3（零）进，2（火）、4（零）出”。即1、3接进户线的火线和零线，2、4接家里的用电器，其中2是跟外部的火线相连、4跟零线相连。

2. 闸刀开关：是家庭电路中用来控制整个电路的通、断的器件。安装时，必须“上静下动”，即静触点在上，动触片在下。电流必须“上进下出”，即其上端必须接电能表，下端接后继电路。

3. 熔断器：由底座和盒盖（其中接有熔丝）组成。其中，熔丝的作用是当电流超过危险程度之前熔断，从而自动切断电路，保护家用电路。

4. 插座：接插可移动电器的器件。插座与插座之间是并联的。连接时，必须按照：左“零”右“火”上“地”来连接电线。

5. 电灯和开关：电灯是将电能转化为光能的器件，普通白炽灯泡是先将电能转化为内能，并进而转化为光能的。开关是控制电灯工作的器件，它必须与所控制的电灯串联，且必须接在电灯与火线之间。

（五）安全用电：

安全用电包括设备安全与人身安全两方面。其中设备安全主要利用熔断器来保障，而人身安全主要由闸刀开关、接在火线上的电灯开关以及在电路中加接地线来保障。

1. 家庭电路中的电线和电器元件都有规定的最大电流值，如果电流超过这个规定值，电线等会因过热，有可能烧坏绝缘皮，甚至引起火灾。为了避免这种事故，电路里必须安装保护电路的装置――熔断器。

（1）熔断器中的熔丝，俗称“保险丝”，是由电阻较大而熔点较低的铅锑合金制成的。在使用时，熔丝串联在家庭电路的干路中，当电路超过一定限度时，熔丝的温度达到它的熔点时，熔丝被熔断，电路就被自动切断，这样就保证了电路的安全。

（2）导致电路中电流过大的原因主要有两点：①电路中发生短路；②电路中用电器总功率过大。

（3）熔丝的规格常用额定电流来表示。若通过的电流小于或等于熔丝的额定电流时，熔丝不会熔断，电路正常工作；若电流超过额定电流使熔丝的温度达到它的熔点时，它就会熔断，从而切断电路。

（4）选用原则――选用熔丝时，应使它的额定电流等于或稍大于电路中的最大正常工作电流。

2. 防止触电

（1）触电分为双线触电和单线触电两类。

（2）双线触电是人体的两部分（如两只手接触到火线与零线，此时220V电压直接加在人身上，使人与电网形成回路，有较大的电流通过人体形成触电事故。

单线触电是站在地上的人体直接触摸电源、火线或漏电的用电器等，从而形成电流回路造成的触电事故。

为了防止触电，应该防止人体直接或间接接触到火线。为了防止触电和其他事故的发生，应该注意：

（1）安装家用电器要符合规范。如：

①电灯的开关必须串联接在火线上；

②金属外壳的家用电器必须使用三线插头与插座进行连接，而三线插座的接线必须按“左零右火上地”的规则连接；

③家庭电路必须选择规格合适的熔丝，绝不允许用铁丝、铜丝代替熔丝。

（2）防止本来应该绝缘的物体导电。如：

①防止导线绝缘部分破损，若有破损要及时更换；

②不要在电线上搭晾衣物，不要用湿布擦抹电器；

③家用电器的金属外壳一定要接地；

④架设室外电视天线、电话线等，要远离电线；

⑤发现有人触电时，要切断电源，或者用干木棍等绝缘体拨开电线；

⑥发现家用电器或电线失火时，必须先切断电源，然后再救火。

二. 重、难点解析：

1. 电热与电功。

电流流过导体做功时，导体都要发热，即电流产生热量。焦耳定律就是描述电流做功时电能转化为内能从而产生热量时的规律。要注意的是电流产生热量有两种情况：第一种情况是电流做的功全部转化为导体产生的热量，即Q＝W；第二种情况是电流做的功只有部分转化为导体产生的热量，如电风扇工作时，电流做的功，消耗的电能中大部分转化为机械能，只有部分电能转化为产生的热量，即Q＜W。

在上述第一种情况中，计算电流产生的热量时，不仅可用焦耳定律Q＝I2Rt，也可以用下面的公式：Q＝Pt＝UIt＝等；而在第二种情况中，只能用焦耳定律计算电流产生的热量。

2. 在进行热量计算时，如何选用合适的计算公式。

在焦耳定律的运用中，当电能全部转化为内能，在讨论导体产生的热量与电阻的关系时，对不同形式的三个公式，即Q＝I2Rt，Q＝UIt，Q＝，选用哪一个更简便呢？这要针对问题的条件做具体的分析与选择。

例如，当几个导体串联时，因为流经各导体的电流相等，通电时间亦相等，选用公式Q＝I2Rt，可知导体产生的热量与电阻R成正比；当几个导体并联时，各用电器的电压是相等的，当通电时间相同时，根据 Q＝，可知产生的热量与导体的电阻成反比。

所以在应用焦耳定律解释电热现象时，要明确或比较Q与R的关系，必须分清导体是串联还是并联，然后再根据电路的具体条件分析，才能得出正确的结论。

3. 合理选择熔丝。

熔丝的规格很多，不同规格的熔丝，额定电流和熔断电流都不同。在选择熔丝时，要遵循这条原则：熔丝的额定电流要等于或略大于电路中所有电器正常工作时的电流。在计算实际电路的工作电流时，通常有两种方法：①根据欧姆定律I=U/R计算；②根据电功率变形公式I=P/U计算。第二种方法是计算实际电路的常用方法。

]

【典型例题】

[例1] 某位同学根据家庭电路画出如图所示的电路，图中器件接法画错的是

A.插座A   B.插座B    C.电灯L   D.开关S

分析：家庭电路的各组成部分，在安装时必须严格要求正确连接，各用电器和插座要并联在火线和零线之间，开关不仅要与被它控制的用电器串联，而且应接在火线上，这样才能使开关打开时，用电器不工作也不带电。

解答：正确选项是A。

[例2] 在某家庭电路中，出现了熔丝熔断的现象，其原因可能是

A、使用的用电器总功率过大。		B、电路中有断路。

C、电路中有短路。					D、电路的总电阻过大

分析：本题主要考查的是熔丝熔断的原因，当电路中发生短路或过载时，电路中电流过大，熔丝就熔断。因此答案AC是熔丝熔断的原因；若电路中总电阻过大，由公式P=U2/R可知总功率最小，总电流也最小，不会使熔丝熔断；另外电路中有断路也不会熔丝熔断。故答案BD是错误的

解答：正确选项是A、C。

[例3] 电炉丝坏了，去掉四分之一后接在原来的电源上使用，在同样的时间内产生的热量与原来产生的热量之比为：

A、3∶		B、4∶3		C、4∶1		D、1∶4。

分析：设电炉丝原来电阻为R，去掉四分之一后的电阻为R，两种情况下所产生的热量分别为：Q＝t，Q/＝t＝t＝t。∴＝。

解答：B。

[例4] 一台直流电动机，线圈电阻为0.5Ω，接在12V的电源上时，通过的电流为2A。这台电动机工作5min消耗多少电能？有多少电能转化为机械能？

分析：电动机不是纯电阻电路，不遵从欧姆定律，求电动机消耗的电能，也就是求电流所做的功只能用W＝UIt，电流通过线圈产生的热量用Q＝I2Rt求，电能转化为机械能应为W－Q。

解答：电流通过电动机所做的功为：W＝UIt＝12V×2A×300s＝7200J。

即电动机消耗的电能为7200J。

电流通过线圈产生的热量为：Q＝I2Rt＝（2A）2×0.5Ω×300s＝600J。

∴电能转化的机械能为：W－Q＝7200J－600J＝6600J。

[例5] 小明家买回一台电热水壶，其内部的电路可简化为如图所示，此壶是由电热管加热工作的，电热管的额定电压为220V，额定功率为1kW。当壶内水烧开时，温控开关S自动断开，电热壶即处于保温状态。(R1和R0的电阻值不变)

（1）若将壶中装有的2.5kg、20℃的水在一标准大气压下烧开，至少需消耗多少电能？正常加热烧开这壶水至少需多少时间？[c水=4.2×103J/(kg·℃)]

（2）电热水壶处于保温状态时比正常加热时省电，为什么？

（3）若电热水壶处于保温状态时电热管R1的实际功率为额定功率的1/16，图中R0的电阻为多大？

解答：（1）W＝Q＝cmΔt＝4.2×103×2.5×80J＝8.4×105J

t＝＝s＝840s。

（2）根据P总＝，保温时总电阻变大，总电压不变，消耗的总功率变小，所以省电。

（3）R1＝＝Ω＝48.4Ω，

保温时，电热管R1的实际功率为额定功率的，则R1两端的电压为220V的。所以，R0两端的电压为220V的，＝＝，R0＝3R1＝145.2Ω。

【模拟试题】（答题时间：70分钟）

一. 填空:(每个空格1分，共44分)

1. 正常情况下零线与地之间的电压为＿＿＿伏，火线与零线之间的电压为＿＿＿伏。日常生活中用_______来分辨火线与零线，使用时，______与待测导线接触，_____应与人体接触，如果是火线，观察到的现象是____________。

2. 如图是家庭电路的电路图，试写出各部分电路器件的名称：

（1）是_____；（2）是______；

（3）是______；（4）是______

（5）是_____；（6）是_____

（7）是_____。

3. 某电热器在220V电压下工作5min，放出的热量是11880J，则通过它的电流是＿＿＿＿＿。

4. 两个电热器的电阻之比是3∶2，当通过它们的电流相同时，相同时间里产生的热量之比是＿＿＿＿；当所加的电压相等时，在相同时间里，它们串联和并联时产生的总热量之比是＿＿＿＿。

5. 如图所示，当滑动变阻器滑片P移动时，电压表示数不变，电流表示数变小，则滑片向＿＿＿移动；R1消耗的电功率＿＿＿；R2上单位时间内产生的热量＿＿＿；R1和R2在1min内产生的热量将＿＿＿＿。（填“增大”、“减小”或“不变”）

6. 某定值电阻两端的电压由U变为U时，消耗的电功率变化了0.8W，当电阻两端的电压变为2U时，该电阻消耗的电功率为＿＿＿＿＿W。

二. 选择：

1. 在寻找熔丝熔断的原因中，下列原因中可以排除的是 （　　）

A、插座内部“碰线”                    B、插头内部“碰线”

C、灯座内部“碰线”                    D、开关内部“碰线”

2. 下列做法中正确的是（　　）

A、居民小院中突然停电，利用这个机会在家中检修日光灯。

B、测电笔中的电阻丢了，用一只普通电阻代替。

C、在有绝缘皮的通电电线上晾晒衣服。

D、检修电路时，应先切断闸刀开关。

3. 照明电路中的电灯、开关正确的连接方式是

A、灯和灯、灯和开关都应该并联。		B、灯和灯、灯和开关都应该串联。

C、灯和灯应串联，灯和开关应并联。		D、灯和灯应并联，灯和开关应串联。

4. 家庭电路中使用用电器时，下列说法错误的是：

A、使用的用电器减少，干路中的电流也减少。

B、使用的用电器减少，电路中的总电阻也变小。

C、使用的用电器减少，电能表转盘转得慢。

D、使用的用电器减少，火线和零线之间电压不变。

5. 两只“220V　40W”的灯泡并联在220V的电路中，1kW·h电可供它们工作：　（　　）

A、50h。　　　B、12.5h。　　　C、25h。　　　D、100h。

6. 将两只电阻以不同的方式连接后分别接入同一电路中，则：　　（　　）

A、不论串联还是并联，消耗的总功率相同。　B、串联时消耗的总功率多。

C、并联时消耗的总功率多。　　　　　　　　D、条件不足，无法确定。

7. 下列家用电器中不属于电热器的是：　　（　　）

A、电炉。　　　　B、电熨斗。　　　C、电剃刀。　　　D、电饭煲。

8. 两个电热器的电阻之比是3∶2，把它们串联在电路中经过一段时间，它们产生的热量之比是：　　（　　）

A、3∶2。　　　　B、2∶3。　　　C、9∶4。　　　D、4∶9。

9. 如图所示，R2＝2R1，当开关S打开和闭合时，在相同的时间内，电流通过R1产生的热量之比为：　　　（　　）

A、1∶3。　　　　　　　B、1∶9。

C、3∶1。　　　　　　　D、9∶1。

10. 要使电热器在相同时间内产生的热量减为原来的二分之一，下列措施中正确的是：

A、电阻不变，通过它的电流减为原来的二分之一。　　　（　　）

B、电流不变，电阻增大为原来的二倍。

C、电压和电阻都减为原来的二分之一。

D、电阻不变，电压减为原来的二分之一。

三. 作图与实验：

1. 把开关、螺口灯泡正确接入图中。

2. 在如图电路图中有插座、开关、电灯，请在空缺处填入恰当的符号。

3. 如图甲所示是用来研究焦耳定律的实验装置：

（1）实验采用的是_____________的研究方法，实验的设计原理是根据电流的_________效应。

（2）选用图乙中第一组电阻来进行实验，接通电路一段时间，比较两瓶中的煤油____上升得高。我们可以推测：在通电时间相同、通过电流相等的情况下________越大放热越多。这个实验是控制_________、_________两个物理量不变，来研究___________和________两个物理量的关系。

（3）选用图乙中第二组电阻来进行实验，分别在通电时间相同时，调节滑动变阻器，加大电流，发现电流越大，电阻丝放热越___________，说明___________________。

4. 阅读短文，回答问题：

新型发热材料——PTC

PTC是一种新型的半导体陶瓷材料，它以钛酸钡为主，渗入多种物质后加工而成，目前家用的陶瓷暖风器、陶瓷电热水壶等就是用这种材料做成的。

PTC有一个根据需要设定的温度，低于这个温度时，其电阻随温度的升高而减小，高于这个温度时，电阻值则随温度的升高而增大，我们把这个设定的温度叫“居里点温度”，用PTC材料制成的电热器具有发热、控温双重功能，应用十分广泛。

⑴ 家用固体电热灭蚊器就使用PTC陶瓷电热元件，图为其电阻随温度变化的图像，由图可知，该PTC材料的居里点温度为--------------℃。

⑵ 家用固体电热灭蚊器工作时的温度基本恒定在165℃左右，若它的温度高于165℃，电阻------------------，功率--------------------，产生的热量随之------------------，当它小于其向周围空间散发的热量时，其温度--------------------（以上均填变化情况）；反之，也能自动调节。因此用PTC材料制成的电热器具有自动调节功能。

四. 计算与应用：

1. 把一只标有“6V　3W”的小灯泡接在电压是4V的电路中，则10min电流做了多少功？

2. 用“220V　800W”的电炉接在220V的家庭电路上，电炉产生热量的75%被水吸收，在通常情况下，将一壶温度为20℃，质量为2kg的水烧开，需要多长时间？

3. 淋浴用水的流量约为10L/min，合适的水温约为50℃，用水时间约为4min。电热淋浴器有两种设计，一种是淋浴时电流直接对流动的水加热，另一种则备有水箱，待箱中的水加热至合适的温度后再淋浴（加热前的水温以20℃计）：

（1）请根据上面提供的数据论证，第一种设计不适合大多数家庭的供电电路。

（2）如果水箱中的水恰好够一个人淋浴用，供电电路允许的电流最大为10A，电加热的效率为80%，这种条件下把水箱中的水加热需要多长时间？

【试题答案】

一、填空：

1. 0,220，测电笔，笔尖，笔尾，氖管发光。

2. （1）进户线；（2）电能表；（3）闸刀开关；（4）熔断器；（5）火线；（6）零线；（7）三眼插座。

3. 0.18A。

4. 3∶2，6∶25。

5. 右，不变，减小，减小。

6. 3.6W。

二、选择：

1. D		2. D		3. D		4. B		5. B

6. C		7. C		8. A		9. B		10. C

三、作图与实验：

1. 　　　　　　　　　　　　2.

3.（1）变量控制法，热。（2）甲，电阻，电流，通电时间，电热，电阻。（3）多，在电阻、通电时间相同时电热与电流有关。

4.（1）100；（2）变大，变小，减小，降低。

四、计算与应用：

1. 800J。

2. 18min40s。

3. （1）第一种设计需要的电流约为95.5A，这是一般家庭电路所不能达到的。

（2）47min。