第二节 半导体

课堂10分钟

1．根据导电性的不同，材料可分为__________、___________、___________三大类。材料的导电性能是由材料内部_______运动状况决定的。

2．（2005年武汉）小刚拆开了家庭电路中常用的白炽灯泡和灯头，如图所示，则以下灯泡和灯头上的各部件中全部属于绝缘体的是[   ]

A．灯头后盖、螺旋

B．玻璃泡、锡块

C．螺旋、金属片

D．灯头后盖、玻璃泡

3．（2005年宜昌）下列材料属于半导体材料的是[   ]

A.铜         B.石墨          C.橡胶            D.硅

4．下列设备中，利用光照产生电流的是[   ]

A．微处理器      B．发光二极管

C．太阳电池    D．电铃

5．如右图甲，闭合开关灯不亮．用酒精灯给玻璃珠加热到红炽状态，小灯泡发光(如图乙)．这一现象说明了什么?

6．半导体二极管具有_______导电性，即只允许电流由一个方向通过元件。城市马路的十字路口都安装了红绿指示灯，其原理如右图，开关与       接触时，提示行人可行走；开关与       接触时，提示行人停止行走。

课后30分钟

一、基础题

1．图中标出了制成铅笔的几种材料，通常条件下属于绝缘体的是[   ]

A．木材、橡皮    B．石墨、金属

C．木材、金屑    D．石墨、橡皮

2．以下物体中，不属于半导体材料的是[   ]

A．锗            B．硅

C．食盐水        D．砷化镓

3．实验探究：物质的导电性

仪器与器材：电源、灯泡、导线、带导线

的金属夹(俗称鳄鱼夹)、待测材料：硬币、铅笔芯、水湿木材、橡皮擦，塑料尺等。实验电路如图。

实验中你是如何确定待测材料是导体还是绝缘体的？答：___________________。

实验结论：导体有_____________________，绝缘体有___________________。

4．探究半导体二极管单向导电特性

仪器与器材：电源、半导体二极管V、电阻R、灯泡、导线、接线板、接线柱．

实验电路，如右图所示．

步骤：(1)取一个电阻R和一个半导体二极管V，分别接成如图中(a)、(b)所示电路．闭合开关，观察到a中灯泡______（填“亮”或“不亮”）、b中灯泡______（填“亮”或“不亮”）．(2)把电池的正、负极互相调换后，将变成如图中(c)、(d)所示的电路．闭合开关，观察到c中灯泡______（填“亮”或“不亮”）、d中灯泡______（填“亮”或“不亮”）。

分析得出结论：__________________________________________。

5．你能说说生活中哪些地方用到了半导体材料吗？（请举两例）

①_____________________________________________________；

②_____________________________________________________；

二、能力提升题

6．如右图，你从中可获得哪些信息？

①_____________________________________________________；

②_____________________________________________________；

③_____________________________________________________。

7．小丽在学习发光二极管时提出：灯泡发光的亮暗可用滑动变阻器调节，发光二极管的亮暗也可用滑动变阻器调节。你认为这个结论是否正确? 请设计实验进行探究。（写出器材、步骤和结论）

三、综合题

8．小红设计的电动机能正反转的电路，如下图，操作时发现电动机的转向不易确定．请你利用发光二极管帮助小红解决这个问题．在虚线框内画出相应电路图。

四、中考题

9．（2005年广东汕头）阅读下面短文：

导体容易导电，绝缘体不容易导电。有一些材料，导电能力介于导体和绝缘体之间，称作半导体，除了导电能力外半导体有许多特殊的电学性能，使它获得了多方面的重要应用。

有的半导体，在受热后电阻迅速减小；反之，电阻随着温度的降低而迅速的增大。利用这种半导体可以做成体积很小的热敏电阻。热敏电阻可以用来测量很小范围内的温度变化，反应快，而且精度高。

回答下列问题：

⑴如果将热敏电阻与电源、电流表和其他元件串联成一个电路，其它因素不变，只要热敏电阻所在区域的温度降低，电路中电流将变        （填“大”或“小”）。

⑵上述电路中，我们将电流表中的电流刻度换成相应的温度刻度，就能直接显示出热敏电阻附近的温度。如果刻度盘正中的温度刻度值为20℃（如图a所示），则25℃的刻度应在20℃的     边（填“左”或“右”）

⑶为了将热敏电阻放置在某蔬菜大棚内能检测大棚内温度的变化，请用图b中的器材（可增加元件）设计一个电路。

参考答案

课堂10分钟

- 导体；绝缘体；半导体；电子。

2．D．

3．D．提示：常见的半导体材料有：硅、砷化镓、锑化铟、锗等。

4．B．

5．玻璃在通常情况下是相当好的绝缘体．当对其加热到红炽状态时，小灯泡发光，表明玻璃变成导体了。

6．单向；a；b。

课后30分钟

1．A．提示：石墨、金属是导体；木材、橡皮是绝缘体。

2．C．提示：酸、碱、盐水溶液是导体，但酸、碱、盐却是绝缘体。

3．观察灯泡是否发光，若发光，则接入电路中的材料为导体，反之为绝缘体；硬币、铅笔芯、水湿木材；橡皮擦，塑料尺。

4．亮；亮；亮；不亮；半导体二极管具有单向导电的特性。

5．太阳电池；条形码扫描器；微处理器；机器人等。

6．（1）导体、绝缘体之间无明显界线；（2）越往上物质的导电能力越强；（3）越往下物质的绝缘能力越强。

7．提示：

器材：一号干电池2节；200Ω滑动变阻器1只；单刀开关1只；发光二极管1只；导线若干．

步骤：①按图所示那样，把电路连接起来．接通开关，观察发光二极管是否发光．②用滑动变阻器改变串联在电路中的电阻，观察发光的变化．当滑片向a端滑动时，发光二极管变亮．结论：发光二极管的亮暗可用滑动变阻器调节．电路中的电阻增大，电流减小，发光二极管变暗；电路中的电阻减小，电流增大，发光二极管变亮。

8．

9．小；右；见右图。提示：电阻是阻碍电流形成的因素，温度升高，热敏电阻阻值变小，电流值变大，指针右偏；很显然，热敏电阻与电流表应是相互影响，所以它们之间应串联。

# Text boxes

b

a