电  路

本章内容是学习电学概念和规律的预备知识。历届中考均作为重点的考查内容。正确地识别和连接电路。有助于学生观察、分析和动手能力的提高，可为今后的电学学习铺平道路。

知识结构图表：

【专题讲解】

一、电路——由电源、用电器、电键及导线等元件组成。

1. 组成部分的基本作用：

电源——提供电能。

用电器——消耗电能。

导线——输送电能。

电键——控制电路的通断。

2. 几种常见的电路元件符号。见图1

在设计、安装、修理各种实际电路时，为了简便，通常不画实物图，而用电路图表示。如图甲、乙。

二、电路的三种状态

1．通路——接通的电路（有电流）。

2．开路——断开的电路（无电流）。

3．短路——直接把导线接在电源上（电路中的电流很大，对电源造成危害）

三、种状态的实物图如图3

三、电路连接的方式

串联与并联是电路的两种最基本的连接方式，它们的实际应用非常普遍。

1．串联——把元件逐个顺次连接起来。如图4

在串联电路中通过一个元件的电流同时也通过另一个，而其中一个用电器发生故障，另一个用电器也停止工作。

2．并联——把元件并列地接在电路的两点间。如图5

在并联电路中，干路的电流在分支处分成两部分，一部分电流通过第一条支路中的元件，另一部分通过第二条支路中的元件。这样两用电器各自开和关，互不影响。

四、说明

1．根据所给元件画实物图时，导线不得交叉，根据题目要求画电路图时，不忘画交叉相连的“点”。

2．正确认别串、并联电路是分析解决电路问题关键，电路元件实行串联时，电流只有一条通道，电路元件并联时，电流将“兵分几路”，每条支路各自与干路又构成电流的通道。

3．电键作为控制元件，它应与控制对象串联。串在前、后其效果是相同的。在实际工作电路中，如果它与用电器并联（短接），用电器将停止工作。如果它与电源并联，电源将受损坏。这是不允许的。

4．在电路的两点间，若串联、并联兼而有之，就构成了混联，见图6

【例题解析】

例1 如图7所示，当电键Ｋ断开时，还有一盏灯亮的电路图是（   ）

分析  电键是以“控制电路通断”的身份出现在电路中的，它能控制的是它所在的电路，即与它的位置有关。此题判断的关键是要看电键在电路中的位置。在A、C两选项中，两灯为并联，而电键又在干路，同时控制了两盏灯，所以不可选。B选项中两灯串联，当然不可选。只有在D选项中，两灯并联，且电键在其中一个支路中，所以选项D是正确的。

例2 指出图8中各电路的错误。

解：（a）、（c）两图的错误是s与灯并联，不能控制电灯，且当s闭合时，电源被短路，（b）图中的错误是当s闭合时，两灯均不工作（灯的两端接在了电源的同一极上）

例3  设计一个住医院的病人呼叫护理人员指示灯电路，要求护理人员听到铃声再看到指示灯亮即可知道哪个床位的病人呼唤（共用一个电铃）

解：根据电路的要求，这些呼叫的指示灯应互相并联，且电铃应串联在干路中。电路图如图9所示。

例4 如图10，

当与均闭合后，电路中的电灯不属于串联的是（  ）

分析  判断电路连接的性质，要注意电路中交叉相连处所形成的“结点”，而不应被用电器的排列所迷惑。根据串联的定义可知，当与均闭合时，A、B、C图中三灯的两端分别接在电源的正、负极，是并联关系，而在D图中，虽然被短路,但属于并联,所以ABCD选项均为正确的。

——摘自《初中物理  知识要点专题解析》