测量小灯泡的电功率　 焦耳定律周末练习

1. 图中所示的电路中，不计温度对灯丝电阻的影响，电源电压保持不变。当在间接入“6V 6W”的灯泡时，闭合开关，灯L恰能正常发光；断开开关，在间换接入一个“6V　 4W”的灯泡后，再闭合开关，下列说法错误的是
　　A．灯L将变亮　　　　　　 B．灯L将变暗
　　C．换接的灯可能烧坏　　　D．电路总功率要变小

　　2. 四只相同的灯泡分成两组，两只灯泡并联，两只灯泡串联，分别接上电压相同的电源，如果这两组灯泡消耗的电能相等，则串联通电时间是并联通电时间的（　 ）
　　A．8倍　　　　 B．4倍　　　　 C．2倍　　　　 D．0.5倍

　　3. 一只标有“220V 100W”的灯泡（灯丝电阻不变）与一电阻串联后，接在220V电源上，电阻消耗的功率为10W，则此时
　　A．灯泡与电阻消耗的总功率为110W　　　 B．灯泡与电阻消耗的总功率为100W 
　　C．灯泡消耗的功率小于90W　　　　 　　 D．灯泡消耗的功率大于90W

　　4. 有甲、乙两只灯泡，分别标有“3V 1.8W”和“4.5V 1.5W”的字样，若将这两只灯泡接入一个电路，要使它们同时正常发光，下图所列方案中可行的是

5. 两个电阻器的电阻之比为5：4，把它们并联在电路中使用，在相同时间内它们放出的热量之比是
　　A．5：4 　　B．4：5　　C．25：16　　D．16：25

　　6. 两个电热器的电阻之比是3：2，把它们串联在电路中使用，在相同时间内它们放出的热量之比是
　　A．3：2　　B．2：3　　C．9：4　　D．4：9

　　7. 电熨斗通电一段时间后，熨斗面很烫，而连接电熨斗的导线却不怎么热，这是因为
　　A．导线电阻远小于熨斗电阻，导线消耗的电能很少
　　B．通过导线的电流小于通过电熨斗的电流
　　C．导线的散热比熨斗快
　　D．导线外的绝缘皮隔热

　　8. 把两条不同的电阻丝并联接在同一电路中，在相同的时间内放出热量较少的是
　　A．电流较小的　　　 B．电阻较小的　 
　　C．电压较小的　　　 D．无法判断

　　9. 将两个阻值相同的电阻串联后接入电路中，时间t内产生的热量为；如果将它们并联后接入同一电路中，相同的时间内产生的热量为．则为
　　A．4：1　 B．1：4　 C．2：1　 D．1：2

　　10. 有两根阻值分别为的电阻丝，分别采用下图所示的四种方法接在同一电源上后，相同时间内产生的热量最大的是

11. 如图所示的相同容器中分别装有相同质量的水，水中的电阻丝分别为和，且，则闭合开关S后，容器中水温上升较快的是

A．a容器中的水　　　　　　　　　 　　　　B．b容器中的水
　　C．a、b容器中的水温上升快慢一样　　　　　D．无法判断

12. 有一标有“220V 或110V 500W”的电炉，它对应的电炉丝连线图如图所示。其中B 为电热丝AC的中点抽头，下列说法中不正确的是
　　A．将AB端与220V电源相连，功率为250W
　　B．将AC端与220V 电源相连，功率500W
　　C．将AC连在一起作为一个接线端，再将它和B 端与110V电源相连，功率为500W
　　D．将AC端与110V电源相连，功率为250W

　　13. 一个标有“220V 500W”字样的电加热器（俗称“热得快”），正常工作20min产生的热量为_____J．假若电加热器放出的这些热量全部被水吸收，在标准大气压下________（选填“能”或“不能”）将质量为2kg，20℃的水加热至沸腾．〔J/kg·℃〕

　　答案：
　　1、A　　 2、B　　　 3、C　　　4、B　　　5、B　　　 6、A　　 7、A　　 8、A　　 9、B　　 
　　10、D　　11、A　　 12、A D　 13、；不能

　　部分答案简析：
　　3. C正确。设灯泡正常发光（直接接在220V电源上）时功率为PL=100W，灯与电阻R串联后总电阻为R串，总功率为P串，灯泡实际功率为PL'，电阻R消耗功率为PR=10W。电源电压U=220V，
　　∵PL=U2/RL　， R 串=U2/（RL+R）　 ∴ 
　　
　　又∵RL＜RL+R　 P串＜PL=100W， ∵P 串=PL'+PR=PL'+10W＜100W
　　　　PL'＜90W。∴选项C正确。

　　12．设AC间的电阻为R，若使电炉存在“110V 500W”的可能，则一定是将AC连在一起作为一个接线端，再将它和B 端与110V的电源相连，功率为500W。
　　则有：
　　判断：
　　
　　因此符合题意的答案是AD。