电磁继电器、扬声器、电动机、磁生电周末练习

本周练习：
　　1.为探究电磁铁的磁性跟哪些因素有关，小丽同学作出以下猜想：
　　猜想A：电磁铁通电时有磁性，断电时没有磁性；
　　猜想B：通过电磁铁的电流越大，它的磁性就越强；
　　猜想C：外形相同的螺线管，线圈的匝数越多，它的磁性越强。
　　为了检验上述猜想是否正确，小丽所在实验小组通过交流与合作设计了以下实验方案：用漆包线（表面涂有绝缘漆的导线）在大铁钉上绕制若干圈，制成简单的电磁铁。如图所示的甲，乙，丙，丁为实验中观察到的四种情况。
　　根据小丽的猜想和实验，完成下面的填空：
　　（1）通过观察电磁铁吸引大头针数目多少的不同，来判断它_____________的不同；
　　（2）通过比较_____________两种情况，可以验证猜想A是正确的；
　　（3）通过比较_____________两种情况，可以验证猜想B是正确的；
　　（4）通过比较丁中A、B两电磁铁，发现猜想C不全面，应补充_____________。
　 　　　　

　　2.现在有很多家庭开始安装并使用一种叫做自动空气开关的新型保险装置。当电路由于短路等原因导致电流过大时，开关会自动断开，切断电路，俗称跳闸。在找出电流过大的原因并把问题解决之后，用手重新闭合开关就可以了。
　　如图所示是空气开关的结构示意图。　 
　　（1）电流不大时，电磁铁对衔铁也有吸引力，为什么不跳闸？
　　（2）当电流过大时空气开关会自动跳闸，在跳闸后空气开关能否自动闭合？

　　3.1831年，英国著名物理学家_____________发现了电磁感应现象，导致了_____________的发明，从而开辟了人类电的时代。

　　4.发电机是利用_____________现象制成的，直流电动机是利用通电线圈在_____________里受力转动的原理制成的。

　　5.电动机工作时，___________能转化为____________能。

　　6.如图所示的电磁继电器，当控制电路接通时，灯_____________亮。(填“L1”或“L2”)

　　7.湘潭电厂是我国大型火力发电厂之一，它的大型发电机最可能采用的是（　　 ）
　　A、线圈不动，旋转磁极　　　　　　　 B、磁极不动，旋转线圈
　　C、磁极和线圈同时向相同方向旋转　　 D、磁极和线圈都不旋转

　　8.下列电器中，利用磁场对电流作用的原理来工作的是（ 　　　）
　　A、电风扇　　 B、电热毯　　　 C、白炽灯　　　 D、电饭煲

　　9.下列电器设备中，属于利用电磁感应现象工作的是（　　　 ）
　　A、电烙铁　　 B、发电机　　　 C、电动机　　　 D、电磁铁

　　10.下列机器或装置是利用“通电导体在磁场中受力运动”的原理工作的是（　　 ）　 
　　A、发电机　　 B、电铃　　　 　 C、电动机　　　 D、电磁起重机 

　　11.下列说法中错误的是（　　　 ）
　　A、电铃是利用电流的磁效应来工作的
　　B、奥斯特实验说明了通电导体周围有磁场
　　C、发电机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的
　　D、电动机是把电能转化为机械能的装置

　　12.如图所示是研究电磁感应的实验装置。
　　（1）保持导线a、b不动，闭合开关，灵敏电流计的指针不动，这时导线中＿＿＿电流。
　　（2）保持电路闭合，当导线a、b向左运动和向右运动时，灵敏电流计的指针会向左和向右偏转，表明导线中的感应电流方向与_____________有关。
　　（3）将U形磁铁对调磁极，闭合开关，当导线a、b向左运动和向右运动时，灵敏电流计的指针会向右和向左编转，表明导线中的感应电流方向与_____________有关。

　　13.阅读短文，回答问题：
　　　　　　　　　　　　　新型发热材料——PTC
　　PTC是一种新型的半导体陶瓷材料，它以钛酸钡为主，加以多种物质后加工而成，目前家用的陶瓷暖风器、陶瓷电热水壶等就是用这种材料做成的。
　　PTC有一个根据需要设定的温度，低于这个温度时，其电阻随温度的升高而减小，高于这个温度时，电阻值则随温度的升高而增大，我们把这个设定的温度叫“居里点温度”，用PTC材料制成的电热器具有发热、控温双重功能，应用十分广泛。

　　⑴ 家用固体电热灭蚊器就使用PTC陶瓷电热元件，如图为其电阻随温度变化的图像，由图可知，该PTC材料的居里点温度为__________℃。

　　⑵ 家用固体电热灭蚊器工作时的温度基本恒定在165℃左右，若它的温度高于165℃，电阻________，功率_________，使其温度______；反之，也能自动调节。因此用PTC材料制成的电热器具有自动调节功能。

　　⑶ 某同学利用PTC电阻设计了一个“过热自动报警电路”：将PTC电阻安装在需要探测温度的地方，当环境温度正常时，指示灯亮；当环境温度超过PTC电阻的居里点温度时，由于电阻变化，导致电磁铁磁性减弱，使警铃响。请帮他将如图所示的电路连接完整。

练习答案：
　　1.磁性，甲乙，乙丙，在电流相同的情况下
　　2.（1）衔铁被空气开关及弹簧卡住；
　　　（2）无法自动闭合，因为弹簧将开关拉起了。
　　3.法拉第，发电机
　　4.电磁感应，磁场
　　5.通电线圈在磁场内受力旋转，电，机械
　　6.L2
　　7.A
　　8.A
　　9.B
　　10.C
　　11.C
　　12.（1）无；（2）导体运动方向；（3）磁场方向
　　13.（1）100；（2）增大、减小、降低；
　　　 （3）如图：