电压　 串、并联电路电压的规律周末练习

1. 一节干电池的电压是____V，家庭电路电压是____V，人体的安全电压应不高于____V：一个遥控汽车，工作时电压为6V，可用____节干电池串联起来作为电源。

　　2. 两个阻值不同的电阻，如果将它们串联后接在电路中，则通过它们的电流之比为_____，如果将它们并联后接在同一电路中，则加在它们两端的电压之比为______

　　3. 灯泡Ll和L2串联，今测得电灯L1的电压为2.5V，两灯串联后总电压是4.5V，则灯泡L2两端的电压是_____

　　4. 关于如图所示的电表的下列说法中，不正确的是
　　A. 它是一个电压表　　　 　B. 它的示数一定是1.7V
　　C. 它的示数可能是8.5V　　 D. 它有一个负接线柱和两个正接线柱

　　5. 关于电流表和电压表的使用，下列说法错误的是
　　A. 使用前都应检查指针是否指零
　　B. 若有两个量程，一般都先用大量程“试触”
　　C. 两表都不能将两接线柱直接接到电源的两极上
　　D. 接入电路时，都应使电流从正接线柱流入，从负接线柱流出

　　6. 如图所示的四个电路中，当闭合开关S后，小灯泡L1、L2都能发光，其中电压表可直接测出L1两端电压的电路图是

A.　 甲图　 B.　 乙图　 C. 丙图　 D.　 丁图

　　7. 把两只灯泡并联后接到电源上，闭合开关，发现灯泡L1比L2亮，则下列说法正确的是
　　A. 通过L1的电流大　　 B. 通过L2的电流大
　　C. L1两端的电压大　　 D. L2两端的电压大

　　8. 下图所示的电路中，电表a、b接法正确的是

A. a、b都是电流表　　　　　 B. a、b都是电压表
　　C. a是电压表，b是电流表　　 D. a是电流表，b是电压表

　　9. 在图a所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图b所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为：
　　A. 4.8V，　 1.2V；
　　B. 6V，　　 1.2V；
　　C. 1.2V，　 6V；
　　D. 1.2V，　 4.8V.

　　10. 如图所示的电路中，闭合开关S后，小灯泡L1、L2都正常发光，电表完好，如果将电压表和电流表互换，那么将出现的情况是

A 电压表示数不变，灯泡L1、L2不亮
　　B 电压表示数变小，灯泡L1、L2变亮
　　C 电流表示数变小，灯泡L1、L2变亮
　　D 电流表、电源烧坏，灯泡L1、L2不亮

　　11. 某同学在做电学实验时，不慎将电压表和电流表的位置对换了，如图。若开关闭合其后果是

A. 两表会被烧坏
　　B. 两表不会被烧坏；
　　C. 电压表不会被烧坏，但无示数
　　D. 电压表不会被烧坏，电流表可能被烧坏

　　12. 如图是某同学做实验时的电路图。闭合开关S后，发现灯泡L1、L2均不亮，电流表示数为零，电压表示数等于电源电压，则该电路中的故障是：

A. 电源正极与a之间断路
　　B. a、L1、b之间断路
　　C. b、L2、c之间断路
　　D. c与电源负极之间断路

　　答案：
　　1、1.5，220，36，4　　 2、1：1，　 1：1　　　 3、2V　　　 4、B　　　 5、C　 　　6、ABD
　　7、A　　　 8、D　　　　9、A　 　　　10、A　　　11、D　　　 12、C