电与磁总复习练习

1. 如图所示，一根条形磁铁，左端为S极，右端为N极。下列表示从S极到N极磁性强弱变化情况的图像中正确的是　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　
　　　　　　　A　　　　　　　　　　　 B　　　　　　　　　　 C　　　　　　　　　　 D

　　2. 爱因斯坦曾说过，磁场在物理学家看来正如他坐的椅子一样实在．磁场虽然看不见、摸不着，但可以通过它对放入其中的___________产生力的作用来认识它，还可以用___________形象地来描述它。

　　3. 世界上第一个证实电与磁之间联系的物理事实是
　　A．磁化现象　　B地磁场的发现　　 C．电磁感应现象　　D．奥斯特实验

　　4. 如图所示的几种电磁现象中，正确的是___________，对发电机的发明有直接影响的是___________
　　

　　5. 下列关于电和磁的说法正确的是
　　A.磁体周围的磁感应线是真实存在的
　　B.电磁铁的磁性强弱与通过其中的电流大小有关 
　　C.只要导体在磁场中运动，就能产生感应电流
　　D.改变导体切割磁感应线的速度就可以改变电磁感应中感应电流的方向

　　6. 如图所示，为使滑动变阻器的滑片P向右移动时，通电螺线管对条形磁铁的斥力变大，则电源和变阻器接入电路的方式可以是 
　　A．G接F，E接B，D接H
　　B．G接F，E接A，D接H
　　C．G接E，F接B，D接H
　　D．G接E，F接A，D接H

　　7. 如图所示实验装置，弹簧测力计下面挂着条形磁铁，螺线管中插有铁芯，开关S拨在触点②位置。要使弹簧测力计的示数变小，下列操作方法能够实现的是
　　A.滑片P向b端滑动　 　　　　　　B.将S拨到①位置
　　C.将铁芯从螺线管中取出　　　　 D.将螺线管往上移动

　　

　　8. 如图所示是一种常用的动圈式话筒。当你对着话筒说话时，声音使与膜片相连的线圈振动．线圈在磁场中的这种振动，能产生随着声音变化而变化的___________，这是___________现象。
　　 

　　9. 微型电扇的内部构造如图所示。在完好的微型电扇的插头处接一只发光二极管，用手旋转叶片，将发现二极管发光，这说明___________；微型电扇接入电路中能转动，其工作原理是___________。
　　 

　　10.如图所示装置，将一根条形磁铁插入线圈时，与之相连的灵敏电流计的指针会发生偏转。这一现象中能量的转化情况是____________________________。
　　 

　　11. 电磁炉是利用高频电流在电磁炉内部线圈中产生磁场，磁化铁质铁锅，从而形成无数个小涡流（即电流），加速锅底分子运动，使锅底自身发热达到加热食品的目的，它具有安全可靠、节能环保等优点，是现代家庭中的理想灶具，其工作原理如图所示。下列有关电磁炉的说法中，正确的是
　　A.电磁炉在使用中利用了电流的磁效应和化学效应
　　B.电磁炉在使用中会产生烟尘和废气
　　C.电磁炉加热食物时把电能转化为内能
　　D.铁、铝、铜锅均可在电磁炉上使用

　　12. 如图为地磁场的磁感线，请画出磁感线的方向。
　　

　　13. 根据图的磁感线，确定磁极A的极性，并判断电源正负极。
　　

　　14. 如图所示，是上海磁悬浮列车的悬浮原理。请在放大的图中画出轨道下方的车厢线圈的绕线。
　　

　　答案：
　　1、D 　　2、磁针，磁感线 　　3、D　　 4、C，D　　　 5、B　　　 6、A　 　　7、ABD
　　8、电流，电磁感应 　　
　　9、电磁感应现象（当闭合回路的一部分导体作切割磁感线的运动时，回路中会产生电流）；
　　　 磁场对通电导线有力的作用
　　10、机械能转化为电能
　　11、C　 
　　12、
　　　 
　　13、
　　　　 
　　14、