家庭电路和安全用电一周强化

一、一周知识概述

这一周我们学习了§13.5—§13.6家庭电路和安全用电，通过分析家庭电路，我们知道了家庭电路的组成和各自的功能、作用，了解了家庭电路中各部分的连接方式，同时知道了安全用电的基本知识以及测电笔的使用方法。

二、重点知识归纳总结

1、家庭电路

（1）家庭电路是由电源引线、电度表、闸刀开关、保险盒、插座、灯座、开关和家用电器组成。

（2）家庭电路中的各种用电器是并联接入电路的，而控制各用电器工作的开关必须与用电器串联。

（3）家庭电路是由低压供电线路供电，其中一根电源引线是火线，另一根电源引线是零线。火线与零线之间有220V的电压。火线和大地之间也有220V的电压。正常情况下，零线和大地之间没有电压。

（4）连接低压供电线路的电源引线首先应接在电度表上，然后进闸刀开关，在闸刀开关后接用户保险盒，家庭电路中的用电器和插座之间是并联的。

（5）熔丝是由电阻率大、熔点低的铅锑合金组成。当电流超过某一允许值时，能够自动的切断电路，起到保护电路的作用。所以，熔丝应与被保护的用电器串联。选择熔丝时，应该使它的额定电流等于或稍大于电路中的最大正常工作电流。

2、安全用电

（1）只有不高于36V的电压才是安全电压，照明电路的电压是220V，动力电路的电压是380V，都要注意安全用电。

（2）测电笔是由笔尖金属体、电阻、氖管、弹簧和笔尾金属体组成。用测电笔测试时，氖管发光的是火线，不发光的是零线。

（3）家庭电路在安装时，开关和熔丝应当接在火线上，螺口灯泡的螺套应接在零线上，两孔插座应该按照“左零右火”，三孔插座应该按照“左零右火上地”并联在火线和零线之间。

（4）安全用电的原则是：不接触低压带电体；不靠近高压带电体；要防止原来不带电的物体带电；防止原来绝缘的物体不绝缘。

三、难点知识剖析

例1、原来家庭电路正常工作，当把台灯插头插入电源时，室内的用电器全部停止工作，原因可能是（　　）

A．原来室内电灯有短路存在

B．原来电路某处断路

C．台灯或台灯插头存在短路

D．台灯插座处原来有短路

思路分析：

本题考查的是家庭电路的故障判断。

题目中原来家庭电路正常工作，A选项中原来室内电灯有短路存在，则干路上保险丝会熔断，家庭电路就不正常工作，故A不正确。B选项中原来电路某处断路，则原来家庭电路中一定有用电器不工作。D选项中台灯插座处原来有短路，则干路上保险丝会熔断，用电器一定不工作。C选项中虽然台灯或台灯插头存在短路，但原来并没有连入电路，不影响原来家庭电路的工作情况，当他连入电路后，才会造成短路，使干路上保险丝熔断，家庭电路上所有用电器都不工作。故答案C是正确的。

答案：C

例2、小明同学家的几盏电灯突然全部熄灭了，检查保险丝，发现并未烧断，用测电笔测试各处电路时，氖管都发光，于是他对电路故障作了如下判断，其中可能正确的是（　　）

A．灯泡全部被烧坏了　　　　　　B．进户零线断了

C．室内路线发生了短路　　　　　D．进户火线发生断路

思路分析：

此题考查的是家庭电路的故障判断。

题目中家庭电路的几盏电灯突然全部熄灭，保险丝又完好，说明室内路线没有发生短路，如果进户火线发生断路，测电笔无论测量什么部位，氖管都不会发光。如果只是灯泡全部被烧坏了，那么测电笔测量零线时，氖管不应发光。故正确答案应该是B。因为，当进户零线断了时，家庭电路没有构成闭合回路，当然电灯突然全部熄灭，保险丝并未烧断，这时用测电笔无论测量什么部位，火线与用电器、测电笔、人体和大地却构成一条闭合回路，所以氖管都发光。

答案：B

例3、以下操作中符合安全用电规则的是（　）

A．家用电器的外壳可任接火线、零线或接地

B．检修电路及更换电路元件时，断开零线或火线均可

C．不能在居民小区突然断电时在家中检修电路

D．擦干的手可以直接触摸火线

思路分析：

本题考查的是家庭电路中安全用电的一些基本常识。

大功率家用电器或容易潮湿的家用电器的金属外壳要接地，这样一旦漏电可以防止触电事故发生。检修电路及更换电路元件时，要断开火线，避免火线、人和大地之间构成闭合回路出现触电事故。擦干的手直接触摸火线，会造成火线、人和大地之间构成闭合回路出现触电事故。因为干燥的手也是导体。故正确答案是C，因为居民小区突然断电时，火线并没与外界断开，在家中检修电路时如果突然来电，就会出现触电事故。

答案：C