简单机械周末练习

1．在一个已处于平衡状态的杠杆上，如果再施加一个作用力，那么（　 ）
　　A．杠杆不可能平衡，因为F对支点有转动效果
　　B．只要F的作用线通过支点，杠杆仍可以平衡
　　C．只要F加在动力作用点和阻力作用点之间，杠杆仍可以平衡
　　D．只要F不加在动力一边，杠杆仍可以平衡

　　2．如图所示，慢慢地把一根电线杆竖起，如力的方向总是与电线杆垂直，那么在电线杆竖立的过程中，力的大小将______________。（填“变大”、“变小”、“不变”）

3．一根轻质杠杆可绕O点转动，在杠杆的中点挂一重物G，在杆的另一端施加一个方向始终保持水平的力F，如图所示，力F使杆从所示位置慢慢抬起到水平位置的过程中，力F和它的力臂LF、重力G和它的力臂LG的变化情况是（　 ）

A．F增大，LF减小　　　　 
　　B．F减小，LF增大 
　　C．G不变，LG变小 　　　　
　　D．G不变，LG增大
　　
　　4．如图所示，杠杆OA在力FA、FB的作用下保持水平静止状态，杠杆的自重不计，O为杠杆的支点，FB的方向与OA垂直，则下列关系式中一定正确的是（　 ）

A． 　 　　　 
　　B． 　 
　　C． 　　　　　 
　　D． 
　　
　　5．如图所示杠杆中，O是支点，在B端挂一个重物，为使杠杆平衡，要在A端加一个力，为使该力的数值最小，正确的施力方向是（　 ）

A．沿F1的方向　　 
　　B．沿F2的方向
　　C．沿F3的方向　　 
　　D．以上都不对

　　6．有称量准确的杆秤，由于不慎，秤砣粘了一小块泥，那么再称物体时的示数，将比物体的真实质量（　 ）

A．偏小　　　　　 
　　B．偏大　　　 
　　C．相等　　 
　　D．无法判断

　　7．如图所示，某人用一根轻质木棒挑一重为120N的物体站在水平地面上，木棒AB保持水平，棒长，重物悬挂处离肩膀距离，则人的肩膀对木棒的支持力为______________N。若肩膀与B端的距离变小，则肩膀的支持力将______________（填“变大”、“变小”或“不变”。）

8．通过实验研究杠杆平衡条件得出结论后，一同学又设计了一套装置来验证杠杆平衡条件，所用的钩码每一只质量都是50g。

（1）安装杠杆之初，如果右端偏低，可将其右端可调节的螺母向______________旋动，使杠杆变为水平。

　　（2）按图示装置实验，杠杆水平后要读取数据验证杠杆平衡条件，还缺少一件器材，这件器材是__________。

　　（3）再在杠杆左端的钩码下增加一只钩码，如果杠杆所受的拉力的作用点不变，弹簧秤读数也不变，要将杠杆再次调节到水平，必须将弹簧秤的下端向______________方向移动。

　　9．如图，一均匀木板重300N，长6m，A端着地，它可绕通过O的水平轴转动，，一个重200N的小孩从A端沿木板向B端走去，求当小孩离木板B端多远时，地面对A端支持力恰好为零？

10．如图滑轮重及摩擦不计，提升的重物重均为G，则F1=__________，F2=__________，F3=____________，F4=____________。

甲　　　　　　　 乙　　　　　　　　 丙　　　　　　　 丁

11．如图所示，物体G分别在拉力F1、F2、F3作用下静止，不计摩擦，比较三个力，则有（　 ）

A．F1最大　　　 
　　B．F2最大　　　　 
　　C．F3最大 　　　 
　　D．F1、F2、F3一样大

　　12．使用一个动滑轮匀速地提起一个重物时，若分别沿图中F1、F2、F3所示的方向用力，则这三个力大小的关系是（　 ）

A．F1<F2<F3　　　 
　　B．F1>F2>F3　　　　　　 
　　C．F2<F1<F3　　　 
　　D．F1=F2=F3

　　13．如图所示，物体A重100N，A与水平面间的滑动摩擦力为30N，不计滑轮与绳子之间摩擦。若用该滑轮组使A沿水平方向匀速运动，则拉力F为______________N。

14．如图所示，已知物体做匀速直线运动且物体与地面的摩擦力相等，F1、F2、F3的大小关系为__________。

15．如图所示装置中，若拉力F为2牛，不计摩擦，甲、乙弹簧秤的读数分别是_____牛和____牛。

16．画图题
　　①画出图中力F的力臂。

②如图，轻棒OA可绕O点转动，OA长1.8m，在杠杆上距O点0.6m处的B点用绳挂一个重120N的物体G，若要使OA在如图所示位置平衡，则在A点应施加最小力为______________N，试在图中由所给条件作出该力的图示。

③要求用一个最小的力F，使图中的杠杆处于平衡状态，请画出这个力的示意图，并标明它的力臂。

17．如图所示，物重是550牛，动滑轮重为50牛，绳重和摩擦不计，则人对绳子的拉力F是多少？

18．一根绳子只能承受200牛的力，现用滑轮组提升1180牛的重物和动滑轮，应怎样装配滑轮组（不计摩擦、绳重）？

答　　案

1、B　　　2、变小　　　3、AD　　　4、D　　　5、B　　　6、A　　 

　　7、360；变小　 

　　8、（1）左　 
　　　 （2）刻度尺　 
　　　 （3）右　　 

　　9、解：小孩走过O点，才有可能使木板对地压力为0，设其到达C点时木板对地压力为0，杠杆受力及力臂如图所示：

根据杠杆平衡条件F1L1=F2L2　 有： GL1=FL2
　 　　 ，
　　 　由题可知：OD=1m，则OC=1.5m，CB= 0.5m
　 　　答：小孩走到离B端0.5m处。

　　10、 　　 

　　11、D 　　

　　12、A　　

　　13、10　 

　　14、F1<F2<F3　　　　　　　 

　　15、4，6　　 

　　16、

17、200N　　 

　　18、解：先算吊起滑轮组绳子股数 ，需6段绳子承担重物，每个动滑轮用2股绳承担，至少要3个动滑轮，若拉力方向向下，需安3个定滑轮，若拉力方向向上，只需两个定滑轮。