期末测试卷

一、填空题

1．如图是一种单元防盗门门锁的原理图．其工作过程是：当有人在楼下按门铃叫门时，楼上的人闭合开关，门锁上的电磁铁通电_______衔铁，衔铁脱离门扣，这时来人拉开门，进入楼内．在关门时，开关是断开的，衔铁在________作用下，合入门扣．在合入门扣的过程中_______能转化为______能．电磁铁与普通磁铁相比的突出优点是___________________（写出一点即可）。

2．（2005年镇江）如图所示，将载有条形磁铁的两辆小车同时由静止释放后，两小车将迅速分离.此现象说明：(只要写出两条)

（1）                                     ；

（2）                                     。

3．历史上最早研究磁偏角的科学家是___________，最早发现电流磁效应的科学家是___________，最早发现电磁感应现象的科学家是___________。

4．半导体的电阻比______的电阻大的多，但又比________的电阻小的多，写出半导体的两个应用：①_______________________________；②______________________________。

5．现代社会中，信息的传递非常重要，电磁波在信息的传递中扮演了非常重要的角色。请你举出两种利用电磁波传递信息的工具：       、        。

6．光纤由内芯和包层两部分组成，光在内芯中传播时，不断被包层_____而曲折前进。这种带有信号的光就能沿着光纤向前传播。这就是光纤通信的原理。光纤通信的优点是________________________________________。（写出一点即可）

7．雷达是利用_________测定物体位置的无线电设备．电磁波如果遇到尺寸明显大于电磁波波长的障碍物就要发生反射，雷达就是利用电磁波的这个特性工作的．波长越短的电磁波，传播的直线性越好，反射性能越强，因此雷达使用的电磁波是__________(选填“长波”、“短波”或“微波”)．利用雷达可以探测飞机、舰艇、导弹等军用目标，还可以用来为飞机、船只导航．假设某时刻雷达向飞机发射电磁波，电磁波遇到飞机经反射后，又被雷达接收，整个过程用时52.4μs(1μs=1×10-6s).已知电磁波的速度为3.0×108m/s,则飞机离雷达站的距离是________m。

8．现代电信网络主要靠微波通信、        、        通信三种方式。人们通过计算机进入            这个信息高速公路，在全球范围内使信息得到高速共享。

9．如图为核电站发电流程图．写出核电站在发电过程中的能量转化过程。

__________________________________________________________________________________。

10．当前，能源问题已引起世界各国的高度重视，21世纪核能将成为世界的主要能源之一。我国现已成为第二能源消耗大国，并正在大力开发利用核能，那么，在世界和平利用核能的过程中，人类利用的是原子核      变时释放的能量。

11．现在各地电视台正在大力推广普及的“数字电视”其实就是电视台用________信号传输电视节目，小刚爸爸的移动电话的接收频率是15MHz，这种电磁波的波长是_______m。

二、选择题

12．电话的听筒主要应用电流的下列哪种效应工作[   ]

A．热效应        B．磁效应      C．化学效应        D．热效应和化学效应

13．(2005年徐州市)如图所示，一根条形磁铁，左端为S极，右端为N极。下列表示从S极到N极磁性强弱变化情况的图像中正确的是[   ]

A．                        B．

C．                        D．

14．(2005江苏省宿迁市)如图所示的几种电磁现象中，正确的是[   ]

15．关于电磁波，下列说法错误的是[   ]

A．当导体中有电流时，在它周围的空间就会产生电磁波

B．电磁波虽然摸不着、看不见，但它是客观存在的

C．当导体中有迅速变化的电流时，在它周围的空间就会产生电磁波

D．电磁波在真空中也能传播

16．我们使用收音机来选台或换台时，常要旋动收音机上的某个旋钮，这实际上是调节[   ]

A．电压           B．波长            C波速             D．频率

17．我国自行研制的“神丹五号”载人飞船发射后于2003年10月16日6时23分安全返回。在飞船飞行过程中，测控部门在国内外布设由13个地面测控站、测控船组成的庞大测控网，对它进行连续跟踪和测控．跟踪和测控利用了[   ]

A. 超声波    B. 次声波    C. 无线电波    D. X射线

18．关于能量转化说法正确的是[   ]

A.砂轮磨刀有内能转化为动能	 B.陨石进入大气层成为流星时内能转化为机械能

C.壶中水沸腾时壶盖跳动是水的动能转化为壶的动能   D.给自行车打气气筒发热机械能转化为内能

19．《深圳商报》2004年3月11日报道：近日一种新型太阳能公共卫生间落户北京东郊民巷，该卫生间的能源全部由位于顶部的太阳能电池板提供，它还能将多余的能量储存在蓄电池里。这种能量转化和储存的方式是[   ]

A. 太阳能转化为内能，再转化为电能      B．太阳能转化为电能，再转化为化学能

C. 太阳能转化为内能，再转化为化学能    D．大阳能转化为电能．再转化为光能

20．下列说法正确的是[   ]

A.电源是将电能转化为其它形式能量的装置　  B.电动机是消耗了机械能得到电能

C.发电机将贮存的化学能转化成电能　        D.换向器能改变电动机线圈中的电流方向

21．“神舟号”系列飞船的成功发射和顺利回收．标志着我国载人航天技术的研究已经进人世界领先行列，我国宇航员登上月球即将成为现实。月球表面周围没有空气，它对物体的引力仅为地球上的1/6，月球表面没有磁场。根据这些特征，在月球上，下列四种情况能够做到的是[   ]

三、作图题

22．请根据下图磁感线，标明磁极A的极性及小磁针静止时的N极，并判断电源正负极。

23．要使A、B两个电磁铁互相吸引，电磁铁A如何绕线。

24．将汽车钥匙插入仪表板上的钥匙孔，转动钥匙相当于闭合开关，汽车启动。请在下图中连接好控制汽车启动的电路图。

四、实验与探究题

25．电与磁的联系可以通过下面3个重要实验所验证，如图a、b、c所示。

（1）对于图a：

①                             实验。

②实验证实了                       。

③应用举例                         。

（2）对于图b：

①                             实验。

②实验证实了                       。

③应用举例                         。

（3）对于图c：

①                             实验。

②实验证实了                       。

③应用举例                         。

26．（2005年宜昌）图是小华同学探究“让线圈转起来”的实验装置图.线圈能够转动的原因是         ，在实验中为了使线圈能持续转动，采取的办法是         ；要想使线圈的转动方向与原来的相反，采用            或者                                  ___________________的方法。

27．(2005江苏省宿迁市)如图所示，是某学习小组同学设计的研究“电磁铁磁性强弱”的实验电路图。

⑴、要改变电磁铁线圈中的电流大小，可通过                              来实现；要判断电磁铁的磁性强弱，可观察                                    来确定。

⑵、下表是该组同学所做实验的记录：

| 电磁铁(线圈) | 50匝 | 100匝 |
| --- | --- | --- |
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电流 / A | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| 吸引铁钉的最多数目 / 枚 | 5 | 8 | 10 | 7 | 11 | 14 |

①．比较实验中的1、2、3（或4、5、6），可得出的结论是：电磁铁的匝数一定时，通过电磁铁线圈中的电流                         ；

②．比较实验中的1和4（或2和5或3和6），可得出的结论是：电磁铁线圈中的电流一定时，线圈匝数                              ；

⑶、在与同学们交流讨论时，另一组的一个同学提出一个问题：“当线圈中的电流和匝数一定时，电磁铁的磁性强弱会不会还与线圈内的铁芯大小有关？”

①．你对此猜想是：                             ；

②．现有大小不同的两根铁芯，利用本题电路说出你验证猜想的方法：            。

五、计算与应用题

28．（2005年南京）一电动机线圈的电阻为1Ω，线圈两端所加电压为2V时，电流为O.8A，电动机正常工作．

(1)在求电动机正常工作l min所消耗的电能时，有以下两种不同的解法

小明解：W＝UIt＝2V×O.8 A×6Os＝96J

小华解：W＝I2Rt＝(O.8A)2×1Ω×60s＝38.4J

你认为哪位同学做得对，请作出判断并说明理由．

(2)求电动机正常工作lmin所转化的机械能是多少?

（3）将来电动机线圈采用了超导体材料，性能上有哪些变化？

29．阅读下列短文，回答问题：

汽车作为曾经推动人类文明向前跃进的现代社会的产物，在给人类的生活带来便捷舒适的同时，对自然生态环境的恶化也有难以推卸的责任。大气污染主要来源于工业污染和汽车尾气，99%的一氧化碳和一氧化氮的排放来源于汽车尾气。我市近几年来汽车数量的增长很快，环保面临如汽车污染等问题的考验。

另据报道：将氢气应用于汽车发动机的技术已在我国研制成功；酒精为燃料的汽车已在北京市、河南省使用；很多地方已将一部分汽车改用液化气作燃料。

(1) 将部分汽车排气管加装三效转换器，促使一氧化碳在排气管内与空气作用转化为二氧化碳，其反应式为：_____________________________________________________。

(2) 请提出我市治理汽车污染的一条合理化建议：_________________________________

(3) 就目前情况看，氢气作燃料的汽车要投入使用前，你认为还要研究解决的问题有：

___________________________________________________________。

(4) 若实验用氢气汽车运行1km，需要2.858×106J能量。现这辆车在我市沿江路上走一圈（约30km）,需______g氢气。（已知每克氢气燃烧放出1.429×105J能量）。

参考答案

1．吸引；弹力（弹簧）；弹性势能；动能；提示：电磁铁的磁性有无可以由通、断开关控制；磁性的强弱可以由改变电流大小或线圈匝数控制；磁极的极性可以由改变电流的方向来控制，所以电磁铁的性能比普通磁铁更优越。

2．提示：（1）同名磁极相互排斥；（2）不接触的物体之间也可能存在相互的作用力；（3）力是改变物体的运动状态的原因；（4）磁极间作用力的大小随磁极间距离的增大而减小。

3．沈括；奥斯特；法拉第。

4．超导体；绝缘体；提示：太阳电池、条形码扫描器、微处理器、机器人等都有半导体的应用。

5．手机；电视广播信号。

6．反射；提示：（1）通信容量大；（2）不会受外界地磁场的干扰；（3）不怕潮湿、不怕腐蚀、线路能量损耗较小。

7．电磁波；微波；S=vt=3×108m/s×1/2×52.4×10-6s=7860m。提示：利用微波进行通信的优点是容量大、质量好并可传至很远的距离，因此是国家通信网的一种重要通信手段，也普遍适用于各种专用通信网。由于微波的频率极高，波长又很短，其在空中的传播特性与光波相近，也就是沿直线前进，遇到阻挡就被反射或被阻断，因此微波通信的主要方式是视距通信，超过视距以后需要中继转发。一般说来，由于地球曲面影响以及空间传输的损耗，每隔50km就需要设置中继站，将电波放大转发而延伸。

8．卫星通信；移动通信；因特网。

9．核能    水和蒸汽的内能   发电机转子的机械能     电能。

10．裂。提示：目前人类已能开发利用的核能是裂变所释放的核能，对轻核聚变所释放的能量，人类还不能有效地开发和利用。

11．数字；20。提示：λ=v/f=3×108/1.5×107=20m

12．B．提示：电磁铁利用的是电流的磁效应，电磁铁被广泛应用于电磁继电器、电话中的听筒、电铃、电磁起重机等。

13．D．提示：条形磁铁两端磁性最强，中间磁性最弱几乎无磁性。

14．C．提示：由于磁体周围（磁体）磁感线方向是从N极指向S极，故A选项磁感线方向错误；B选项，确定好线圈中电流方向后根据安培定则可判断出电磁铁左端为N极，右端为S极；根据磁体周围磁场（磁感线）方向，可确定出小磁针处磁场方向水平向右，而小磁针在磁场中静止时北极所指的方向为该点处的磁场方向，故B选项错误；C选项是根据同种电荷互相排斥确定答案正确；D选项中磁场中的导体没有切割磁感线运动故不产生感应电流。

15．A．提示：迅速变化的电流产生电磁波向外传播，电磁波虽看不见、摸不着，但是我们通过实验是可以验证它的存在的，如：打开半导体收音机，调到一个没有电台的位置，然后开大音量，让电池的负极与一把挫刀良好接触，正极连接一根导线。拿着导线的另一端头，让它与挫刀接触，并在挫刀面上滑动，可听见收音机接受电磁波后发出“喀喀”响声。

16．D．

17．C．提示：无线电波可在真空中传播，而声音在真空中无法传播。

18．D．提示：A、B选项是机械能转化为内能；C选项是内能转化为机械能。

19．B．

20．D．提示：电源是将其它形式能量转化为电能的装置；电动机工作时是将电能转化为机械能；发电机也是电源，工作时机械能转化为电能。

21．D．提示：指南针指南北是受地磁场的作用，月球上无磁场因此月球上的指南针无指向性；风的形成是空气的流动，月球上空是真空状态；真空无法传声；D选项需注意的是月球对物体仍有引力的作用，只不过是其地球吸力的1/6，并非处于失重状态。

22～24．如下图。

25．（1）奥斯特；通电导体周围存在着磁场；电磁铁。（2）电磁感应现象，磁能生电；发电机。（3）磁场对电流的作用；通电导线在磁场中受到力的作用；电动机。

26．通电导体在磁场中受力的作用；将线圈引线一端接触支架的绝缘层全部刮掉,另一端刮掉半周；改变电流的方向；改变磁场的方向。

27．⑴调节滑动变阻器的滑片位置（改变连入电路的电阻）（改变电阻）等；电磁铁吸引铁钉（大头针）的多少。

⑵①越大，磁性越强（越小，磁性越弱）；②越多，磁性越强（越少，磁性越弱）

⑶①针对主题提出猜想

②将大小不同的铁芯分别插入通电螺线管中，观察铁芯吸引铁钉（大头针）的多少。

28． (1)小明对；因为电动机工作时电能没有全部转化为内能，大部分电能转化为机械能，所以电动机工作时电功大于电热(或电动机的电流与电压、电阻之间的关系不满足欧姆定律)。

(2)1min内这台电动机所转化的机械能：

W/=W - Q= 96J-38.4J = 57.6 J

- 电动机中的线圈用超导体，能装配成质量小，功率大，效率高的电动机。

29．(1)2CO+O2==2CO2

(2)提示：

A、限制汽车的发展，如限制私人汽车的发展，发展公共交通

B、将汽车全部加装三效转换器等汽车环保设备，使目前汽车尾气得到净化

C、改用清洁环保型燃料，如酒精、液化气等

D、使用电力汽车

E、加快研制如氢气等新型环保能源，研制核能的民用化等

(3)提示：

A、关于氢气的来源问题。如：如何获得大量而廉价的氢气

B、关于氢气的保存和运输问题。如：如何贮存和运输大量的氢气

C、关于氢气在汽车上的使用问题。如：汽车上如何灌装一定量的氢气

D、关于氢气使用的安全问题。如：如何防止氢气使用，贮存和运输时与空气混合爆炸。

(4) 2.858×106/1.429×105=20g   20g×30=600g

# Text boxes

N

S

P

### R

A

S

v

##### I

+

_

# G

S

S

A                      B               C                  D

﹢

﹢

a

b

c