（期中测试请放在第14章与第15章之间——编者）

期中测试

考试时间：100分钟　　　分值：120分

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确答案前的字母填入下表中，每小题2分，共26分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1．图1所示是日常生活中常用的机械或器具，其中属于费力杠杆的是

图1

2．一只普通家用白炽灯正常工作时的电流接近于

A．0．18A　　　　　　B．1．8A　　　　　　C．3A　　　　　　　D．0．018A

3．下述事例中，对物体做功，物体内能增大的是

A．钻木取火　　　　　　　　　B．用太阳能热水器加热水

C．利用热水袋取暖　　　　　　D．内燃机做功冲程中，燃气做功

4．下面的几种叙述中，哪一种是并联电路的特征

A．电路中每一处的电流都相等　　　　　B．电路中任何一处断开都会引起断路

C．各支路两端的电压都相等　　　　　　D．电路上各部分电路电压之和等于总电压

5．春游时，在一座山脚下，明明和祥祥决定进行爬山比赛，他们同时出发，结果又同时到达山顶。想判断谁的功率大，还需知道的物理量是

A．山的高度　　　　　　　　　　　　B．二人的体重

C．爬山的时间　　　　　　　　　　　D．二人身高

6．在图2所示的的电路中，闭合开关S后，要使滑动变阻器

的滑片P向右移动时，电流表示数减小，则M、N应与滑动

变阻器上的哪两个接线柱相连

A．M接C，N接D

B．M接A，N接B                                              图2

C．M接C，N接B

D．M接A，N接D

7．如图3所示的电路中，闭合开关后，a、b、c三处的电流

A．a处最大　　　　　　B．b处最大

C．c处最大　　　　　　D．都相等

8．关于热机和环境保护的下列说法，正确的是

A．热机的大量使用会造成环境污染　　　　　　B．全部热机都是用汽油作燃料

C．汽车排出的尾气全部是有毒气体　　　　　　D．蒸汽机是用蒸汽作燃料的热机

9．在简单机械中，使用动滑轮可以

A．既省一半的力，又省功　　　　　　　　　　B．省一半的力，但不省功

C．改变力的方向，不省功　　　　　　　　　　D．省一半的力，机械效率提高一倍

10．给你两根长度相同但横截面积不同的镍铬合金线、一个电源、一只电流表、一只滑动变阻器、一个开关、若干导线，现需要研究的课题有：①导体的电阻跟横截面积的关系；②导体的电阻跟长度的关系；③导体的电阻跟材料的关系。利用上述器材，可以完成的研究课题是

A．只有①　　　　　B．只有②　　　　　C．①和②　　　　　D．①、②和③

11．将一只标有“100,2A”的滑动变阻器与一只标有“20,0．5A”的电路元件串联起来，该部分电路允许的最大电流为

A．1．5A　　　　　　　　B．2．5A

C．0．5A　　　　　　　　D．2A

12．在图4a所示的电路中，当闭合开关

后，两个电压表指针偏转均为图b所示，

则电阻R1和R2两端的电压分别为

A．4.8V，1.2V　　　　　　B．6V，1.2V       a                   b

C．1.2V，6V　　　　　　　D．1.2V，4.8V　　　　　　　　　　图4

13．小红同学在探究串联电路中电流规律的实验中，按图5接好电路，闭合开关S后，发现灯L1、L2都不发光，电流表示数为零。是哪里发生了故障呢？他思考了一下，然后用一个电压表分别接到电流表、灯L1、灯L2两端测量电压，

测量结果：电流表、灯L1两端无电压，灯L2两端有电

压，由此小红找出了电路发生故障的原因。则电路的

故障可能是

A．电流表断路了　　　　　B．灯L1断路了

C．灯L2断路了　　　　　　D．灯L2短路了　　　　　　　　　　图5

二、填空题（每空1分，共15分）

14．家庭电路中的开关和被控制的用电器是　　　联的，电灯、电视机、电冰箱等家用电器之间是　　　　联的。

15．冬天，手冷相互搓一搓会暖和，这是用　　　　　　　方法增加手的内能的；放在热水袋上捂一捂也会变暖，这又是用　　　　　　方法增加手的内能的。

16．甲、乙两位同学分别把同样重的木头从一楼搬到三楼，甲用的时间比乙用的时间长，两人对木头做功的大小关系是W甲　　　　W乙（选填“＞”、“＜”或“＝”），对木头做功快的是　　　　同学。

17．某机械的效率为80%，表示该机械做功时，　　　　功在　　　功

中占的比例为80%，使用任何机械时，机械效率总是小于　　　　。

18．日常生活中人们常用的钢丝钳如图6所示，在构造上所用的物

理知识有：（1）钳把较长：　　　　　杠杆；

（2）钳口有花纹：　　　　　　　　；

（3）钳把有胶皮：　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　图6

19．如图7电源电压不变，当开关S2闭合，S1断开时，电流表示数为0.3A，电压表示数为9V，若把两表调换位置，并同时闭合S1、S2时，电流表示数为0.5A，则电源电压为______，R1的阻值为_____，R2的阻值为______。

三、作图题（每题2分，共8分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　图7

20．铡刀铡草时的示意图如图8所示。请作出作用在铡刀上的动力F1、阻力F2的力臂，并用毫米刻度尺测量动力臂L1的长度。L1 = ______________ mm 。

图8         　　　　　　　　　　　图9

21．小林同学只能承受200N的拉力，现要提起重500N的物体，请你为他选择一种简单机械将此物提起。在图9的方框内画出简图。

22．请你在图10每个方框中画上一个电路元件符号，使它成为一个完全正确的电路图。

图10　　　　　　　　　　　　　　　图11

23．小明和父母三人想采用投票的方式决定假期是否外出旅游，如果父母中至少一人同意，同时小明也要去的话，他们就决定去旅游．为此，小明用三只开关、两节干电池和一个小灯泡制作了一只投票机，三人各自控制一只开关（闭合表示同意，断开表示不同意），表决后只要灯亮就决定去旅游．请按上述要求在图11中的虚线方框中设计此投票机的电路（请在开关旁注明控制开关的人）。

四、实验探究题（共36分）

24．（4分）根据生活经验，我们猜想：物体温度升高吸收热量的多少可能与质量和物质的种类有关。为了验证猜想，我们制定了两个计划：

A．让研究对象都吸收相同的热量，然后比较它们升高温度的高低；

B．让研究对象都升高相同的温度，然后比较它们吸收热量的多少。

（1）实验室准备了两个规格相同的电加热器、两个相同的酒精灯、两个相同的烧杯、两支温度计、手表、铁架台、适量的水和煤油。为了完成实验，还需要　　　　　　。

（2）能够准确地控制物体吸收热量的多少，是本次实验成功的关键。在提供的热源中，你认为选用　　　　　比较合理，理由是　　　　　　　　　　　　　　　　　。

25．（6分）图12甲是研究电流跟电压、电阻关系的电路图。图12乙给出了该实验所用的实验元件。(1)用笔画线表示导线，将图12乙中的元件按电路图要求连接起来，使线路完整，并满足当滑片P放至D端时电阻最大的条件。(2)现将该实验的数据分别记录在表1、表2中。

图12

分析表1数据，可得结论：________________________________。

分析表2数据，可得结论：________________________________。

26．（4分）在做“决定电阻大小的因素”实验时，为了便于研究而采用控制变量法，即每次需挑选两根合适的导线，测出流过它们的电流，然后进行比较，得出结论。

| 导线代号 | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度cm | 1．0 | 0．5 | 1．5 | 1．0 | 1．2 | 1．5 | 0．5 |
| 横截面积cm2 | 3．2 | 0．8 | 1．2 | 0．8 | 1．2 | 1．2 | 1．2 |
| 材料 | 锰铜 | 钨 | 镍铬 | 锰铜 | 钨 | 锰铜 | 镍铬 |

（1）为了研究电阻与材料的关系，应选用的两根导线是　　　　　　；

（2）为了研究电阻与长度的关系，应选用导线C和　　　　；

（3）为了研究电阻与　　　　　　　　的关系，应选用导线A和　　　　。

27．（6分）九年级二班的男同学要举行爬楼比赛，看看谁的功率大。要测出某个同学爬楼时的功率：

（1）已测出了这个同学的质量m，还需要测出的物理量是　　　　　　　　　；

（2）还需要的测量工具是　　　　　　　　　　　；

（3）由测得的物理量，计算爬楼功率的表达式为　　　　。

28．（4分）在探究杠杆平衡条件的活动中，小红照

图13的方法做了几次实验，分析得出杠杆平衡的条

件为：动力×支点到动力作用点的距离＝阻力×支点

到阻力作用点的距离。

老师看后，去掉A处钩码，把弹簧测力计挂钩挂　　　　　　　　图13

在A点上……杠杆仍在水平位置平衡。结合实验现象，老师又给小红讲了讲，小红意识到前面的结论错了。

（1）你能说说老师是怎么做的吗？实验现象是什么？

（2）小红在老师的指导下，提出了正确的结论，请你将正确的结论写在下面。

29．（6分）学校学生宿舍走廊的路灯，灯泡容易

损坏，经常需要更换。电工师傅在原来电灯的

位置，接入了两盏与原来一样的白炽灯。同学

们注意到灯很长一段时间没有坏，而且这两盏

灯的亮度比原来用一盏灯时要暗，由此：

（1）同学们猜想这两盏灯的连接方式是图14所　　　　　　　　图14

示甲、乙两图中的一种，你认为正确的是　　　图，你判断的依据是　　　　　　　；

（2）现有电池组、小灯泡、开关、导线（器材数量不限），请你利用这些器材来模拟检验你的判断，简述你的做法。

30．（6分）在观看铅球比赛时，如果你想借此探究“重力势能的大小与哪些因素有关”

（1）你将选择哪些实验器材？

（2）写出实验步骤。

（3）说出实验中判断重力势能大小的方法。

五、计算与应用（共35分）

31．（9分）某中学为学生供应开水，用锅炉将200Kg的水从25℃加热到100℃，燃烧了6Kg的无烟煤。（无烟煤的热值是3.4×107J/Kg）求：

（1）锅炉内200Kg的水吸收的热量是多少？

（2）6Kg无烟煤完全燃烧放出的热量是多少？

（3）此锅炉的效率是多大？

32．（9分）一辆轿车在平直的高速公路上匀速行驶1.8km，若轿车行驶过程中发动机的功率为40kW，轿车上的速度表如图15所示。求：

（1）在此过程中汽车的牵引力所做的功是多少J？

（2）该车行驶过程中所受到的阻力是多大？

（3）若这段过程中轿车消耗汽油0.25kg，其发动机

的效率多大？（q汽油＝4.6×107J/kg）

33．（8分）如图16所示的电路中，A1和A2都是（0～0.6A，0～3A）的双量程电流表，当开关S合上后，观察到灯L1、L2的亮度几乎没有差异，这时电流表A1的示数为0.48A。

（1）你认为电流表A2应选用什么量程？说出理由。

（2）除题目中已交待的两灯亮度几乎没有差异外，还可以通过有关观察和简单计算来进一步说明L1和L2可能是相同规格的灯泡，请说出有关观察和简单计算。

34．（9分）如图17a所示的电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，滑动变阻器的滑片P由a端移动到b端时，测得电阻R两端的电压U与通过电阻R的电流I的变化关系如图17b所示．求：

（1）电源的电压。

（2）变阻器的最大阻值。

（3）电压表V1示数的变化范围。

图17a       图17b

# Text boxes

A

B

C

D

A

A

B

C

D

M

N

S

L1

图3

L2

·a

·

b

·c

0

1

2

3

# V

0

10

15

5

V2

V1

R1

R2

S

A

V

L1

L2

A

B

220V

甲

220V

乙

图16

L2

A2

L1

A1

S

·

·

图15

km/h

120

100

80

60

40

20

0