苏科九年级物理第十五章第一节电能表与电功知识精讲

一. 本周教学内容：

第15章  第1节  电能表与电功

二. 重、难点

1. 电能表的使用

2. 电功的物理意义

三. 知识点分析

1. 电能表

电能表是用来测量用电器消耗电能多少的仪表，把电能表正确接入电路后，电能表计数器上前后两次计数之差就是这段时间内消耗的电能。

电能表铭牌上参数的意义：220V  50Hz表示电能表应该在220V  50Hz的电路中使用；10（20）A表示电能表持续工作时的最大电流，括号里的数字表示允许在短时间内通过电能表的最大电流；600r/（kW·h）表示用电器消耗1kW·h的电能，电能表转盘转动600转。使用时注意两点：一是红色框内的数字是小数，二是供电部门一般是按耗电度数的整数收费。

2. 电能的单位

电能的国际单位是焦耳，简称焦（J）。家庭常用单位是千瓦时（kW·h），俗称度。

1kW·h＝1×103×3600J＝3.6×106J。1 kW·h在数值上等于功率为1kW的用电器正常工作1h所消耗的电能。

3. 电功

电能转化为其他形式的能的过程就是电流做功的过程，电流做了多少功就有多少电能发生了转化。电功是电能转化的量度。

电流做功的概念比较抽象。当电流通过导体时，会产生多种效应，每种效应都有对应的能量转化发生，即由电能转化成其他形式的能。因此，可以从能量转化的角度去理解电功的意义，即电流做了多少功，就有多少电能转化为其他形式的能。

4. 影响电流做功的因素

某段电路上的电功，跟这段电路两端的电压、电路中的电流以及通电时间有关。

通过实验探究知道，电功与电压、电流和通电时间这三个因素有关。一段电路的电阻对电流做功是有影响的，为什么没提这个因素呢？这是因为一段电路的电压、电流和电阻有U＝IR关系，研究了其中两个，第三个也就确定了。

5. 电功的计算公式

电功的计算公式为W＝UIt。当某用电器两端的电压为1V，通过用电器的电流为1A，则用电器在1s内电流对该用电器做了1J的功。如果一段电路的电阻为R，根据欧姆定律，电功的计算公式可以推导为：W＝I2Rt或。

在电能通过电流做功全部转化为内能的电路中，可以用电功的推导公式计算电流做功；如果电能不但转化为内能，而且还转化为其他形式的能，如电动机在消耗电能的同时将电能主要转化为动能，少部分转化为内能，就不能用这两个推导式计算电流做功。

【典型例题】

例1. 一个阻值为10Ω的电阻器接在电压是3V的电源上，求通电5min电流做的功是多少？

分析：本题直接运用电功公式W＝UIt计算即可，但是要注意U、I、t三个量均使用国际单位。根据欧姆定律A＝0.3A   得W＝UIt＝3V×0.3A×5×60s＝270J。

答案：电流做功为270J。

说明：如果能熟练运用电功公式的推导式，可以不先求出I，而直接将欧姆定律和电功公式综合起来，即用，将更加快捷方便。

例2. 一位同学家上周末电能表的示数是，本周末示数为 ，该家庭本周用电             kW·h。若电能表铭牌上标有

“3000 r/kW·h”，则这周内电能表的转盘转         圈。

分析：本题考查了两种测量电能的方法：

一种是计数器的示数之差。注意最后一位虚线框内的为小数，本周消耗电能为W＝W2－W1＝1341.5kW·h－1326.2kW·h＝15.3kW·h。

另一种是计算转盘转过的转数。已知消耗电能15.3kWh，则转数为15.3kWh×3000r/kW·h＝4.59×104r。

答案：⑴15.3；（2）4.59×104。

说明：从本题可以看出：若用电器用电较多，时间较长，应通过计数器测量消耗的电能；若用电器用电较少，时间较短，应用数转盘转过转数的方法也可算出消耗的电能。

例3. 如图所示的电路中，R1＞R2。在相同的时间内，电流通过R1、R2所做的功W1、W2，它们之间的关系为                                            （  ）

A. W1＞W2			B. W1＝W2			C. W1＜W2			D. 无法判断

分析：本题中电路为并联电路，R1、R2两端的电压相同。由于通电时间相同，且R1＞R2，根据，很容易判断出W1＜W2。

答案：本题答案选C。

说明：本题的解答，需要分析已知条件以及电路中隐含的条件，这是电能完全转化为内能的电路，然后选择合理的公式。如果这两个电阻串联在电路中，则相同时间内电流做功的情况又如何？

例4. 如图所示的电路中，电源电压U＝6V并保持不变，电阻R＝5Ω，滑动变阻器的阻值范围为0—10Ω，在滑动变阻器的滑片从左端移到右端的过程中，求：

（1）闭合开关后，电流表和电压表的示数范围各是多少？

（2）电路接通25s内，电阻R消耗的最大电功是多少？

分析：当滑片P分别向左或右移动时，电路中的电流分别会变大或变小。显然，当滑片滑到左端时，电路中的电流最大，电阻R两端的电压最大且等于电源电压；当滑片滑到右端时，电路中的电流最小。

当滑片滑到左端时，R滑1＝0，A＝1.2A，UR＝6V

当滑片滑到右端时，R滑2＝10Ω，A＝0.4A，U‘R＝I’R＝0.4×5V＝2V

对于电阻R而言，当滑动变阻器滑片移到左端时，电路中电流最大，从而在相等的时间内消耗的电能最多。

答案：（1）电流表的示数范围是1.2A—0.4A，电压表的示数范围是6V—2V；

（2）最大电功是1.8×102J。

说明：本题着重考查影响电路中电流大小的因素和滑动变阻器的作用。同学们可以思考一下，若题中增设条件：电压表量程为0—3V，则在25s内电阻消耗的最大电功又是多少？

【模拟试题】（答题时间：60分钟）

1. 在国际单位制中，电能和电功的单位是               ，简称            ，符号是              。

2. 当电能转化为其它形式的能时，我们就说电流做了          。如果电流通过电动机做了300J的功，表示有300J的电能转化为         J的         能和少量的内能。

3. 请把左边的用电器与右边的能量转化形式对应连接起来。

无轨电车           电能转化为内能

电炉               电能转化为动能

电镀槽             电能转化为内能和光能

白炽电灯           电能转化为化学能

4. 已知一个小灯泡两端的电压为3V，通过它的电流为0.5A，经过5min电流所做的功为

J，灯泡消耗的电能为         J。

5. 电能表可测量下列物理量中的                                   （     ）

A. 电流      B. 电压      C. 电阻      D. 电能

6. 在图中，导体A、B是由同种材料做成的，A和B等长，但A比B的横截面积大。当S闭合后，在相同的时间内，下列叙述正确的是                      （  ）

A. 电流通过A、B所做的功是WA>WB

B. 电流通过A、B所做的功是WA<WB

C. 电流通过A、B所做的功是WA＝WB

D. 无法比较电流通过A、B时所做的电功的大小

7. 电流经过用电器做功1J，1J等于                                  （    ）

A. 1C/s      B. 1V/A       C. 1V·A·s       D. 1V·A

8. 在如图所示的电路中，电阻R2＝20Ω。S闭合后，电流表A1、A2的示数分别为0.2A和0.5A。求：

⑴10s内电流经过R1、R2时所做的电功W1、W2。

⑵在这10s内电池损耗的电能。

能力训练

9. 一台电热壶接在220V的电源上，电流是1.2A，若通电20min将水烧开，则电流做功

J，消耗电能         J。若将该电热壶接在110V的电源上，则在相同时间内的电功是         J。

10. 某同学家的电能表月初的示数是，正常供电30天后，电能表的示数为，则该同学家本月用电         kW·h，按每度电0.53元计算，本月他们家应交电费      元。

11. 已知R1＝4Ω，R2＝6Ω，将它们串联后接入电压为10V的电路中，总电阻为　   Ω，R1、R2两端电压之比为　       。通电1min，电流通过电阻R2所做的功为      　J。

12. 如图所示，先闭合开关S1，再闭合开关S2，电路中消耗的电能将（    ）

A. 减小			B. 增大			C. 不变			D. 无法判断

13. 阅读下面的文章，完成后面的问题。

荧光灯比白炽灯省电

一盏40W的荧光灯，看上去和一盏150W的白炽灯差不多亮，但它消耗的电能却比白炽灯少，也就是说荧光灯的发光效率比白炽灯高，用起来比白炽灯省电。

其原因在于荧光灯和白炽灯的发光方式不同。白炽灯是靠电流通过灯丝产生的热效应来发光。任何物体被加热到525℃以上都会发光，而且发光的效率随温度的升高而升高，所以，通常选用高熔点的钨丝（熔点为3410℃）来做灯丝。

荧光灯的发光原理就有所不同，在荧光灯的灯管内壁有一层荧光物质，两端安装电极，管内充有氩气和少量的汞（即水银）。当通上电流时，大量的电子碰撞水银蒸气分子，就发出紫外线，如图所示。紫外线并不可见，但它被管壁的荧光物质吸收后，荧光物质就发出可见光来。由此可见，在荧光灯的发光过程中，热量的产生很少，它发出的光是一种冷光。这就使得荧光灯的发光效率大大提高，比白炽灯更省电。

科学家注意到，荧光灯的发光效率和灯管内壁所用的荧光物质有关。不同的荧光物质可以发出不同频率的光，在我们眼睛看来就是不同颜色的光。若选择适当的荧光物质，就可以使荧光灯的灯光和日光很接近，这就是我们通常说的日光灯。荧火虫也会发光，发出的光也是冷光。而且，萤火虫的发光效率比荧光灯还要高得多。怎样向这些动物学习，进一步提高发光效率，是科学家很感兴趣的问题。

根据你的阅读，请回答：

（1）荧光灯比白炽灯省电的根本原因是什么？

（2）从文中你还学到了哪些知识，请归纳几点。

科学探究

14. 为了缓解用电高峰电力紧张的矛盾，降低居民的用电费用，我市部分地区已使用了分时电能表。电费价目表如下：

|  | 原电表计费方法 | 分时电表计费方法 |
| --- | --- | --- |
| 时间范围 | 全天 | 高峰期 | 低谷期 |
|  |  | 8：00～21：00 | 21：00～次日8：00 |
| 单位：元/度 | 0.53 | 0.55 | 0.35 |

使用分时电表后，为了节省电费，小明将自家用电水壶烧开水安排到用电低谷期，并且观察到只有电水壶烧水时，家里电能表（标有3000r/kW·h）表盘每分钟转36r。20min烧开一壶水。如是小明家每天烧两壶开水，请你估算仅利用水壶烧水一项，小明家一个月（30天）节约电费多少元？

[参考答案]

1、焦耳  焦     J

2、电功                 300        机械

4、450    450

5、D

6、B

7、C

8、①12J   18J  ②30J

9、3.168×105    3.168×105      7.92×104

10、21.1      11.2

11、10      2：3         360

12、B

13、①荧光灯发光过程中热量产生少，发光效率高，比白炽灯省电

②荧光灯与白炽灯的发光方式不同；荧光灯比白炽灯节能省电………（只要合理都可以算对）

14、2.88元