(考查范围：欧姆定律及其应用)

姓名_____________ 班级___________ 得分____________

一、填空题(本题包含21小题)

1．(05汕头市(课改区))欧姆定律的表达式为              ，在电压U一定的条件下，导体的电阻R越小，通过导体的电流I越       。两个电阻R1和R2（R1＞R2）串联接入电路中，通过R1的电流        （填"大于"."等于"或"小于"）通过R2的电流。

2．(04西宁)某电阻两端接3V电压时,流过的电流是0.1A，在2min内通过该电阻的电荷量为_________C．若将这个电阻两端改接4.5V电压，它的电阻是_________Ω．

3．(04黑龙江)右图是研究电流与电阻关系的实验电路图。闭合开关前滑动变阻器的滑片应滑至_________端；实验过程中，当电阻Ｒ1由5Ω变为10Ω时，为使Ｒ1两端的电压保持不变，滑片应向_________端滑动。

4．(04甘肃)将一个20Ω的定值电阻Rl与另一个定值电阻R2并联后，得到12Ω的等效电阻，则R2的阻值为________Ω.若再增加一个50Ω的电阻R3与R1和R2串联，则串联后的总电阻为_____Ω.

5．(04浙江丽水自然)杨明是一个无线电爱好者，在一次修理收音机时，发现有一只阻值为30Ω的电阻需要更换，而现在只有10Ω、20Ω、40Ω、60Ω、120Ω几种规格的电阻（每种电阻都有若干个），请你再帮杨明想两种解决办法：

例如：将三个10Ω的电阻串联

方法一：_______________________________________；

方法二：______________________________________。

6．(04湖南郴州)如图所示，每个导体的电阻均为R，在A．B．C．D四个接线柱中任选二个接入电路，可得到_______种不同的电阻值．

7．(04福建漳州)常温下，两条长度相等、横截面积不同的同种材料制成的电阻丝，粗电阻丝的电阻_________细电阻丝的电阻；把它们串联在电路中，通过粗电阻丝的电流________通过细电阻丝的电流（填"大于""等于"或"小于"）

8．(05上海市)一导体的电阻为6欧，10秒内通过它横截面的电量为2库，则导体中的电流为_____________安。若将该导体与另一阻值为4欧的导体串联，则总电阻为____________欧。

9．(04河南)如图所示，电阻R1与电阻R2串联后，它们的总电阻是100Ω，已知R2=60Ω，电压表的示数为10V，则通过R1的电流为_________A．

10．(05莆田市)两个阻值不同的电阻，如果将它们串联后接在电路中，则通过它们的电流之比为__________ ,如果将它们并联后接在同一电路中，则加在它们两端的电压之比为_________。

11．(05哈尔滨市)学校实验室有一只标有"10Ω1A"的指示灯和一只标有"20Ω1A"的滑动变阻器，一位同学把它们并联后接在电路中．指示灯正常工作的电压是___________V，此时干路中允许通过的最大电流为___________A．

12．(05广西河池)如图所示电路，电阻R1=R2=4Ω，电源电压保持不变，当S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.75A，此时电路是________联电路，电路的总电阻是___________Ω；当S1闭合、S2断开时，电路的总电阻是_______Ω，电流表的示数是______A。

13．(05自贡市)如右图所示，电源电压表保持不变，R1＝10Ω，R2＝20Ω 当开关S断开时，电流表示数为0.6A;当S闭合时，电压表示数为_________V，电流表示数为_______A．

14．(05宿迁市)如图，电源电压保持不变，电阻R1 = R2 = R3 = 10Ω。要使R2、R3并联，应闭合开关         ，此时电流表的示数为I1；要使R1、R2串联，开关S1、S2应           (填"断开"或"闭合")，此时电流表的示数为I2；则I1︰I2 =         。

15．(04西宁)如图所示，R为定值电阻，电源电压不变，当滑动变阻器R'的滑片向右滑动时，电压表V1的示数__________；电压表V2的示数___________；电流表A的示数 ________．(填"变大"，"不变"或"变小")

16．(04上海)在图所示的电路中，电源电压保持不变。当电键S由断开到闭合时，电流表的示数将_________，电压表与电流表示数的比值将___________。(均选填"变大"、"不变"或"变小")

17．(05天津市)如图所示，当开关闭合后，滑片P 向右滑动时，电流表的示数___________，电压表的示数_________。(填"变大"或"变小")

18．(05辽宁十一市(非课改区))将小灯泡L1、L2(RL1＞RL2)串联后接在电源上，闭合开关，发现L1不亮、L2正常发光，产生这种现象的原因是_____________，排除故障后再闭合开关，________灯较亮。在相同时间内通过两灯丝横截面的电荷量___________。

19．(05上海市)在图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S后，当滑动变阻器滑片P向左移动时，电流表的示数将_____________（选填"变小"、"不变"或"变大"）。若在电路中再接入一个电压表，且当滑片P分别位于变阻器的右端、中点和左端时，电压表的示数如下表所示，则电压表应并联在图中______________两点之间（选填"ab"、"bc"或"ac"）。

20．(04梅州)某同学在做"用电流表测电流"的实验中，所用电路如图甲所示，按电路图正确连接电路并接通开关S后，电流表A1、A2的计数如图乙，则A1读数是________A;A2的读数是________A;那么R1∶R2=___________。

21．(05广东)如图所示，当S闭合时，L1、L2均正常发光， 学生电流表A1和A2 的指针偏转角度相同，那么L1和L2两灯的电阻R1、R2的关系是R1:R2=________。

二、单项选择题(本题包含33小题)

22．(04湖北宜昌)下列说法正确的是         （    ）

A.通过导体的电流为零，导体的电阻也为零

B.通过导体的电流越大，导体的电阻一定越小

C.导体两端的电压为零，导体的电阻也为零

D.导体的电阻是导体本身的一种性质

23．(04福建宁德)以下说法中正确的是    (     )

A.绝缘体有电阻，导体没有电阻

B.导体两端电压为零时，电流为零，但电阻不为零

C.只有导体才能用于做电工材料

D.通过导体的电流越大，导体的电阻就一定越小

24．(04北京东城区)一段导体两端的电压为4V，导体的电流为1A，如果将它两端的电压减少到2V时，导体中的电流变为（    ）

A．0.25A　　　　B．0.5A　　　C．2A　　　　D．3A

25．(04江苏淮安)人类在探索自然规律的过程中，总结了许多科学研究方法：等效替代法、控制变量法、实验推理法、建立理想模型法等.下列研究方法中，运用了建立理想模型法的是（  ）

A.引入"合力"的概念

B.将撬棒抽象为绕固定点转动的硬棒

C.用"水压"类比"电压"

D.保持电阻不变，观察电流随电压的变化

26．(04哈尔滨)在"伏安法测电阻"的实验中，滑动变阻器不能起到的作用是（   ）

A.改变电路中的电流     B.改变被测电阻两端的电压

C.改变被测电阻的阻值   D.保护电路

27．(05自贡市)右图为某同学测定电阻的电路图，如果他在操作中不慎将两电表位置对调了一下，则开关闭合后（     ）

A.电流表.电压表均被烧坏

B.电流表烧坏，电压表示数为零

C.电流表示数几乎为零，电压表有示数

D.电流表有示数，电压表示数为零

28．(05镇江市)如图所示，已知电阻R1=3Ω、R2=6Ω，电流表A的示数是0.6A，则电流表A1的示数是   （        ）

A．0.6A        B．0.4A

C．0.2A        D．0.1A

29．(05宿迁市)把电阻R1 =3Ω、R2 = 6Ω 接入同一电路，关于它们的总电阻（等效电阻）值，下列四个选项中，不可能的是(  )

A．9Ω       B．2Ω        C．9Ω或2Ω      D．3Ω

30．(04湖南郴州)如图所示，电源电压U恒定，R1> R2，通过R1、R2的电流分别为，I1、I2、R1、R2两端的电压分别是U1、U2则    (    )

A．I1> I2	B．I1= I2

C．U1< U2	D．U1= U2

31．(05南京市)如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片P向左移动时，下列判断正确的是(       )

A.电流表示数变大，电压表示数变小

B.电流表示数变大，电压表示数变大

C.电流表示数变小，电压表示数变大

D.电流表示数变小，电压表示数变小

32．(05莆田市)如图所示，闭合开关S，灯L发光，把滑动变阻器的滑片P向a端移动，灯L的亮度与电流表示数的变化情况是(  )

A.灯L变亮，电流表示数变大	B.灯L变暗，电流表示数变小

C.灯L变亮，电流表示数变小	D.灯L变暗，电流表示数不变

33．(04北京东城区)在如图所示的电路中，滑动变阻器的滑片P向右移动时（    ）

A．电流表的示数变大，电压表的示数变大

B．电流表的示数变小，电压表的示数变小

C．电流表的示数变大，电压表的示数变小

D．电流表的示数不变，电压表的示数变大

34．(05广西河池)如图所示电路，电源电压不变，当开关S闭合，变阻器滑片P向b端滑动时   (    )

A.电流表示数变小，电压表示数变大

B.电流表示数变大，电压表示数变大

C.电流表示数变大，电压表示数不变

D.电流表示数变小，电压表示数不变

35．(05武汉市)图中R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，则以下说法中正确的是     (      )

（1）R2不变时，V1读数与A读数之比等于R1

（2）R2不变时，V2读数与A读数之比等于R1

（3）R2改变一定量时，V2读数的变化量与A读数的变化量之比的绝对值等于R1

（4）R2改变一定量时，V1读数的变化量与A读数的变化量之比的绝对值等于R1

A.(1)(3)(4)　　B.(2)(3)(4)　C.(2)(3)　　D.(2)(4)

36．(04甘肃)如图所示电路，当滑动变阻器滑片自a向b滑动时，以下关于表1、表2的性质和灯泡发光情况的判断中正确的是( )

A.表l是电流表,示数变大;表2是电压表,示数变大,灯泡变亮

B.表1是电流表,示数变小;表2是电压表,示数变小,灯泡变暗

C.表1是电压表,示数变小;表2是电流表,示数变小,灯泡变亮

D.表1是电压表,示数变大;表2是电流表,示数变大,灯泡变暗

37．(05北京市)如图所示电路，电源两端的电压一定，开关s1 闭合，s2 断开。如果使电压表和电流表的示数均增大，则下列操作一定可行的是(      )

A.滑动变阻器的滑片P向右移  	B.滑动变阻器的滑片P向左移

C.滑动变阻器的滑片P不动，闭合开关s2

D.滑动变阻器的滑片P不动，断开开关s1

38．(05泰安市)如图所示的电路，电源电压保持不变，闭合开关后，灯L能够发光，当滑片P向左滑动过程中，下列判断正确的是( )

A．电压表示数变小，电流表示数变大

B．电压表示数变大，电流表示数变小

C．电压表示数变大，电流表示数变大

D．电压表示数变小，电流表示数变小

39．(05河北省)如图所示的电路中，电源电压不变．当闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列判断正确的是(     )

A.电流表示数变大，电压表示数变小

B.电流表示数变小，电压表示数不变

C.电流表示数变小，电压表示数变大

D.电流表示数变大，电压表示数不变

40．(04连云港)如图所示的两个电路中，电源电压相等且保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P都向右移动时，灯泡L1和L2的亮度变化情况是（     ）

A．L1变暗，L2亮度不变		B．L1、L2都变亮

C．L1变亮，L2变暗			D．L1、L2都变暗

41．(04江西南昌)如图所示电路中，电源电压不变，闭合开关S1、S2，两灯都发光. 当把开关S2断开时，灯泡L1的亮度及电流表示数变化的情况是（   ）

A．L1变亮，电流表示数变小  B．L1亮度不变，电流表示数变小

C．L1变亮，电流表示数不变  D．L1亮度不变，电流表示数不变

42．(04广西桂林)如图所示，电源电压不变，要使电流表的示数最大，下列做法中正确的是    (　   )

A．Sl、S2都断开		B．Sl断开S2闭合

C．Sl闭合S2断开		D．Sl、S2都闭合

43．(05上海市)在图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合电键S后，电路正常工作。过了一会儿，电流表的示数变大，且电压表与电流示数的比值不变，则下列判断中正确的是 （    ）

A.电阻R断路，灯L变暗        B.电阻R短路，灯L变亮

C.灯L断路，电压表的示数变小

D.灯L短路，电压表的示数变大

44．(04泰州)如图是小明同学用伏安法测定灯泡电阻的电路图，当他闭合开关S时，发现电流表的示数为零，而电压表的示数不为零，出现这种故障的原因可能是    （    ）

A．灯泡L短路	B．开关S接触不良

C．灯泡L断路	D．变阻器R断路

45．(04江苏宿迁)把阻值分别为4Ω、6Ω的两只电阻串联在一个电压不变的电源上，电路中的电流为1.2A；如果将它们并联在同一电源上，则干路中的电流为：（    ）

A.2A	B.3A	C.4A      D.5A

46．(05广西河池)如图所示，当甲电路中的开关S闭合时，两个电压表的指针位置均为如图乙所示，则电阻R1和R2两端的电压分别为      (       )

A.1.2V，6V    B.6V，1.2V   C.4.8V，1.2V   D.1.2V，4.8V

47．(04连云港)如图所示，R2=3R1，当S闭合、S1断开时，电流表的示数为I1，当S、S1均闭合时，电流表的示数变为I2，则I1和I2的关系是(电源电压恒定不变) （    ）

A．I2=1/4I1	B．I2=4I1     C．I2=4/3I1    D．I2=3/4I1

48．(05河北课改区)如图所示，电源电压保持不变。当开关S1 闭合、S2断开时，电流表的示数为0.2A；当开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为O.8A。则电阻R1与R2的比值为(      )

A.1:3     B.3：l      C.2:3     D.3：2

49．(04福建漳州)如图所示，电源电压不变，电阻R=5欧，闭合开关S，A的示数为0.3A，若要使A的示数变为0.6A则（  　）

A.在R两端并联一个5欧的电阻

B.在R两端并联一个10欧的电阻

C.电路中串联一个5欧的电阻

D.在电路中串联一个10欧的电阻

50．(05四川成都(课改区))如图所示的电路中，当开关S闭合，甲、乙两表为电压表时，两表读数之比U甲∶U乙为3∶1当开关S断开，甲、乙两表为电流表时，两表的读数之比I甲∶I乙为(      )

A．2∶1       B．2∶3      C．3∶1        C．3∶2

51．(04辽宁大连)如图所示电路，巳知电流表的量程为0-0.6A，电压表的量程为0-3v，定值电阻R1阻值为10Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω，电源电压为6V．开关S闭合后，在滑动变阻器滑片滑动过程中，保证电流表、电压表不被烧坏的情况下(    )

A.滑动变阻器滑片允许滑到最左端	B.电压表最小示数是1V

C.电路中允许通过的最大电流是0.6A

D.滑动变阻器滑片移动过程中，电流表先达到最大量程

52．(04临沂)如图所示，电源的电压为6伏特，定值电阻R为10欧姆，滑动变阻器R0的最大阻值为50欧姆。当滑动变阻器的滑片P 由a 端滑到b 端，伏特表示数的变化是(     )

A.0伏特～6伏特    B.0伏特～5伏特

C.0伏特～1伏特    D.1伏特～5伏特

53．(05哈尔滨市)如图所示，滑动变阻器的滑片在某两点间移动时，电流表的示数范围在1A至2A之间，电压表的示数范围在6V至9V之间．则定值电阻R的阻值及电源电压分别是(    )

A.3Ω  15V    B.6Ω 15V		C.3Ω 12V    D.6Ω 12V

54．(05南京市)有两个阻值不同的定值电阻R1、R2，它们的电流随电压变化的I-U图线如图所示．如果R1、R2串联后的总电阻为R串，并联后的总电阻为R并，则关于R串、R并的I-U图线所在的区域，下列说法中正确的是(        )

A.R串在Ⅱ区域，R并在Ⅲ区域

B.R串在Ⅲ区域，R并在Ⅰ区域

C.R串在Ⅰ区域，R并在Ⅱ区域

D.R串在Ⅰ区域，R并在Ⅲ区域

三、信息收集题(本题包含4小题)

55．(04四川)下面的表格是"研究电流跟电压、电阻关系"的实验数据记录。

分析表1数据，可得出结论：在电阻一定的情况下，导体中的电流跟  ____________________ 。

分析表2数据，可得出结论：在电压不变的情况下，导体中的电流跟_________________________ 。

56．(05北京市)小明同学在研究电阻两端的电压跟通过该电阻的电流之间的关系时发现：电阻不变时，电阻两端的电压跟通过该电阻的电流成正比。小明进一步分析实验数据后又发现了一个新规律，为了检验自己发现的新规律是否正确，他又重新设计了一个实验，得到的实验数据如下表所示，小明分析了表中的实验数据，认为自己发现的新规律是正确的。

（1）根据表中实验数据可以推断小明发现的新规律为：________________________________________________________。

（2）小明发现的新规律可以应用于电学测量中，请列举一个应用该规律进行测量的例子：_________________________________________________________________。

57．(04吉林)图为某同学测定小灯泡电阻的实物连接图.在电压表尚未接入电路之前，已存在两处明显的连接错误，请你指出：

①____________________________;

② ____________________________.

③假定错误已纠正且原电流方向不变，请在图中用笔画线表示导线，将电压线接入电路.

58．(04新疆建设兵团)小明按如图所示的电路图连接电路进行探究性实验，实验时电阻R1保持不变，滑动变阻器R2的最大阻值是20Ω，三次改变滑动变阻器的滑片P的位置，得到下表中的实验数据：

（1）图中电路是________联电路，电压表V测________的电压。

（2）比较电流表A1和A2的示数，可得结论：____________________________________________________。

（3）比较三只电压表示数，可得结论：_______________________________________________________________。

（4）比较电流表A1（或A2）和电压表V1示数，可得结论：________________________________。

（5）定值电阻R1=_____Ω，第三次实验中R2接入电路的电阻为_______Ω。

（6）当滑动变阻器的滑片P 向右移动时，电流表A1示数将_________，电压表V1示数将________，电压表V2示数将___________。（填变大、变小、不变）

四、知识应用题(本题包含10小题)

59．(05临沂市)孙楠同学用如图所示的电路研究导体中的电流跟导体电阻的关系，他先后将5、15和25的定值电阻接人电路A、B两点间．闭合开关S，读出电流表示数(如下表)。由实验数据可以看出电流I与电阻R并不成反比。

问：(1)该实验中选错了什么器材?请你说出应换用的器材。

(2)为保证实验正确进行，还需要什么仪器?

60．(05贵阳)我们已进行过"科学探究；欧姆定律"，

1.请你在右边方框画出该实验的电路图。

2.

⑴由于电路中电流的大小受多种因素的影响，所以我们在探究某一因素变化对电流的影响时，必须保持其它因素不变，即采用了________________法。

⑵图中是某实验小组在探究过程中，根据实验数据绘制的图像，其中表示电压不变时，电流随电阻变化的图像是________图；表示电阻不变时，电流随电压变化的图像是_________ 。(选填"甲"或"乙")

⑶在探究过程中，使用滑动变阻器的目的是________________和 _________________________。

⑷实验的结论是:

① ______________________________________。

② __________________________________  。

61．(05莆田市)用伏安法测额定电压为 2.5V小灯泡正常发光时灯丝的电阻

（l）实验的原理（用公式表示）是____________________.

（2）上图（a）中，导线的 E端应接在滑动变阻器的______ 接线柱上。

（3）接好电路，闭合开关，调节滑动变阻器，使小灯泡正常发光，此时电流表示数如上图（b）所示，其读数为_________A.则小灯泡正常发光时的电阻为_____Ω。

62．(05贵港市钦州市来宾市)给出下列器材：

A、电压为3V的电源；       B、量程为3V的电压表;

C、量程为15V的电压表;     D、量程为0.6A的电流表;

E、量程为3A的电流表;      F、滑动变阻器;

G、开关及导线.

现在要测量一个约为10Ω电阻RX的阻值.

(1)(4分)为了提高实验准确度,应选择器材A、F、G和           、         （填写器材代号）。

(2)(2分)图为实验时实物连接图，其中滑动变阻器尚未接入，请你用笔画线表示导线将它连入电路。

(3)(2分)闭合开关接通电路，移动滑动变阻器的滑片时，发现电流表、电压表的读数都比较小，而且不随滑片的移动而发生变化，可能的原因是把滑动变阻器的            两个接线柱接入了电路。

63．(05湖北黄冈)小刚同学测量2.5V小灯泡的电阻时，连接的电路如图:

(1）检查电路，发现有一根导线连接错误，请你在连接错误的导线上打"×"，在图中补画出正确的连线.若没有发现这一错误，闭合开关，会出现___________________________________________________________________________现象.闭合开关前，他应将滑动变阻器的滑片调到________端(填"A"或"B")

| 实验次数 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
| 电流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.25 |

(2)小刚改正错误后，按正确的操作测得的数据如上表：则第1次测得的小灯泡电阻为 ________；从表中计算出三次小灯泡的电阻不相等，你认为可能的原因是_________________.

64．(05自贡市)小林同学利用电压表和电流表测量电阻R1的阻值，实验电路如下图甲所示.

(1)按照图甲所示的电路图，将图乙中的电流表（用0.6A量程）正确连入电路（用笔画线表示导线）．.

(2)实验中，当滑动变阻器的滑片P移到某一位置时，电流表A和电压表V2的示数如图丙所示，由此可知，电压表V2测出的是电阻________的电压，电阻R1=______.

(3）小林发现另一个同学实验时，电路连接正确，电压表V1的示数为3V,但是  反复移动滑动变阻器的滑片P，电压表V2的示数总是与V1的示数相等，由此可见，发生故障的原因可能是滑动变阻器_________或者是R1______._____

65．(05南宁市)在"用电压表和电流表测电阻的实验"中，

⑴实验的原理是：                      。

⑵如图是某次用电压表和电流表测量小灯泡电阻的实物图，请用笔画线代替导线，按照实验的要求完成电路的连接。（要求：滑动变阻器的滑片向右移时电流表示数变大）

⑶若用其它的方法测量电阻，老师提供了下列器材：电压恒定的电源一个（电压未知），定值电阻R0一个（阻值已知），待测电阻Rx一个，滑动变阻器一个，量程合适的电流表（或电压表）一个，单刀开关两个，导线若干。请在给出的器材中选用一些进行组合，完成实验。

①在虚线框内画出实验电路图。

②写出实验的主要步骤。

③写出Rx的表达式。

示例：

实验电路图：（见右图）

实验步骤：①将电流表与R0串联，测出通过R0的电流，记为I1，

②将电流表换为与Rx串联，测出通过Rx的电流，记为I2。

Rx的表达式：Rx＝ 。

主要步骤：

Rx＝                  。

66．(05南京市)用如图甲所示的电路可以测量一个未知电阻的阻值，其中Rx为待测电阻，R为电阻箱(符号为--)，S为单刀双掷开关，R。为定值电阻。某同学用该电路进行实验，主要步骤有：

A.把开关S接b点，调节电阻箱，使电流表的示数为I

B.读出电阻箱的示数R

C.把开关S接a点，读出电流表的示数为I

D.根据电路图，连接实物，将电阻箱的阻值调至最大

(1)上述步骤的合理顺序是________________ (只需填写序号)．

(2)步骤A中电阻箱调好后示数如图乙所示，则它的示数为____Ω.若已知R。的阻值为1OΩ，则待测电阻的阻值为    Ω．

(3)本实验所采用的物理思想方法可称为_______________(选填"控制变量法"或"等效替代法")．

67．(04苏州)在如图所示的电路中，电源的电压保持不变， R1、R2是两个定值电阻.

(1)闭合开关S，移动变阻器的滑片P，当电流表A的读数增大时，电压表甲的读数将___________，电压表乙的读数将___________(选填 "增大""减小"或"不变")

(2)实验过程中，若发现两只电压表的读数相同但不为零．则产生这种现象的原因可能有：______________________________。

68．(04甘肃)某校课外物理兴趣小组利用如图所示电路进行了一次物理实验探究活动．此实验中使用了如下器材：6V蓄电池组一个；学生用电流表和电压表各一个；5Ω定值电阻一个；0一10Ω滑动变阻器一个；开关一个；导线若干．

(1)探究步骤：①先使滑片P在滑动变阻器最右端，闭合开关s，读出并记录此时电压表示数V1和电流表示数I1 . ②调节滑片的位置，使它移动到滑动变阻器中点(假设可精确调节)，读出并记录此时电压表示数V2．③调节滑片的位置，使它移动到滑动变阻器最左端，读出并记录此时电压表示数V3和电流表示数I3．

请你根据所学知识和以上的探究步骤，填出该小组读出的电压表的三次示数．

(2)滑片在滑动变阻器最右端时的电流表示数I1和滑片在滑动变阻器最左端时电流表示数I3的比值是___________．

(3)该小组进行的实验是探究在串联电路中_________一定的情况下，____________________的关系．在实验成功的基础上，探究出的结论应该是：_____________________________.

五、实验设计题(本题包含3小题)

69．按照下图所给实验器材,设计一个测量小灯泡电阻的实验.且要求滑片P向A端移时,电流表的示数变小.连接实物图并把相应的电路图画在右边的方框内.

70．(05宿迁市)下图是"伏安法测电阻"的实验电路图。

⑴、在图中的圆圈内填入电流表、电压表的符号；

⑵、某同学规范操作，正确测量，测得3组实验数据分别是：U1 = 2.4V，I1 = 0.20A；U2 = 4.5V，I2 = 0.38A；U3 = 6.0V，I3 = 0.50A。请你在虚线框内为他设计一个表格，并把这些数据正确填写在你设计的表格内。

⑶、根据表格中数据，请你算出待测电阻Rx ≈       。

⑷、分析表格中的数据，你能得出的一个结论是：                                                                .

71．(04广西桂林)如图所示是测量待测电阻Rx的阻值时所用的实验器材，其中变阻器最大阻值为10Ω，允为2A；设实验中蓄电池组电压为6v且保持不变；Rx约为4Ω。

①请在虚线框内画出你所设计的实验电路图，并用笔画线代替导线连接实物图．

②简要写出实验步骤(步骤中要明确写出实验中要测量的物理量)

③写出计算待测电阻Rx的表达式．

六、计算题(本题包含3小题)

72．(04上海)在如图所示的电路中，电阻R1的阻值为10欧。闭合电键S，电流表Al的示数为0.3安，电流表A的示数为0.5安。求：(1)通过电阻R2的电流。(2)电源电压。(3)电阻R2的阻值。

73．(01兰州市)如图所示电路中，定值电阻R1=40Ω，R2为滑动变阻器，要求通过R1的电流在0.05A～0.25A的范围内变化,问:

(1)电路两端的电压U最小为多少?

(2)滑动变阻器R2的最大阻值至少应为多少?

74．(04北京东城区)在图中，电压表的示数为6V，电流表的示数为0.2A，若图中虚框内只有两个电阻，其中的一个电阻R1=10Ω，求：

（1）通过计算说明电阻R1和R2是怎样连接的？并在虚框内完成电路图．

（2）虚框内另一个电阻R2的阻值是多少？

（3）电阻R2两端的电压是多少伏？

参考答案

(考查范围：欧姆定律及其应用)

一、填空题(本题包含21小题)

1.I=U/R;大;等于		2.12、30 		3.b（或右)、b（或右)

4.30、100		5.(1)2个60Ω并联	(2)2个40Ω并联再与一个10Ω串联

6.3 	7.小于、等于 	8.0.2  ;10		9.0.25 		10.1:1 1:1

11.10;2 	12.并；2；4；0.75	13.6;0.9 	14.S1 S2 ;  断开 ;  4︰1

15.变小、变大、变小		16.变大、不变 		17.变小；  变小

18.灯L1被短路;L1;相等		19.变大 ; ab		20.0.5、1.6、5∶11

21.1∶4

二、单项选择题(本题包含33小题)

22.D 	23.B 	24.B 	25.B 	26.C 	27.C 	28.B 	29.D

30.B 	31.C 	32.A 	33.D 	34.D 	35.A 	36.B 	37.C

38.D 	39.B 	40.A 	41.B 	42.D 	43.D 	44.C 	45.D

46.C 	47.C 	48.A 	49.A 	50.B 	51.B 	52.B 	53.C 54.D

三、信息收集题(本题包含4小题)

55.①这段导体两端的电压成正比		②导体的电阻成反比

56.⑴电阻两端的电压跟通过该电阻的电流之比等于该电阻值（或R＝U/I）（1分）其他表述正确也得分。

⑵伏安法测电阻（应用R＝U/I）（1分）

57.①电流表正、负接反	②滑动变阻器的两接头都接在金属杆上

③

58.（1）串联、电源		（2）串联电路电流处处相等

（3）串联电路电源电压等于各用电器两端电压之和

（4）当电阻一定时，电流与电压成正比

（5）10 、5 	（6）变小、变小、变大

四、知识应用题(本题包含10小题)

59.①R′选错，应换用滑动变阻器………………2分

②需要电压表……………………………………1分

60.(1)

(2) ① 控制变量法  , ②  甲 ,  乙

(3) 改变电阻两端电压  ,  保护电路

(4)实验的结论是: ①保持电阻不变时,电流跟电压成正比.②保持电压不变时,电流跟电阻成反比.

评分标准:本题10分。其中（1）问3分；（2）（3）（4）问每空1分。

61.(l）R=U/I  （2）C或D   （3）0.2 或 0.20

62.(1)B;D	(2)图略(把变阻器的接线柱"一上一下"接入电路)	(3)A、B

63.(1) ;①灯泡不亮 ②电压表的指针指向最大刻度右侧 ③电流表无示数.(答出一种现象即可); B；

(2)10.5Ω；①小灯泡的电功率随它两端电压升高而增大②小灯泡的电功率随它通过的电流增大而增大③小灯泡中电流随它两端电压升高而增大④小灯泡灯丝的电阻随它温度升高而增大⑤小灯泡两端的电压与它电流的比值近似不变(只需答出一条)；小灯泡灯丝的电阻随它温度升高而增大或测量中出现误差

64.(1)如图所示

(2)R1;10

(3)短路;断路或开路

65.（6分）

⑴R＝（或欧姆定律）（1分）

⑵图略（1分）

⑶电路图（见图）（1分）

实验步骤：

①将开关S1闭合，断开开关S2，测出通过R0和Rx的电流I1。（1分）

②将S1、S2都闭合，测出通过Rx的电流I2。（1分）

Rx＝

（注：此题方法不唯一，只要方法正确，能用所测出的量表示出表达式，均可参照给分）

66.(1)DCAB   (2)47;47     (3)等效替代法

67.(1)增大、减小	(2)R1处开路或滑动变阻器接入电路的电阻为零

68.(1)2V、3V、6V	(2)1:3

(3)在电阻、电压与电阻之间、串联电路中，导体两端的电压与导体的电阻成正比

五、实验设计题(本题包含3小题)

69.略

70.⑴图略（2分）  ⑵略（2分）  ⑶12（1分）  ⑷导体中的电流与导体两端电压成正比（导体两端电压与导体中的电流的比值不变）（1分）

说明：⑴正确填入电流表得1分，正确填入电压表得1分；

⑵正确设计表格并标明相应的物理量得1分；

⑶数据填写符合规律得1分；⑷正确写出一个结论得1分；

⑸如正确写出一个结论，同时又写出一个或多个错误"结论"不得分。

71.①

②A.调节滑片P使电路阻值为最大,闭合开关S,记下电流表示数为I1;

B.调节滑片P使变阻器接入电路的电阻为零,记下电流表示数为I2;

③表达式为:

六、计算题(本题包含3小题)

72. 73.(1)U=10V

(2)R2=160Ω

74.解：

∵30Ω＞10Ω

∴即电阻R1与R2一定是串联的……………1分

完成电路图……………………1分

……………1分

∵

∴…………1分