八年级物理（下）期中综合测试题

一、填空题：（每空1分，共25分）

1、一节普通干电池的电压为________，对人体安全的电压为___________。

2、把下列的物理量进行单位换算：

10 mA＝______A；      0.05 MΩ＝_________Ω；

500 mV＝_______V；   7.2×106  J＝_________ kw•h

3、标有“1200 r/(kw•h)”的电能表，发现30min 内铝盘转过了100转，则家里的用电器消耗的电能为__________kw•h。若电能表月初的数字是1  2  8  6  4 ，月末的数字是

1  3  4  6  3 ，则这个月用电___________kw•h，若每度电为0.45元，则需要交电费_________元。

4、金属、陶瓷、空气、大地、橡胶、油、人体、盐的水溶液等物质中，属于导体的是__________________________________。

5、标有“220V  40W”字样的灯泡，正常发光时通过灯丝的电流是_________，灯丝的电阻为____________。1kw•h的电可供这盏灯泡正常发光__________h。2min消耗的电能是___________J。

6、某户装有一只标有“220V  5A”的电能表，若该户有100W彩电和一台800W电饭锅同时使用，最多还能使用_________盏40W的电灯。

7、节日彩灯由44个相同小灯泡串联接在照明电路中，则每个小灯泡两端电压为_________，若电源插头处的电流为200mA，则通过每个小灯泡的电流是________A，每个灯泡的电阻是______Ω。

8、“6V 3W”的小灯泡要接在10V的电源上使它正常发光，应_______联一个电阻，其阻值为________Ω。把它接在4V的电源上时，其实际功率为________W。

9、已知R1∶R2＝1∶3，把它们串联在电路中，则它们的电流之比I1∶I2＝_______，U1∶ U2＝__________；若把它们并联起来接在电路中，它们两端电压之比U1∶U2＝________，I1∶I2＝_________。

二、选择题：（每题3分，共27分）

10、下列用电器正常工作时，电流最接近200mA的是―――――――――－（      ）

A、学生用计算器    B、手电筒     C、家用空调        D、电饭锅

11、两灯串联，一灯较亮，一灯较暗，则下列说法正确的是――――――――（     ）

- 较亮的灯中电流较大；  B、较暗的灯中电流较小；

C、两灯电流一样大；       D、条件不足无法判断。

12、在研究电功率与电阻的关系时，通过观察两个烧瓶中细玻璃管中液面升高的快慢来判断哪一段电阻丝的功率大。下列研究方法中与这种方法相同的是―――――――（     ）

- 研究电流时用水流比做电流，方便研究；

- 研究光的传播情况时，用光线表示光的传播路径；

- 要观察电路中是否有电流，电流看不见摸不着，就在电路中接入小灯泡，如果灯泡亮就说明电路中有电流；

D、研究电流与电压、电阻的关系时，保持电压不变，研究电流与电阻的关系。

13、下列说法中正确的是――――――――――――――――――――――――（     ）

- 电能表是直接测量电功率的，安装时要把它接到干路上；

- 使用测电笔时，为了安全，不要用手接触测电笔上的任何金属部分；

- 人体如果接触到家庭电路的火线时，一定会触电；

D、为了防止触电事故，应将家用电器的金属外壳接地。

14、如图所示，电源电压保持不变，当滑动变阻器的示数变化，判断正确的是－（    ）

A、电流表和电压表的示数都变小

B、电流表示数变小，电压表示数变大

C、电流表示数变小，电压表示数不变

D、电流表示数变大，电压表示数不变

15、根据欧姆定律可导出公式R＝U/I，依此可测定导体的电阻，下列说法中正确的是―――――――――――――――――――――――――――――――――（      ）

- 导体的电阻与导体两端电压成正比； B、导体的电阻与导体中的电流成反比；

C、导体的电阻与导体两端的电压成正比，又与导体中的电流成反比；

D、导体的电阻与本身的材料和属性有关，与电压、电流无关。

16、如图所示电路,闭合开关,两只灯泡不亮,且电流表和电压表的指针不动,现将两灯泡L1和L2的位置对调,再次闭合开关时,发现两只灯泡仍不亮,电流表指针仍不动,但电压表的指针却有了明显的偏转,该电路的故障可能是―――――――――――――――――(        )

- 从a点经电流表到开关这段电路中出现断路

B、灯泡L1的灯丝断了

C、灯泡L2的灯丝断了

D、电流表和两个灯泡都坏了

17、下列知识结构中有错误的一项是―――――――――――――――――――（       ）

A、电阻                    B、电功率

B、 电压       D、电能

18、在选择电压表的量程时，正确的是――――――――――――――――――（     ）

- 尽可能选择大一些的量程；

- 经试触后被测电压不超过小的量程时，尽可能选择小量程；

C、尽管选用的量程不同，但对测量结果毫无影响；

D、为使测量结果更精确，量程选得越小越好。

三、作图题：（每题4分，共8分）

19、根据图1的电路图，用铅笔画导线连接实物电路：

20、根据实物电路连接情况，在方框内画出电路图：（注：a、b为电阻）

四、实验题：（7分）

| 次数 | 电压/V | 电流/A |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.0 | 0.34 |
| 2 | 2.5 | 0.38 |
| 3 | 3.0 | 0.41 |

21、如图所示，是测量小灯泡电功率的电路图，若灯泡上标有2.5V，实验中测得有三组数据如下表：

- 闭合开关S前，滑片应

置于     端；

（2）灯泡的额定功率为         ；

(3 ) 在某次测量中，电流表与电压表的示数如右图所示，则电压表的示数为       ，电流表的示数为       。此时灯泡灯丝的电阻为_________，电功率为_______。跟正常发光时相比，亮度变______（填“暗”或“亮”）。

五、简答题：（每题4分，共12分）

22、灯泡接入电路时，灯泡和电线中的电流相同，灯泡和电线都要发热，可是实际上灯泡热得发光，电线的发热却觉察不出来，这是为什么？

23、晚上，小强在明亮的台灯下学习，灯突然熄了，请你分析灯熄灭的可能原因。 (要求说出三种可能)

24、在“伏安法测电阻”的实验中，甲乙两位同学的实验器材都完好，各自读数也准确，它们测量的3组数据分别记录在下面两表中：

| 实验次数 | 电压（V） | 电流(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.50 | 0.56 |
| 2 | 2.00 | 0.51 |
| 3 | 2.50 | 0.44 |
| 实验次数 | 电压(V) | 电流（A） |
| 1 | 1.50 | 0.31 |
| 2 | 2.00 | 0.41 |
| 3 | 2.50 | 0.52 |

甲同学	乙同学

老师看了两组数据后，认为其中一位同学的实验电路接错了

（1）你认为线路接错了的同学是_________________；

（2）你的判断的依据是_________________________________________________________。

六、计算题：（每题6分，共12分）

25、如图所示，电阻R2＝5Ω，电源电压保持4V不变，当开关S闭合时，电压表的示数为1.5V，求：

（1）电阻R1的阻值；

（2）电阻R2的电功率。

26、某家用电炉，接在标有“220V，10（20）A，3000revs/kwh”的电能表上，每分钟转44转，则通过该电炉的电流是多少？此时这个电炉的电功率为多少？它的电阻是多大？

七、探究题：（共10分）

27、阅读题：（4分）

电不死的鸟

我们知道，电压和由电压而产生的电流是引起电击的原因。一般情况下，停在裸露的高压线上的小鸟是不会受电击的，原因是，虽然小鸟处在高压线上，但小鸟的身体各部分的电势都和高压线的电势相同，在小鸟身上没有电压存在，因而小鸟的身体没有电流，所以小鸟不会受到电击。但是，如果小鸟伸开它的翅膀碰到邻近裸露的电线上，小鸟很快就会死亡。而空中的高压线相距都超出小鸟翅膀展开的限度，所以小鸟一般是不会遭电击的。

请你阅读以上材料，回答下列问题：

（1）小鸟停在裸露的高压线上却不会受到电击，这是为什么?

（2）电力部门是采用什么办法避免鸟类触高压死亡的？

28、在伏安法测电阻的实验中，若没有电压表，滑动变阻器用已知为R0的定值电阻代替，能否只用电流表测出未知的电阻？画出实验电路图，写出测量的方法。（6分）

# Text boxes

S

L

R2

R1

R