欧姆定律 A组

1．导体中的____与导体两端的电压成____，与导体的电阻成____，这个规律叫做____定律，它的数学表达式是____。

2．一盏10Ω的灯泡，两端的电压是2.5V，通过灯丝的电流为____A，在1min内通过灯丝的电量为____C。

3．某段导体两端的电压为3V时，通过它的电流为0.6A，则该导体的电阻为____Ω；当导体两端的电压减小一半时，则该导体的电阻为____Ω。

4．有一用电器的电阻为20Ω，当通过该电阻的电流为0.25A时，为了测量该电阻两端的电压，用量程为0～3V和0～15V的电压表，应该选的量程是____。

用电压表、电流表测电阻 B组

一、填充题

1．测导体的电阻值，在没有多用电表的情况下，还可用____和____来测量。这个实验方法叫____。实验的原理式_________。

2．上述实验中需要测量的物理量是________、____。

3．上述实验中除了需要待测电阻、电压表、电键、滑动变阻器外还需要____、____、____。

4．伏安法测导体电阻是根据____定律。测多组数据是为了提高导体阻值的____。要获得3组不同数据，实验器材中____________能起这个作用。

5．在连线过程中，电键应该____，实验开始时滑动变阻器应当使它的电阻____。在实验连线中当使用左下接线柱时，则滑片P应移到____接线柱（以下填充回答仍以此接法为准）。

6．合上电键，当滑片移到某一位置时，电流表、电压表的示数如图1(a)和(b)所示，则电压表读为____，电流表读数是____安，待测导体的电阻为____欧。

7．当滑片向左移动过程中，电流表读数____，电压表读数____。

8．当滑片移到最左端时，电压表的示数应接近____伏。把这时电流表指针应指位置在图2中标出（电路由2节串联干电池供电）。

9．打开电键后，电压表示数____，电流表示数____，导体电阻为____。

二、作图题

1．根据图3所给的实验器材，设计一个测导体电阻的电路图，并把图3中的各元件用笔线连接起来，要求滑片向左移时，电流表示数增大。

2．给你一个电池组、一个电压表、一个阻值已知的定值电阻和几根导线，请画出设计电路图，说明测定另一个未知电阻阻值的方法。

3．给你一个电池组、一个电流表、一个阻值已知的定值电阻和几根导线，请画出设计电路图，说明测定另一个未知电阻阻值的方法。

用电压表、电流表测电阻 C组

一、是非题

1．伏安法测小灯泡电阻，需要器材伏特表、安培表、小灯泡、导线即可。 （ ）

2．实验中也可用改变电池的个数来改变电阻两端的电压。　　　　 （ ）

3．实验中能测得的物理量是电阻。 　　　　　　　　　　　　　　（ ）

4．导体的电阻值不随电压改变而改变，因此实验只需测一组电压、电流数据。 （ ）

二、选择题

1．实验室测导体电阻的方法叫　　　　　　　　 [　]
　　A．欧姆法 　B．电阻法
　　C．伏安法　 D．以上都不是

2．在图1中，a、b电表表示　　　　　　　　　　[　]
　　A．a是安培表，b是伏特表
　　B．a是伏特表，b是安培表
　　C．a、b都是安培表
　　D．a、b都是伏特表

3．实验中待测电阻值在20～30欧之间，电源为4节串接的干电池，则电流表、电压表量程选用较为适当的是 　　[　]
　　A．0～0．6安、0～3伏
　　B．0～0．6安、0～15伏
　　C．0～3安、0～3伏
　　D．0～3安、0～15伏

4．如图5中电源电压为6伏，当电键闭合后，电灯不亮。安培表A示数为0，用伏特表逐段检查，测得UAB=6伏，UBC=0，UCD=0，UAD=6伏，则故障的原因可能是　 [　]
　　A．电流表两接线柱接触不良
　　B．电灯的两个接线柱有断路
　　C．滑动变阻器断路
　　D．电灯两端的接线柱短路

5．实验时，如电路连接正确，合上电键，灯不亮，安培表有读数，伏特表无读数，其原因是 [　]
　　A．电源无输出电压
　　B．电键接触不良
　　C．小灯泡两端短路
　　D．伏特表接线柱松动而接触不良

6．图2中，合上电键，当滑片向右移动时，将伏特表示数变化的正确答案填入括号内。
　　伏特表接A、B两点间，示数是　　 [　]
　　伏特表接B、C两点间，示数是　　 [　]
　　伏特表接C、D两点间，示数是　　 [　]
　　伏特表接A、D两点间，示数是　　 [　]
　　A．为零 　　B．不变
　　C．变小　　 D．变大

三、说理题

一同学在做测定电阻实验中将完好的电流表、电压表、变阻器接入电路中，当接通电键时电压表示数相当于电源电压，电流表示数过大，请分析一下原因。