二００八年上期八年级物理期中试题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一．选择题。（每小题两分，共计４０分）

一、选择题（共20分，每小题2分）

1．：下列所列的四个单位, 不是电功率的单位是（　）

A．瓦　　　　B．度　　 C．焦/秒     D．伏·安

2.下列单位换算正确的是   （   ）

A．600V=600V×1000mV=6×105mV

B．380V=380V÷1000V=0.38kV

C．220V=220×10-3kV=2.2×10-1kV

D．1.5mV=1.5mV×10－3V＝1.5×10－3V

3．如图所示，闭合开关S，电压表测出的电压是（　　）

A．R1两端的电压

B．电源两端的电压

C．R2两端的电压

D．以上说法都不对

4．在图6所示的变阻器的四种接法中，当变阻器的滑片P向右滑动时，能使连入电路的电阻变大的有（　　）

A．甲和乙	B．甲和丙		C．丙和丁			D．乙和丁

5．有一只电压表有3V和15V两量程，实验中用的是0~3V量程，小午同

学在读数时从0~15V量程的刻度盘上发现指针所示的电压恰为6.5V，则实际测得的电压是：(  )

A．6.5V        B．2.5V      C．1.3V       D．1.15V

6．用电器的功率大表示 (   )

A．消耗的电能多                B．消耗电能快

C．用电器中电流大              D．用电器工作时间长

7．对于公式的理解，下列说法错误的是（   ）

A．对某一导体来说，导体中的电流与其两端的电压成正比

B．在电压相同的条件下，导体中的电流与导体的电阻成反比

C．导体的电阻与导体两端的电压成正比，与导体中的电流成反比

D．导体的电阻与导体两端的电压和导体中的电流无关

8．两个定值电阻串时的总电阻为6Ω，若其中一个电阻的阻值为4Ω，则另一个电阻的阻值为 (   )

A．2Ω          B．10Ω          C．4Ω           D．6Ω

9．标有“36V  40W”的甲灯、“110V  40W”的乙灯和“220V  40W”的丙灯都正常发光，其发光情况为 (  )

A．甲灯最亮       B．乙灯最亮    C．丙灯最亮      D．一样亮

10．下列做法符合安全用电原则是 (　　)

A．发现有人触电，应直接把触电的人拉开　B．发现有人触电，应迅速切断电源   C．用电器着火时，先用泡沫灭火器灭火，再切断电源　　　　　　　D．用电器着火时，先用水把火浇灭，再切断电源

11．灯泡L 与一滑动变阻器串联后接入电路中, 闭合电键, 使滑动变阻器滑片P 由a 端向b 端滑动的过程中, 灯L 的亮度将(　　)

A．由亮变暗　　    B．由暗变亮

C．亮度不变        D．无法判断。

12．日常的生活经验告诉我们,家中的电灯、插座、彩色电视机、电冰箱等电气设备之间的连接方法是(    )

(A)一定是串联	　(B)一定是并联	(C)可以串联,也可以是并联

(D)电灯与插座应该串联,彩电与电冰箱应该并联

13. 在高压输电线上的小鸟不会触电的原因是（　 ）。

A、鸟是绝缘体不会触电　 B、鸟的耐压性强不会触电

C、高压线外层有绝缘层 D、鸟只站在一根电线上两爪

间电压很小

14.以下做法不违反安全用电要求的是（   ）

A．在浴室使用电吹风     B.有人触电先切断电源

C．在户外电线上晾衣服       D.利用停电会检修电路

15.在家庭电路中，若灯泡的灯丝断了，电线的绝缘部分

破损，检修电路的做法有①更换新灯泡②更换保险丝③换

新电线并接好④更换开关。应采取的做法是（     ）

A．①②  B.①③   C.②③  D.③④

16 关于电阻，下列说法中正确的是(       )

A．绝缘体不容易导电，是因为它们没有电阻

B．导体和绝缘体的电阻大小只跟材料有关

C．将一根铜导线均匀拉长后，其电阻变大

D．铜导线的电阻一定比铝导线的电阻小

17. 一段导体两端的电压为4V，导体的电流为1A，如果将它

两端的电压减少到2V时，导体中的电流变为（    ）

A．0.25A　　　　B．0.5A　　　C．2A　　　　D．3A

18. 某同学在做电学实验时，不慎将电压表和电流表的位置

对换，如图.若开关闭合其后果是（     ）

A.两表会被烧坏

B.两表不会被烧坏

C.电压表不会被烧坏,但无示数

D.电压表不会被烧坏,电流表可能被烧坏

19.某同学家中原来电灯都正常发光，当把一个开关断开的台

灯插头插入插座中，保险丝断，室内电灯全部熄灭，其原因可

能是（　 ）
　　 A、台灯的功率过大 　　 B、台灯内灯泡短路
　　 C、插座原已短路　　 　 D、台灯的插头短路

20. 家庭电路中已有一盏灯发光，一台电视机工作，如果再接入

一个电冰箱，那么（　 ）A、总电阻变大　B、总电压变大

C、总功率变大 D、总电功率变少

二、填空题（每小题2分，每空1分，共计24分）

1．一电动机正常工作要求电压是6V，需____节铅蓄电池串联或需____节干电池串联。

2．滑动变阻器是通过改变电阻丝的长度来逐渐改变电阻的，说明了导体的电阻与长度有关，除此以外，导体的电阻还与　　      ，　        有关(至少写出2个)。

3．一滑动变阻器铭牌上标有“2A，100Ω”的字样，其中2A表示　　　　　　　    ， 100Ω表示　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

4．我国家庭电路的供电电压是_______V；不高于______V的电压对人体才是安全的

5．电能表的铭牌上标有“220V，600r/kwh”它们分别表示_________, _______________。

6．阻值为R1＝20Ω，R2＝30Ω的两电阻，串联在电路中，则电路中的总电阻R____30Ω（填>或<或=），通过它们各自的电流I1_________I2（填>或<或=）

7．若将上题中的两电阻并联在电路中，则它们两端的电压之比U1_______U2（填>或<或=），通过它们的电流之比I1______I2（填>或<或=）。

8．一台电冰箱标有200W，这表示_________________________________，如果一天中它工作的时间是10h，那么它消耗的电能为_______kw.h。

9．有一只小灯泡，如果它接在8V电源上时，通过的电流为0.4A，那么它的灯丝电阻是______Ω；若将它接在4V的电源上，灯丝电阻是_____Ω

10．由欧姆定律I=U/R可知，电阻R一定时，导体中的电流I跟这段导体两端的电流成________比；人体是导体，触电时，电压越高，通过人体的电流越________就越危险。

11．下表是某型号抽油烟机的主要技术参数，这台抽油烟机正常工作时通过它的电流是      安，工作过程中电能主要转化为       能。

| 额定电压（伏） | 220 |
| --- | --- |
| 额定功率（瓦） | 180 |

12．电能表是测量________的仪表。某家中电能表月初的读数如图所示, 月底的读数如图所示, 则这个月家里用了_________度电。

三、简答题 (共4分)

1．日常生活中我们可以发现，购买的家用电器上面都标有“220V”字样，在实际使用中，我们必须把它们并联接入家庭电路中，如果串联则用电器不能正常工作，请说明这是为什么？

四、实验作图题 (共18分每小题4分)

1用伏安法测小灯泡额定功率的实验中，已知小灯泡的额定电压是2.5V。

（1）在下面方框内画出所需的电路图，并将右边的实物按电路图连接起来。(要求：滑片向左移动时,电阻变大)

（2）在连接电路时，开关S应_______，滑片应位于________端。

（3）闭合开关后，发现电压表示数为1.2V，这时应将滑片P向_________端滑动，直到电压表示数为______V时，再读出电流表的示数，利用公式___________，即可算出小灯泡正常发光时的功率。

(4) 实验中滑动变阻器的作用是：_________________.

五、计算题 (共14分)

1．如图所示的电路，R1=30Ω，R2=10Ω，开关S闭合后，

电流表A的示数为0.4A，求（1）电源电压为多少？

（2）通过R2的电流？(本题6分)

2．一个标有“220V, 40W”的电灯, 接在照明电

路中, 求:（本题8分）

①电灯的灯丝的电阻是多大?（3分）

②正常工作2小时消耗多少度电能?（5分）

- 选择题

  - B、C、C、C、C、B、C、A、D、A

  - A、B、D、B、B、C、B、D、D、C

- 填空题

1、3，4  2、材料，横截面积，温度   3、额定电流为2安培，最大阻值为100欧姆

4、220，36   5、热，热   6、>,=    7、=，>    8、额定功率为200瓦特，2

9、20，20   10、电阻率大，熔点低  11、0.8动（或者机械）  12、电能，31.8

三、简答题

因为电炉的电阻丝电阻大，而相连的导线电阻小，根据欧姆定律，在电流相同的情况下电阻大用电器产生的热能多，电阻小的用电器产生的热能少。所以电炉丝热得发红，而与它相连的导线却不怎么热。

- 实验探究作图

1、

2、断开，右或者B

3、左，2.5,  p=U*I

4、通过改变自身电阻丝的长度来改变接入电路中的电阻，从而改变加在待测灯泡两端的电压及通过灯泡的电流，达到多次测量取平均值的目的。

五、计算题

1、U=I*R1=12V  ，I2=U/R2=1。2A

2、R=U2/P=1210  ，W=PT=0。08，P=U2/R=33

# Text boxes

R1

V

R2

S

A

P

C

B

D

甲

A

P

C

B

D

乙

A

P

C

B

D

丙

A

P

C

B

D

丁

L

W

S

A

0.6

－

3

V

3

－

15

A

P

C

B

D